Załącznik nr 1E do SIWZ

## Nazwa i adres szkoły do której nastąpi dostawa

## Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku

- Nazwa przedmiotu zamówienia

Wyposażenie pracowni informatycznej

- Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).

| Lp. | Nazwa | Parametry techniczne | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablica interaktywna | Minimalne parametry techniczne tablicy interaktywnej: -przekątna tablicy 88", -format obrazu4:3, -paski skrótów po obu stronach tablicy, -akcesoria: 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), okrągły zmazywacz, wskaźnik teleskopowy, - kabel USB do zasilania tablicy, -uchwyty do montażu na ścianie, -oprogramowanie do obsługi tablicy w języku polskim, -instrukcja obsługi, -regulowany uchwyt ścienny, -powierzchnia dotykowa - obsługa palcem lub dowolnym wskaźnikiem, suchościeralna, magnetyczna, -powierzchnia anti-reflex, -możliwość używania pisaków do tablic sucho ścieralnych, -przekątna robocza obrazu: 79", -zasilanie z USB, -rozdzielczość (linie na cal): 4096 x 4096, -okablowanie: kabel USB 7.5m (do zasilania tablicy), -częstotliwość odczytu (współrzędne na sekundę): 125, -gwarancja 2 lata. | 1 |
| 2. | Nagrywarka DVD | Minimalne parametry techniczne: -prędkość zapisu CDR/CDRW/odczytu 48x32x48 -prędkość odczytu DVD x!6 -prędkość zapisu DVD-RAM x!2 -prędkość zapisu DVD-R x22 -prędkość zapisu DVD-RW x6 -prędkość zapisu DVD-R Double Layer x!2 -prędkość zapisu DVD+R x22 -prędkość zapisu DVD+RW x8 -prędkość zapisu DVD+R Double Layer x!6 -interfejs Serial ATA | 6 |
| 3. | Tablet | Minimalne parametry techniczne: -prędkość CPU 1,2 GHz -pamięć wewnętrzna 8 GB, -aparat 3 mpx, -przekątna ekranu: 7" -rodzaj matrycy błyszcząca, -złącza zewnętrzne l x Mini-jack,l x Micro USB, USB 2.0, -czytnik kart pamięci Micro SD, -łączność bezprzewodowa: WiFi, Bluetooth, LTE, Wifi Direct, -odbiornik GPS, -typ ekranu: LCD TFT dotykowy, MultiTouch, -modem 3G, -gwarancja 2 lata. | 4 |
| 4. | Klawiatura i mysz bezprzewodowa | Minimalne parametry techniczne klawiatury: -interfejs: USB, -układ: QWERTY, -typ połączenia: bezprzewodowy, -gwarancja: 2lata. Minimalne parametry techniczne myszy: -zasilanie: 2 baterie AA, -rozdzielczość: 1000 DPI, -złącze do odbiornika: USB, -zasięg: 15m, -częstotliwość pracy: 2,4 GHz, -gwarancja 2 lata. | 5 |
| 5. | Dysk twardy | Minimalne parametry techniczne: -pojemność: 1TB, -format: 3,5 cala, -cache: 32MB, -interfejs: SATAII, -prędkość obrotowa: 7200, -gwarancja: 2 lata, | 12 |
| 6. | Zasilacz komputerowy | Minimalne parametry techniczne: -ATX, -moc: 500W, -2 złącza Molex, -4 złącza SATA, -2 złącza CPU 4pin, -l złącze PCI Express 6pin, -l złącze FDD, -l złącze ATX 20+4pin, -kabel w komplecie 3xO,75mm2, -gwarancja 2 lata. | 6 |
| 7. | Pamięć DDR 2GB | Minimalne parametry techniczne: -pojemność: 2GB, -gwarancja 1 rok. | 30 |
| 8. | Pamięć DDR 1GB | Minimalne parametry techniczne: -pojemność: 1GB; -gwarancja: 1 rok. | 20 |
| 9. | Klawiatura USB | Minimalne parametry techniczne: -układ: QWERTY -podłączenie: USB, -klawisze numeryczne, -gwarancja 2 lata. | 40 |
| 10. | Mysz USB | Minimalne parametry techniczne: -podłączenie: USB -gwarancja 3 lata. | 40 |
| 11. | Dysk zewnętrzny 1TB | Minimalne parametry techniczne: -pojemność: 1TB, -USB 3.0, -format: 2,5", -prędkość: 5400, -kabel USB, -cache: 8MB, | 4 |
| 12. | Drukarka laserowa sieciowa | Minimalne parametry techniczne: -jakość druku: 1200x1200 dpi, -pojemność podajnika: 500 kartek, -interfejsy: RJ45, USB, -drukarka laserowa, -pamięć: 32MB, -gwarancja 2 lata. | 1 |
| 13. | Skaner A3 | Minimalne parametry techniczne: -USB 2.0, -rozdzielczość optyczna: 1200x1200 dpi, -maksymalny rozmiar skanowania: A3, -gwarancja 2 lata | 1 |
| 14. | Drukarka atramentowa | Minimalne parametry techniczne: -format: A4, -druk w kolorze, -prędkość druku w czerni: 15 str/min, -prędkość druku w kolorze: 10 str/min, -rozdzielczość druku 9600x2400 dpi, -druk photo, -interfejsy: USB, WiFi, -drukowanie na płytach, -gwarancja 2 lata. | 1 |
| 15. | Drukarka atramentowa A3 | Minimalne parametry techniczne: -format: A3, -druk w kolorze, -interfejsy: USB, RJ45, -podajnik 250 arkuszy, | 1 |
| 16. | Videospliter | Minimalne parametry techniczne: -rozdzielczość: 1920x1080, -wejście video: HDSUB15 (męski), -2 wyjścia video: HDSUB15 (żeński), -gwarancja 2 lata. | 2 |
| 17. | Monitor 19" | Minimalne parametry techniczne: -matryca: LED, -przekątna ekranu:19cali, -format ekranu: 1366x768, -kabel VGA, zasilający, -kąt widzenia poziomy 90 stopni, -kąt widzenia pionowy: 65 -ilość kolorów: 16mln, -gwarancja 2 lata. stopni, -ilość kolorów: 16mln, -gwarancja 2 lata. | 20 |
| 18. | Słuchawki | Minimalne parametry techniczne: -słuchawki przewodowe, -długość przewodu: 1,2 m, -głośność: lOOdB, -moc wyjściowa: lOOmW, -mini-jack, -gwarancja 1 rok. | 20 |
| 19. | Szafa metalowa na pomoce | szafa z drzwiami uchylnymi wym. 900x435x2000, blacha stalowa | 3 |
| 20. | Zestaw głośnikowy | Minimalne parametry techniczne: -moc wyjściowa: 2x3W, -regulacja głośności, -ilość głośników w zestawie: 2szt, -gwarancja 2 lata. | 3 |
| 21. | Switch 24 portowy | Minimalne parametry techniczne: -zarządzalny, -24 porty x 10/100 Mbps, -4 porty 10/100/1000 Mbps, -obudowa: RACK, -izolacja portów, -ograniczenie przepustowości, -obsługa vlan. -gwarancja 5 lat. | 2 |
| 22. | Serwer | procesor: dwa procesory taktowane zegarem co najmniej 2,66 MHz, 12MB cache lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta , sprzętowe wsparcie wirtualizacji, pamięć RAM 20 GB, dyski 6x300GB SAS | 1 |

- Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy

## Miejsce dostawy – Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku

Sprzęt powinien być dostarczony na koszt dostawcy wraz z gwarancją i instrukcją obsługi