Załącznik 1F do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejsce dostawy: Warszawa Włochy

Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku (Technikum nr 9 Lotnicze); ul. Gładka 16, 02-172 Warszawa

Komputer stacjonarny + monitory

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Minimalna liczba rdzeni 4, o minimalnym taktowaniu 3,5 GHz, oraz 12 MB pamięci cache, pobór mocy do 135W, architektura procesowa 64 bity, liczba wątków min 12 lub procesor osiągający wynik co najmniej 7,500 punktów w teście passmark CPU mark, dostępnym na stronie http://www.cpubenchmark.net, obsługa pamięci RAM DDR3-1600. | 1 |
| 2 | Pamięć RAM | 16 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz) | 1 |
| 3 | Płyta główna | Płyta główna powinna obsługiwać: wymagany procesor, wymaganą pamięć RAM, dwie karty graficzne, standard SATA3. Powinna posiadać, co najmniej 6 portów USB 2.0 oraz co najmniej dwa USB 3.0 | 1 |
| 4 | Łączność | Karta WLAN w technologii N Dual Band LAN 100/1000 Mbps | 1 1 |
| 5 | Dysk twardy | SSD nie mniej niż 500 GB HDD nie mniej niż 1000 GB | 1 1 |
| 6 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer | 1 |
| 7 | Karta graficzna | Karta graficzna posiadającą technologię physx, pamięć RAM min 3 GB działająca z drugą kartą w trybie SLI, środowisko programistyczne CUDA, technologia DirectX, procesor o min taktowaniu 0,875 GHz, obsługująca rozdzielczość 4096x2160, 3D Vision. | 2 |
| 8 | Zasilacz | Posiadający zapas mocy min 130%, umożliwiający podłączenie dwóch wymaganych kart graficznych (jeśli tego wymagają) | 1 |
| 9 | Zainstalowany system operacyjny, oprogramowanie | System operacyjny obsługujący 64 bitową architekturę opisanego sprzętu oraz w pełni obsługujący jego zasoby, obsługujący przyrządy nawigacyjno-pilotażowe i kontroli pracy płatowca z zespołem napędowym, obsługujący program symulacyjny. System z możliwością pracy w sieciach domenowych. Program symulacyjny powinien zawierać samoloty Boeing 737, McDonnell Douglas MD-83, Cessna 172SP, Cessna 150 oraz samoloty bezsilnikowe (szybowce) Do programu symulacyjnego należy dodać w pełni odwzorowany model szybowca typu Discus. Każdy z wymienionych statków powietrznych powinien zawierać szczegółowo odwzorowane panele w kabinie pilotów. Program symulacyjny powinien obsługiwać przyrządy pilotażowo-nawigacyjne oraz kontroli płatowca z zespołem napędowym. Program symulacyjny powinien posiadać dostępną w każdym monecie lotu kontakt z punktem kontroli obszaru powietrznego, obsługę lotów VFR i IFR (loty bez i z widoczności). | 1 1 |
| 10 | Karta audio | Obsługująca dźwięk w systemie min 5.1 | 1 |
| 11 | Zestaw głośników | Działające w systemie min 5.1 | 1 |
| 12 | Rodzaje wyjść/wejść | LAN x1 HDMI/DVI x min 5 | Nd Nd |
| 13 | Monitory | Min. 1920x1080 (FULL HD), min 27”, z ramkami nie szerszymi niżeli od 2 do 5 mm krawędzi bocznych, matowy, Wejścia HDMI/DVI, z możliwością montażu za pomocą wieszaków ściennych | 5 |
| 14 | Zasilacz UPS | Min. Praca na baterii 30min (dla PC) i 1h dla (monitorów) | 2 |
| 15 | HUB USB | Min. 5 portów USB 2.0, aktywny | 4 |
| 16 | Akcesoria | Przewody nie krótsze niż 2m: - Przedłużacz audio - Przedłużacz USB 2.0 Przewody HDMI o długości nie mniej niż 5m Adapter z HDMI (złącze żeńskie) na DVI (złącze męskie) Mysz i klawiatura bezprzewodowe (mysz o rozdzielczości min 1200 DPI), Zestaw akumulatorów Ni-MH ( niklowo- wodorkowe) o pojemności nie mniejszej niż 2650mAh oraz zestaw ładujący do tych akumulatorów pasujące do wymaganej myszy i klawiatury bezprzewodowej Wieszaki w standardzie VESA umożliwiające montaż monitorów | 5 5 5 10 1 4 5 |
| 17 | Obudowa komputerowa | Obudowa komputerowa powinna pomieścić wszystkie podzespoły oraz powinna zapewnić chłodzenie podzespołów powietrzem przez wentylator o min. 1200 obr/min oraz poziomie hałasu nie większym niż 20 dB. Rozmiar wentylatora powinien zostać dopasowany do obudowy. Obudowa powinna posiadać panel informacyjny (np. w formie wyświetlacza) wskazujący temperaturę: procesora, karty graficznej oraz chipsetu. Obudowa najlepiej powinna być w standardzie full-tower | Nd |
| 18 | Gwarancja | Minimalny okres gwarancyjny na zakupiony sprzęt min 24 miesiące OUTSIDE | Nd |

Przyrządy pilotażowo-nawigacyjne, przyrządy kontroli pracy płatowca

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrządy nawigacyjno - pilotażowe | Przyrząd pilotażowy tj. sterownica powinien być osobnym autonomicznym urządzeniem działającym po podłączeniu do komputera poprzez port USB 2.0. Sposób jego montażu powinien być łatwy, posługując się elementem śrubowym (mocując np. do stołu). Sterownica, jako osobny element powinna posiadać wbudowany hub USB do podłączenia innych blisko zlokalizowanych przyrządów. Ponad to sterownica powinna posiadać na swoich końcach przyciski funkcyjne: 8 kierunkowy hat-switch do zmiany widoku, 2 przyciski impulsowe z dwiema możliwymi pozycjami wychylenia (załącz - ¦pozycja stała¦ rozłączony – załączony), 1 przycisk impulsowy umiejscowiony z tyłu sterownicy w lewej jej części, 1 przycisk impulsowy w prawej przedniej części sterownicy. W części środkowej sterownicy znajdować powinien się wyświetlacz cyfrowy, który wskazywał będzie zadaną wartość np. czas odbywanego lotu, oraz trzy przyciski kontrolujące funkcje wyświetlacza. Przyrządy pilotażowe tj. orczyk powinien być osobnym autonomicznym urządzeniem działającym po podłączeniu do komputera poprzez port USB 2.0. Sposób jego montażu powinien być łatwy, możliwy dzięki otworom w podstawie. Orczyk powinien być wykonany z metalu lub materiału o zwiększonej wytrzymałości. Orczyk przy jednoczesnym naciskaniu obu pedałów kontrolera powinien generować sygnał do programu symulacyjnego tj. hamowanie. Orczyk powinien posiadać regulację oporu wciskania pedałów kontroli steru kierunku. Przyrządy pilotażowe - nawigacyjne powinny być wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pracującymi poprzez USB. Wyświetlacze powinny mieć kształt kwadratu i mieć przekątną 3,5”, ponadto wyświetlacze te powinny posiadać przyciski umożliwiające zmianę wyświetlanych parametrów statku powietrznego oraz przyrządów nawigacyjno – pilotażowych (tj. sztuczny horyzont, kontrola pracy silników, chyłomierz z zakrętomierzem, wariometr, prędkościomierz, namiar VOR, kompas). Wyświetlacze powinny posiadać w zestawie oprogramowanie, które będzie przechwytywało parametry symulowanego lotu statku powietrznego. Przyrząd wytrymowania powinien być osobnym autonomicznym urządzeniem działającym po podłączeniu do komputera poprzez port USB 2.0. Sposób jego montażu powinien być łatwy, posługując się elementem śrubowym (mocując np. do stołu). Element do nastawienia wytrymowania powinien być okrągły, stopniowany, gdzie ma możliwość obrotu o 360°, w osi poprzecznej przyrządu. | 1 1 9 1 |
| 2 | Przyrządy kontroli zespołu napędowego | Przyrząd kontroli zespołu napędowego statku powietrznego powinien być osobnym autonomicznym urządzeniem działającym po podłączeniu do komputera poprzez port USB 2.0. Powinien mieć kształt prostokąta, Powinien posiadać trzy osie poruszające w osi podłużnej (trzy dźwignie do sterowania trzema parametrami silnika) oraz dodatkowe dziewięć przełączników funkcyjnych o pozycjach (OFF-ON). | 1 |
| 3 | Przyrząd informujący o stanie statku powietrznego i jego systemów | Przyrząd informujący o stanie statku powietrznego i jego systemów tj. panel lampek kontrolnych, powinien być osobnym autonomicznym urządzeniem działającym po podłączeniu do komputera poprzez port USB 2.0. Przyrząd ten powinien posiadać 24 podświetlane pola w konfiguracji 8 w poziomie x 3 w pionie. Każde pole powinno posiadać podświetlenie w trzech kolorach: czerwonym, zielonym i bursztynowym. Przyrząd ten powinien posiadać możliwość wyświetlenia informacji o stanie następujących systemów i układów: GPS, ADF, Auto PILOT, Pitot Heat, Rotor Low RPM, Stall Warning, Master Caution, Master Warning, Langing Lights, Parking Brakes, Oli Presure, Gear Up, Gera down, Gear unsafe, Engine Fire. Przyrząd ten powinien posiadać w zestawie oprogramowanie, które będzie przechwytywało parametry symulowanego lotu statku powietrznego oraz program do konfiguracji możliwych opcji wyświetlania stanu systemów i układów statku powietrznego. | 1 |
| 4 | Przyrządy radiowo-komunikacyjne | Przyrząd radiowo – komunikacyjny powinien posiadać dwa osobne, ułożone jeden pod drugim wyświetlacze. Gdzie każdy z nich w wskazuje dwie częstotliwości. Wybór częstotliwości ma odbywać się za pomocą dwóch stopniowanych obrotowych wybieraków o obrocie 360°. Na każdym wyświetlaczu mają być wyświetlane dwie częstotliwości (aktywna i zapasowa ¦ACTIV and STANDBY¦) przełączane za pomocą przycisku ACT/STBY. Ponad to do każdego wyświetlacza powinien być przypisany obrotowy wybierak trybów pracy, takich jak: NAV1, NAV2, COM1, COM2, ADF, DME oraz XPDR. Przyrząd ten powinien pracować pod kontrolą USB 2.0. Przyrząd wielofunkcyjny powinien posiadać możliwość manipulowania (przełącznikami oraz wybierakiem obrotowym) ustawieniami autopilota, takimi jak: nastawiania kursu (HDG), nastawienia częstotliwości systemu nawigacyjnego (NAV), ustawienia prędkości IAS oraz VS, nastawienie ścieżki schodzenia oraz przycisk załączenia autopilota. Ponad to powinien posiadać możliwość wybrania trybu pracy auto pilota, takimi jak: VS (Vertical Speed), ALT (alttitude), IAS (prędkość przyrządowa), HDG (kurs) oraz CRS. Panel wielofunkcyjny powinien posiadać switch trzy pozycyjny służący do nastawienia poziomu wychylenia klap ¦UP – OFF – DOWN¦, switch do ustawienia automatu ciągu (dwie pozycje OFF – ARM). Przyrząd ten powinien pracować pod kontrolą USB 2.0. | 1 1 |
| 5 | Panel przełączników kontroli statku powietrznego oraz kontroli podwozia | Panel przełączników kontroli statku powietrznego oraz kontroli podwozia powinien posiadać 13 przełączników o pozycjach ON-OFF. Sześć z nich powinno odpowiadać za kontrolę świateł zewnętrzach oraz wewnętrznych zabudowanych na statku powietrznym, takich jak: beacon lights, langing lights, navigation lights, strobe lights, taxi lights oraz panel lights. Osobny przycisk także z pozycjami ON-OFF powinien służyć do sterowania żaluzją silnika (cowl flaps). Kolejne sześć przycisków (ON-OFF) powinny służyć do: kontroli włączenia zasilania z baterii (głównej i pomocniczej), kontroli zasilania systemów awioniki, pomp paliwa, systemu odladzającego oraz ogrzewania odbiorników ciśnienia (pitot heating). Wymieniony panel powinien także posiadać dźwignię kontroli podwozia w pozycjach UP-DOWN oraz trzy kontrolki stanu położenia goleni podwozia. Panel zwierać także powinien obrotowy wybierak pozycyjny do ustalenia kontroli silnika/silników takich jak: start silnika (lewy i prawy), włączenie iskrownika na obu silnikach oraz start silnika. Przyrząd ten powinien pracować pod kontrolą USB 2.0. | 1 |
| 6 | Gwarancja | Minimalny okres gwarancyjny na zakupiony sprzęt min 24 miesiące OUTSIDE | nd |

Tablet 6 sztuk

| system operacyjny | ze wsparciem producenta, umożliwiającym pobieranie aktualizacji |
| --- | --- |
| Procesor | co najmniej 4-rdzeniowy 1,2 GHz |
| Pojemność | 16 GB -minimalny parametr |
| Pamięć RAM | 1024 MB -minimalny parametr |
| Wyświetlacz |  |
| Przekątna ekranu | 10,1 cala -minimalny parametr |
| Rozdzielczość ekranu | 1280 x 800 pikseli -minimalny parametr |
| Format ekranu | 16:10 -minimalny parametr |
| Matryca | podświetlenie LED |
| Funkcje ekranu | Multi-touch 10 punktowy -minimalny parametr |
| Komunikacja |  |
| Standard Wi-Fi | 802.11/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Modem | tak |
| Funkcje dodatkowe |  |
| Kamera przednia | tak |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 0,3 mln pikseli –minimalny parametr |
| Aparat tylny | tak |
| Rozdzielczość kamer przedniej | 5 mln pikseli, materiał video w jakości FullHD –minimalny parametr |
| Funkcje aparatu | autofocus, nagrywanie filmów |
| Czujniki | czujnik oświetlenia, G-sensor - akcelerometr |
| Głośniki | tak |
| Mikrofon | tak |
| Informacje dodatkowe | głośniki stereo, opcjonalna klawiatura Bluetooth z magnetycznym zamknięciem |
| Wejścia/wyjścia |  |
| Czytnik kart pamięci | microSD/SDHC |
| Złącze USB | 1x microUSB |
| Złącze HDMI | micro HDMI (typ D) |
| Złącze słuchawkowe | tak |
| Parametry fizyczne |  |
| Pojemność akumulatora | 6300 mAh – minimalny parametr |
| Maksymalny czas pracy do | Nie mniej niż 9h |
| Wymiary | Nie mniej niż 260 x 180 x 8,6 mm |
| Waga | Nie więcej niż 560 g |
| Wyposażenie |  |
|  | co najmniej instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, ładowarka sieciowa, kabel USB |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |
| Typ gwarancji | door to door |

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.