Załącznik nr 1J do SIWZ

## Nazwa i adres szkoły do której nastąpi dostawa

Zespół Szkół nr 2 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29B, 06-500 Mława

- Nazwa przedmiotu zamówienia

Pracownie: sprzęt komputerowo/multimedialny

- Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).

    - Komputer przenośny (laptop) – 1 szt.

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Minimalna wydajność procesora w teście PassMark CPU Mark – 5000 punktów. Test opublikowany na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| 2 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 16 GB (DDR3, 1600 MHz), |
| 3 | Dysk twardy | Nie mniej niż 1 TB |
| 4 | Wbudowane napędy optyczne | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |
| 6 | Typ ekranu | LED |
| 7 | Przekątna ekranu | 15,6 cala |
| 8 | Nominalna rozdzielczość | 1366 x 768 |
| 9 | Podstawowa karta graficzna | Minimalna wydajność w PassMark 3GD Mark – 400 punktów (karta zintegrowana w procesorze. Test opublikowany na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |
| 11 | Wielkość pamięci karty graficznej | nie mniej niż 2GB |
| 12 | Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |
| 13 | Kamera internetowa | 0,3 Mpix |
| 14 | Łączność | Wi-Fi 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth |
| 15 | Rodzaje wyjść / wejść | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Display Port + 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB - 3 szt. ( w tym USB 3.0 – 1 szt.) Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. |
| 16 | Bateria | Nie mniej niż 4800 mAh, Li-Ion |
| 17 | Zainstalowany system operacyjny | Zainstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC. Z graficznym interfejsem użytkownika. |
| 18 | Gwarancja | 24 miesiące |

    - Głośniki komputerowe – 1 szt.-

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Głośniki komputerowe |
| 2 | Ilość głośników | 6 szt. |
| 3 | Ekranowanie | Magnetyczne |
| 4 | Moc głośników RMS [W] | 8 |
| 5 | Moc subwoofera RMS [W] | 27 |
| 6 | Częstotliwość przenoszenia min. | Nie mniej niż 45hz |
| 7 | Częstotliwość przenoszenia max | Nie mniej niż 20khz |
| 9 | Gwarancja | 24 miesiące |

    - Urządzenie Wielofunkcyjne  – 1 szt.

| 1 | Wydruk | atramentowy, kolorowy |
| --- | --- | --- |
| 2 | Funkcje | kopiarka, drukarka, skaner, faks |
| 3 | Sterowanie | wyświetlacz LCD, przyciski lub ekran dotykowy |
| 4 | Komunikacja | USB 2.0, WIFI IEEE 802.11b/g/n |
| 5 | rozmiar papieru | Co najmniej A4 i mniejsze formaty |
| 6 | Gramatura papieru | w przedziale 65-100 g/m2 |
| 7 | Liczba podajników | Co najmniej 2 |
| 8 | Łączna pojemność podajników papieru | Co najmniej 120 szt. |
| 9 | Podawanie dokumentów | automatyczne |
| 10 | Pojemność podajnika dokumentów | co najmniej 20 szt. |
| 11 | Gramatura papieru obsługiwana przez podajnik | w przedziale 65-300 g/m2 |
| 12 | Rozdzielczość drukowania | 4800 dpi x 1200 dpi |
| 13 | Skaner | płaski, rozdzielczość optyczna co najmniej 600 x 1200 dpi |
| 14 | Głębia koloru | co najmniej 48 bit i niższe |
| 15 | Skalowanie | 25-400 % |
| 16 | Masa | nie więcej niż 6 kg |

    - Rzutnik Multimedialny – 1 szt.

|  | Sposób uzyskania obrazu | DLP |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość natywna | co najmniej 1.920 x 1.080 (FullHD) |
|  | Kontrast | co najmniej 6000:1 |
|  | Jasność | co najmniej 3500 ANSI lm |
|  | Głośność | maksymalnie 32 dB w trybie cichym |
|  | Żywotność lampy | co najmniej 5.000h |
|  | Moc/źródło światła | maksymalnie 240W |
|  | Zmiana ogniskowej | co najmniej 1.2x |
|  | Odległość od ekranu | 1 - 10 m |
|  | Przekątna | 23.5" - 300" |
|  | Wejścia | HDMI, 2xVGA, Composite, S-Video, audio-stereo |
|  | Wyjścia | VGA, audio-stereo |
|  | Sterowanie | USB, RJ-45, RS232, trigger 12V do ekranu |
|  | Wbudowany głośnik | o mocy co najmniej 10W |
|  | Waga | maksymalnie 3,5 kg |
|  | Akcesoria | Pilot z bateriami, Instrukcja obsługi, przewód VGA, przewód HDMI, przewód zasilający |
|  | Akcesoria | Pilot z bateriami, Instrukcja obsługi, przewód VGA, przewód HDMI, przewód zasilający |
|  | Gwarancja | co najmniej: 2 lata na projektor, co najmniej 1 rok lub 1000h na lampę |
|  | Dodatkowo: | Brak filtrów w systemie chłodzenia Blokada typu KENSINGTON Korekcja trapezowa +/- 40 stopni Menu w języku polskim Zabezpieczenie kodem PIN |

    - Ekran dla rzutnika multimedialnego – 1 szt.

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Ekran dla rzutnika multimedialnego |
| 2 | Rozmiar | szerokość min. 300 cm wysokość: min. 225 cm |
| 3 | Zasilanie | Sieciowe |
| 4 | Możliwość instalacji | W dowolnie wybranym miejscu |
| 5 | Kaseta ekranu | ----- |
| 6 | Format obrazu | 4:3, 16:9, 1:1 |
| 7 | Rodzaj powierzchni | Matt White |
| 8 | Kąt widzenia | 180 stopni |
| 9 | Dodatkowe wyposażenie | Pilot, sterownik |
| 10 | gwarancja | 24 miesiące |

    - Access Point Wi-Fi –  jeden zestaw dostępowy = trzy access Point połączone w sieć

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 2 | Moc wyjściowa radia | 17 dBm |
| 3 | Liczba gniazd antenowych | 3 szt |
| 5 | Standard radiowy | 300 Mbps - 802.11n54 Mbps - 802.11a54 Mbps - 802.11g |
| 6 | Standard przewodowy | 802.3u 10/100 Mbps Fast Ethernet |
| 7 | Pasmo | 2,45 GHz, 5GHz |
| 8 | Zarządzanie | WWW |
| 9 | Zabezpieczenia | WEP, WPA, WPA2, Filtrowanie MAC |
| 10 | Informacje dodatkowe | 1 port Gigabit Ethernet z PoE Tryby pracy: AP, WDS, WDS-bridge (punkt-punkt oraz wielopunkt), AP-klient, Obsługa wielu identyfikatorów SSID Możliwość planowania transmisji bezprzewodowych Load-balancing Standard Wireless-N Pasma do wyboru: 2,4 GHz lub 5 GHz Metalowa obudowa |
| 14 | Gwarancja: | fabryczna, 24 mies. gwarancji |

1.1.7 Rzutnik multimedialny – 1 szt.

|  | Sposób uzyskania obrazu | DLP |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość natywna | co najmniej 1.920 x 1.080 (FullHD) |
|  | Kontrast | co najmniej 6000:1 |
|  | Jasność | co najmniej 3500 ANSI lm |
|  | Głośność | maksymalnie 32 dB w trybie cichym |
|  | Żywotność lampy | co najmniej 5.000h |
|  | Moc/źródło światła | maksymalnie 240W |
|  | Zmiana ogniskowej | co najmniej 1.2x |
|  | Odległość od ekranu | 1 - 10 m |
|  | Przekątna | 23.5" - 300" |
|  | Wejścia | HDMI, 2xVGA, Composite, S-Video, audio-stereo |
|  | Wyjścia | VGA, audio-stereo |
|  | Sterowanie | USB, RJ-45, RS232, trigger 12V do ekranu |
|  | Wbudowany głośnik | o mocy co najmniej 10W |
|  | Waga | maksymalnie 3,5 kg |
|  | Akcesoria | Pilot z bateriami, Instrukcja obsługi, przewód VGA, przewód HDMI, przewód zasilający |
|  | Akcesoria | Pilot z bateriami, Instrukcja obsługi, przewód VGA, przewód HDMI, przewód zasilający |
|  | Gwarancja | co najmniej: 2 lata na projektor, co najmniej 1 rok lub 1000h na lampę |
|  | Dodatkowo: | Brak filtrów w systemie chłodzenia Blokada typu KENSINGTON Korekcja trapezowa +/- 40 stopni Menu w języku polskim Zabezpieczenie kodem PIN |

1.1.8 Ekran do rzutnika multimedialnego – 1szt.

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Ekran dla rzutnika multimedialnego |
| 2 | Rozmiar | Szerokość co najmniej 240 cm Wysokość co najmniej 200 cm |
| 3 | Zasilanie | Sieciowe |
| 4 | Możliwość instalacji | Na ścianie lub suficie |
| 5 | Kaseta ekranu | ----- |
| 6 | Format obrazu | 4:3, 16:9, 1:1 |
| 7 | Rodzaj powierzchni | włókna winylowe |
| 8 | Kąt widzenia | 180 stopni |
| 9 | Dodatkowe wyposażenie | Pilot, sterownik |
| 10 | Gwarancja | 24 miesiące |

- Wymagane powyżej parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu o lepszych parametrach.

- Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy

Miejsce dostawy – Zespół Szkół nr 2 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29B, 06-500 Mława

Sprzęt powinien być dostarczony na koszt dostawcy wraz z gwarancją i instrukcją obsługi