Załącznik 1M do SIWZ

Nazwa Partnera: Powiat Garwoliński

Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

ul. Wojska Polskiego 20 08-400 Garwolin

- Nazwa przedmiotu zamówienia wyposażenie komputerowe/multimedialne

- Opis wymagań Zamawiającego w zakresie zakupu, dostawy, montażu, instalacji, konfiguracji, instruktażu i wdrożenia urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych

  - Wyposażenie pracowni do montażu i eksploatacji komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych,

    - Zestaw komputerowy stacjonarny – 6 szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer Stacjonarny |
| 3 | System operacyjny | Preinstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora z obsługą domen, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: · Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; · Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; · Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; · Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; · Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; · Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; · Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) · Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer · Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. · Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; · Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. · Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. · Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. · Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. · Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. · Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. · Wbudowany system pomocy w języku polskim; · Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; · Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); · Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; · Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; · Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; · Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; · Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; · System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; · Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; · Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; · Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; · Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; · Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; · Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; · Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; · Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe · Udostępnianie modemu; · Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; · Możliwość przywracania plików systemowych; · System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) · Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) |
| 4 | Obszar zastosowania | Edycja tekstów i sporządzanie dokumentacji |
| 5 | Wydajność procesora | Procesor osiągający wynik co najmniej 4100 punktów w teście passmark CPU benchmark dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net, |
| 6 | Pamięć podręczna | 3Mb |
| 7 | Pamięć RAM | 4Gb DDR3 |
| 9 | Dysk Twardy | 1TB SATAII 7200 obr/min |
| 10 | Karta grafiki | -Zintegrowana z płytą główną, |
| 11 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana |
| 12 | Napęd Optyczny | DVD RW Super-Multi Dual-Layer SATA |
| 13 | Złącza | Wymagania minimalne: 4x USB 2.0 min 2x USB 3.0 1x RJ45 1x VGA 1x HDMI 1x DVI-D |
| 14 | Czytnik Kart pamięci | Memory Stick lub SD lub SDHC / SDXC |
| 15 | Karta sieciowa przewodowa | Ethernet 10/100 Mb/s |
| 16 | Wyjście audio | Gniazdo jack |
| 17 | Klawiatura, Mysz | Przewodowa, mysz optyczna |
| 18 | Pakiet biurowy | Zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), - możliwość zdalnej instalacji komponentów, - całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, - możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, - w systemach pocztowych - możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, - możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, - współpraca z systemem MS Exchange, w tym odbiór poczty, możliwość udostępniania kalendarza dla innych użytkowników - wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, - możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, - automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, - automatyczne wypisywanie hyperlinków, - możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu. - prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2010 - pełna obsługa wszystkie ich istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, itp.) |

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitor | LED |
| 2 | Pobór mocy | Max 25W |
| 3 | Typ | Full HD |
| 4 | Przekątna Ekranu | Min. 21,5 cali |
| 5 | Format Obrazu | 16:9 |
| 6 | Nominalna Rozdzielczość | 1920x1080 |
| 7 | Jasność | Min 250 cd/m2 |
| 8 | Kąt wiedzenia | W poziomie 160 stopni w pionie 170 stopni |
| 9 | Złącza | HDMI D-sub USB Wejście Audio |
| 10 | Głośniki | Min. 2 x 1W stereo |
| 11 | Kabel Połączeniowy audio | Umożliwiający przesył dźwięku z Komputera stacjonarnego |

    - Zestaw komputerowy stacjonarny – 6 szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer Stacjonarny |
| 4 | Obszar zastosowania | Do ćwiczeń z naprawy komputerów (montaż i demontaż) |
| 6 | Wydajność procesora | Procesor osiągający wynik co najmniej 4100 punktów w teście passmark CPU benchmark dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net, |
| 10 | Pamięć RAM | 4Gb DDR3 |
| 11 | Wolne złącze pamięci RAM | 1 złącze |
| 12 | Dysk Twardy | 500GB SATAII 7200 obr/min |
| 13 | Karta grafiki | -Zintegrowana z płytą główną, |
| 14 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana |
| 15 | Napęd Optyczny | DVD RW Super-Multi Dual-Layer SATA |
| 16 | Karta sieciowa | Zintegrowana Ethernet 10/100 Mb/s |
| 17 | Złącza | Wymagania minimalne: 4x USB 2.0 min 2x USB 3.0 1x RJ45 1x VGA 1x HDMI 1x DVI-D |
| 17 | Czytnik Kart pamięci | Memory Stick lub SD lub SDHC / SDXC |
| 18 | Karta sieciowa przewodowa | 10,100,1000 Mb/s |
| 19 | Wyjście audio | Gniazdo audio |
| 20 | Klawiatura, Mysz | Przewodowa, mysz optyczna |
| 21 | Gwarancja | Gwarancja na każdy z podzespołów osobno |

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitor | LED |
| 2 | Pobór mocy | Max 25W |
| 3 | Typ | Full HD |
| 4 | Przekątna Ekranu | Min.21,5 cali |
| 5 | Format Obrazu | 16:9 |
| 6 | Nominalna Rozdzielczość | 1920x1080 |
| 7 | Jasność | Min 250 cd/m2 |
| 8 | Kąt wiedzenia | W poziomie 160 stopni w pionie 170 stopni |
| 9 | Złącza | HDMI D-sub USB Wejście Audio |
| 10 | Głośniki | Min. 2 x 1W stereo |
| 11 | Kabel Połączeniowy audio | Umożliwiający przesył dźwięku z Komputera stacjonarnego |

    - Oprogramowanie dla komputerów stacjonarnych bez  instalacji – 6 szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | System operacyjny | System operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora z obsługą domen, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: · Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; · Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; · Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; · Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; · Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; · Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; · Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) · Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer · Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. · Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; · Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. · Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. · Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. · Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. · Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. · Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. · Wbudowany system pomocy w języku polskim; · Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; · Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); · Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; · Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; · Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; · Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; · Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; · System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; · Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; · Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; · Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; · Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; · Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; · Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; · Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; · Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe · Udostępnianie modemu; · Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; · Możliwość przywracania plików systemowych; · System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) · Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). |

    - Dysk twardy – 6 szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dysk twardy | Wewnętrzny zgodny z zestawem opisanym w pkt. 2.1.2 |
| 2 | Format | 3,5” |
| 3 | Typ | Magnetyczny |
| 4 | Pojemność | Min 500GB |
| 5 | Interfejs | SATA |
| 6 | Prędkość obrotowa | 7200 obr/min |
| 7 | Pamięć cache | 64 MB |
| 8 | Średni czas dostępu | 8 ms |

    - Komplet do transmisji bluetooth + dodatkowe urządzenie do nawiązywania połączeń – 6 szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adapter bluetooth, | -Załączone wyposażenie: Instalacyjna płyta DVD-ROM Gwarancja: 24 miesiące Rodzaj: Zewnętrzny Interfejs: USB Wbudowana antena Transfer: min 24 Mb/s Standard: min Bluetooth 3.0 Zasięg: min10m Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista , Windows 7 , Windows XP Plug and Play |
| 2 | Słuchawki bluetooth | Czas pracy słuchawek: słuchanie muzyki do 8 godzin. Czas pracy słuchawek: dzwonienie do 8 godzin Czas ładowania: 3 godziny Czas pracy w trybie czuwania do 180 godzin Zasięg do 10 metrów Wbudowany akumulator Litowo-Polimerowy 250mAh ładowana przez port USB, wbudowany mikrofon. Gwarancja 24 miesiące |
| 3 | Głośniki bluetooth | Gwarancja 24 miesiące Zasilanie Akumulator Komunikacja Bluetooth Przekazywany sygnał Audio |

    - Drukarka – 6 szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka | Laserowa, monochromatyczna, jednofunkcyjna |
| 2 | Minimalna prędkość druku | 18 str/min |
| 3 | Rozdzielczość w pionie | 600 dpi |
| 4 | Rozdzielczość w poziomie | 600 dpi |
| 5 | Pojemność podajnika | 150 arkuszy |
| 6 | Zainstalowana pamięć | 2 MB |
| 7 | Prędkość proczesora | 266 MHz |
| 8 | Rozmiar papieru | A4 |
| 9 | Złącza zewnętrzne | USB 2.0 |

    - Skaner płaski – 6 szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skaner | Płaski nabiurkowy |
| 2 | Rozdzielczość optyczna w pionie | 2400 dpi |
| 3 | Rozdzielczość optyczna w poziomie | 4800 dpi |
| 4 | Rozdzielczość interpolowana | 25-19200 dpi |
| 5 | Wewnętrzna głębia koloru | 48 bit |
| 6 | Zewnętrzna głębia koloru | 48 bit |
| 7 | Głębia szarości | 16 bit |
| 8 | Przyciski funkcyjne | tak |
| 9 | Interfejs | USB 2,0 |
| 10 | Dołączone oprogramowanie i sterowniki | tak |

    - Drukarka sieciowa – 1 szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka | Laserowa, monochromatyczna, jednofunkcyjna |
| 2 | Minimalna prędkość druku | 18 str/min |
| 3 | Rozdzielczość w pionie | 600 dpi |
| 4 | Rozdzielczość w poziomie | 600 dpi |
| 5 | Pojemność podajnika | 150 arkuszy |
| 6 | Zainstalowana pamięć | 8 MB |
| 7 | Prędkość proczesora | 266 MHz |
| 8 | Rozmiar papieru | A4 |
| 9 | Złącza zewnętrzne | USB 2.0 Ethernet 10/100 Mb/s Wi-Fi |

    - Stół montażowy – 6 szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stół montażowy do montażu komputera | -Wyposażony w matę i opaskę antystatyczną -Doprowadzone przyłącze prądu jednofazowego zakończone 4 gniazdami z uziemieniem, z listwą ochronną przeciwprzepięciową wymiary zewnętrzne stołu [szer./gł./wys.]: min 130 x 65 x 84 cm, stół jest wykonany z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w lakierowany blat ze sklejki o grubości 35 mm, stelaż malowany farbą proszkową (epoksydowo-poliestrową) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel), maksymalne obciążenie blatu stołu wynosi 400 kg (przy równomiernym rozkładzie obciążenia), nogi stołu wyposażone w regulowane stopki od 855-870 mm. zamontowane min dwie szuflady z zamkiem na klucz |

    - Tablica interaktywna z projektorem – 1 szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Format | 4:3 |
| 2 | Przekątna | Min 79” (200,7cm) |
| 3 | Technologia | Elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnię tablicy) |
| 4 | Prędkość odczytu współrzędnych | 250 cali na sekundę, 150 współrzędnych na sekundę |
| 5 | Komunikacja z komputerem | -Przewodowa (w standardzie): poprzez port USB (oba porty zamontowane bezpośrednio w tablicy), bez konieczności używania adapterów i specjalnych kabli. -Bezprzewodowa (opcjonalna): radiowa RF 2,4GHz (moduł produkowany i dostarczony przez producenta tablicy) |
| 6 | Oprogramowanie i sterowniki dla co najmniej następujących systemów operacyjnych | -Windows XP SP2/Vista/7 (32 i 64 bit)/8 -Mac OS X -Linux Oprogramowanie do każdego z tych systemów w języku polskim lub angielskim |
| 7 | Zasilanie tablicy | Tablica może być zasilana bezpośrednio poprzez port USB, zasilacz jest konieczny w przypadku komunikacji bezprzewodowej oraz do zasilania ładowarki do piórek |
| 8 | Zasilanie pisaków | Pisak elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator. Ładowanie pisaków za pomocą ładowarki znajdującej się w wyposażeniu standardowym tablicy interaktywnej bez konieczności wyjmowania akumulatora z pisaka elektronicznego (przez złącze zainstalowane w pisaku). Czas pracy pisaków pomiędzy ładowaniami ok. 40 godz. Możliwość wyjęcia akumulatora przy utylizacji pisaka. |
| 9 | Temperatura pracy | 5 – 46 stopni Celsjusza |
| 10 | Temperatura przechowywania | -40 – 70 stopni Celsjusza |
| 11 | Sprzętowa emulacja myszki | Pisaki wyposażone są w przyciski realizujące sprzętowo funkcje: lewy i prawy klawisz, podwójne kliknięcie, drag&drop bez programowej emulacji i konieczności naciskania dodatkowych przycisków na tablicy. |
| 12 | Programowalne przyciski bezpośrednio na tablicy | 15-20 przycisków z najważniejszymi funkcjami, w tym min 3 przyciski dowolnie programowalne przez użytkownika. Pasek skrótów połączony trwale z tablicą. |
| 13 | Współpraca z innymi urządzeniami | Bezpośrednia współpraca z bezprzewodowymi tabletami |
| 14 | Gwarancja | Min 3 lata tablica (elektronika i powierzchnia tablicy) oraz 1 rok na akcesoria. Po bezpłatnej rejestracji dodatkowe 2 lata gwarancji na elektronikę i powierzchnię. |
| 15 | Tryb multiuser | Możliwość jednoczesnej pracy na tablicy więcej niż jednego użytkownika |
| 16 | Uchwyty | -uchwyt do mocowania tablicy na ścianie -uchwyt do mocowania projektora |
| 17 | Projektor |  |
| 18 | Głośniki | -2 głośniki stelitarne -1 głośnik niskotonowy (subwoofer) -min częstotliwość przenoszenia 40Hz -max częstotliwość przenoszenia 20Hz -ekranowanie magnetyczne: TAK -regulacja głośności: TAK |
| 19 | Pozostałe akcesoria | -pisaki interaktywne różne kolory, min 2 sztuki -kabel USB (min 5m) -ładowarka do pisaków jeśli tego wymagają -płyta CD ze sterownikami i oprgoramowaniem |
| 20 | Projektor | maksymalna rozdzielczość co najmniej 1600 x 1200 puntów żywotność lampy co najmiej 10 000 godzin złącza: HDMI, VGA (3x), S-Video, audio stereo, RJ-45 wbudowany głośnik o mocy co najmniej 2W osługa w języku polskim sterowanie bezprzewodowe (pilot) zestaw do montażu projektora |

    - Tablet – 10 szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przekątna wyświetlacza | Min 9.7 cala |
| 2 | System operacyjny | -Apple IOS |
| 3 | Technologia dotykowa | pojemnościowy |
| 4 | Typ wyświetlacza | IPS |
| 5 | Rozdzielczość | Min 1024x768 pixeli |
| 8 | Pamięć RAM | Min 512 MB |
| 9 | Pamięć Flash | Min 16 GB |
| 12 | Obsługa kart pamięci | MicroSD |
| 13 | Interfejsy komunikacyjne | Bluetooth 4.0 microUSB WiFi 802.11 b/g/n |
| 14 | Interfejsy Audio-Video | Micro HDMI |
| 15 | Wbudowany mikrofon | Tak |
| 16 | Wbudowany modem | Tak, standard transmisji: UMTS, HSDPA, HSUPA, GSM, EDGE, 3G |
| 17 | Wbudowany odbiornik GPS | Tak |
| 18 | Aparat fotograficzny | Min 2 Mpix |
| 19 | Maksymalny czas pracy na akumulatorze | Min 10 godzin |

    - Kamera cyfrowa – 1szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kamera | Cyfrowa |
| 2 | Rοzdzielczość efektywna [mln. punktów] | co najmniej 5 |
| 3 | Zbliżenie cyfrowe | co najmniej x4 |
| 4 | Obiektyw | Szerokokątny |
| 5 | Nośnik danych | Karta microSD |
| 6 | Format HD | 1080p |
| 7 | Format zapisu (film) | H.264 MOV Full HD: 1920*1080P 30fps |
| 8 | Rozdzielczość (film) | 720P: 1280*720P 30fps 720P: 1280*720P 60fps VGA: 640*480 30fps |
| 10 | Mikrofon | Tak |
| 11 | Głośnik | Wbudowany |
| 12 | Ekran | LCD |
| 13 | Złącza | USB |

    - Ploter – 1szt,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozmiar | szerokość 914mm (A0+) |
| 2 | Interfejsy komunikacyjne | USB , LAN / Ethernet , WiFi |
| 3 | Pamięć RAM | 1 GB |
| 4 | Podstawa z koszem na wydruki | w zestawie |
| 6 | Rozdzielczość druku [dpi] | 2400x1200 |
| 9 | Minimalna szerokość linii [mm] | 0,02 |
| 10 | Precyzja linii [%] | +/- 0,1 |
| 11 | Marginesy | Rolka: 5 x 5 x 5 x 5 mm; Arkusz: 5 x 17 x 5 x 5 mm |
| 12 | Szybkość drukowania | Rysunki liniowe: 35 s/str., 70 wydruki w formacie A1 na godzinę |
| 13 | Pojemność tuszy [ml] | 29 , 38 , 80 |
| 14 | Ilość podajników rolkowych | 1 |
| 15 | Gramatura nośnika [g/m2] | do 280 |
| 16 | Grubość nośnika [mm] | do 0,3 |
| 17 | Długość rolki (max) [m] | 45 |
| 18 | Maksymalna średnica roli [mm] | 100 |
| 19 | Rodzaj nośników | Papier zwykły , Papier powlekany , Papier samoprzylepny , Papier fotograficzny , Folia , Folia samoprzylepna , Kalka techniczna |
| 20 | Minimalna szerokość rolki [mm] | 210 |
| 21 | Maksymalna szerokość rolki | 914mm (A0+) |
| 22 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP , Windows 7 , Windows Server 2003 / 2008 , Windows Vista , OS X lub wyższy , Citrix XenApp , Citrix XenServer |
| 23 | Język drukarki | JPEG , CALS G4 , PCL 3 GUI |

  - Pracownia projektowania sieci komputerowych i administrowania sieciami,

    - Komplet narzędzi do montażu okablowania – 8 szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tester połączeń | -Podstawowy tester pozwalający potwierdzić poprawność zainstalowanych par kabla skrętkowego dla kabli UTP/STP/FTP. -Informacje o wynikach pomiaru są przedstawiane równocześnie na panelach jednostki głównej i zdalnej, co wydatnie przyspiesza wykrywanie ewentualnych usterek. -Zarówno jednostka główna jak i zdalna są wyposazone w złącza RJ-45 oraz RJ-11 przystosowane do kabli telefonicznych. -Jednostka główna posiada włącznik oraz przełącznik trybu pracy - szybkiej lub wolnej. Jednostka główna jest zasilana baterią typu 9V (bateria ta nie wchodzi w skład w standardowego wyposażenia) |
| 4 | Obcinarka do kabli | Obcinarka do kabli sieciowych umożliwiająca montaż przewodów w gniazdach i patchpanelach. |
| 6 | Ściągacz izolacji | -narzędzie do ściągania izolacji zarówno z kabli okrągłych np UTP/STP jak i płaskich oraz innych kabli o średnicy 3.2mm do 9 mm. -Narzędzie musi posiadać regulację dopasowania do różnych średnic kabli oraz wbudowany także obcinacz przewodów. |
| 7 | Zaciskarka do kabli | -Narzędzie do zaciskania wtyków 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11 oraz 6P2C. -Wbudowany także obcinacz kabli -Przykładowy model: TL-N5684R |
| 10 | Zestaw narzędzi monterskich | Zawiera: - śrubokręty o różnych końcówkach -1x micro obcinarka -1x szczypce proste wydłużone -1x pęseta -wkrętaki płaskie: 2,5; 3; 4 -wkrętaki krzyżowe: PH1, PH2, PH3 |
| 11 | Tester płyty głównej komputera | -Monitor poprawnego działania płyty głównej na karcie PCI -Kontroluje płytę główną w kilka sekund, -Przeznaczone do każdego gniazda PCI płyty głównej, -Pokazuje stan zasilacza, -Wskazuje status wszystkich interfejsów i portów, -Pokazuje kody błędów na wyświetlaczu LED, -obsługuje wersje BIOS: PHOENIX, AMI, AWARD |
| 12 | Tester zasilacza komputera | -Testowane mogą być źródła zasilania odpowiednie dla płyt głównych typu ATX, BTX oraz ITX. - Kompatybilny ze źródłami zasilania dla płyt ATX, BTX, ITX. -Wszystkie napięcia zasilania (wyświetla. do jednego miejsca po przecinku) -Błędy sygnalizowane dźwiękiem -Testowane napięcia: +12V, -12V, +5V, +3.3V, stan gotowości -5V(SB), dobre zasilanie -12V(PG) -Złącza: Molex, PCI Express 6pin, P4, CPU Dual 8pin, FDD 4pin, SATA - Instrukcja obsługi |
| 13 | Etui | Wszystkie wyżej wymienione elementy muszą posiadać etui, w którym są przechowywane. Dopuszcza się każdą z pozycji w osobnym etui |
| 14 | Multimetr uniwersalny | Pozwalający na pomiar napięć AC i DC, pomiar rezystancji, ciągłości obwodu |

    - Tester okablowania strukturalnego – 8 szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | -Tester okablowania z zaawansowanym szukaczem przewodów i testerem sieci LAN |
| 2 | Zastosowanie | -Identyfikacja gniazdek, mapy połączeń, pomiaru długości kabla, diagnozowanie usterek okablowania i wyszukiwanie przewodów -Wykonywanie testów w aktywnej sieci LAN opartej o protokół IP -Możliwość kompleksowego zbadania toru transmisyjnego począwszy od diagnostyki samego okablowania (wyszukanie konkretnych kabli, pomiar ich długości, detekcja przerw i błędów połączeń) skończywszy na sprawdzeniu działania warstwy sieciowej (identyfikacja i diagnostyka podłączenia do urządzenia końcowego, pobranie konfiguracji z serwera DHCP, skan sieci IP, test ping do wybranego adresu w sieci) |
| 3 | Testy okablowania | -Pomiar długości kabla: skrętka (wybór poszczególnych par), telefoniczne, koncentryczny itp. -Mapa połączeń: wyświetla mapę połączeń, test skrętki STP/UTP z diagnostyką błędów połączenia par, test według standardu T568A/B -Generator sygnału: 4 rodzaje sygnału pozwalającego na odnalezieniu szukanego przewodu -identyfikacja zdalnego urządzenia -Diagnoza usterek okablowania: przerwa, zwarcie, pary skrzyżowane, pary odwrócone |
| 4 | Testy sieci LAN/IP | -Identyfikacja portu: identyfikacja portu telefonicznego wraz z pomiarem napięcia, -Identyfikacja portu sieci Ethernet z informacją o prędkości i rodzaju połączenia aż do prędkości 1000 Mbps, informacją o typie zakończenia sieciowego: NIC, HUB, SWITCH, POE -Generowanie sygnału umożliwiającego identyfikację portu na urządzeniu sieciowym (sygnalizacja diody LED portu na porcie switcha) -Test ICMP ping z pomiarem utraconych pakietów i opóźnień -Statyczny adres IP lub pobierany z DHCP -Skanowanie segmentu sieci z informacją o aktywnych adresach IP / MAC -identyfikator portu |
| 5 | Ilość równoczesnych pomiarów | 8 linii z 8 zdalnymi ID |
| 6 | Pomiar odległości uszkodzenia | TAK |
| 7 | Pomiar długości okablowania | Min 1 – 460 metrów |
| 8 | Sygnalizacja dźwiękiem | Tak, różne tony |
| 9 | Język | Polski |
| 10 | Etui | Całość w wygodnym i bezpiecznym etui |
| 11 | Wyświetlacz i oszczędzanie energii | Automatyczne wyłączanie w celu oszczędzania baterii Podświetlany wyświetlacz LCD, komfortowa praca przy słabym świetle |

    - Zestaw komputerowy – 8szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer Stacjonarny |
| 4 | Obszar zastosowania | Do ćwiczeń z sieci lokalnych i instalacji |
| 6 | Wydajność procesora | Procesor musi osiągać wynik co najmniej 4100 pkt w teście CPU Mark opublikowanym na stronie www.cpubenchmark.net |
| 7 | Pamięć podręczna | 3Mb |
| 10 | Pamięć RAM | 4Gb DDR3 |
| 11 | Wolne złącze pamięci RAM | 1 złącze |
| 12 | Dysk Twardy | 500GB SATAII 7200 obr/min |
| 13 | Karta grafiki | -Zintegrowana z płytą główną, |
| 14 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana |
| 15 | Napęd Optyczny | DVD RW Super-Multi Dual-Layer |
| 16 | Złącza | Wymagania minimalne: 4x USB 2.0 min 2x USB 3.0 1x RJ45 1x VGA 1x HDMI lub 1x DVI-D |
| 17 | Czytnik Kart pamięci | Memory Stick lub SD lub SDHC / SDXC (klasa 4 lub wyższa dla filmu) lub podobne |
| 18 | Karta sieciowa przewodowa | Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| 19 | Wyjście audio | Gniazdo combo jack |
| 20 | Klawiatura, Mysz | Przewodowa, mysz optyczna |

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitor | LED |
| 2 | Pobór mocy | Max 25W |
| 3 | Rozdzielczość | 1920x1080 pixeli |
| 4 | Przekątna Ekranu | Min. 21,5 |
| 5 | Format Obrazu | 16:9 |
| 6 | Nominalna Rozdzielczość | 1920x1080 |
| 7 | Jasność | Min 250 cd/m2 |
| 8 | Kąt wiedzenia | W poziomie 160 stopni w pionie 170 stopni |
| 9 | Złącza | HDMI D-sub USB Wejście Audio |
| 10 | Głośniki | Min. 2 x 1W stereo |
| 11 | Kabel Połączeniowy audio | Umożliwiający przesył dźwięku z Komputera stacjonarnego |

    - Serwer wraz z serwerowym systemem operacyjnym – 8szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Do montażu w szafie RACK 19” dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. |
| 2 | Procesor | -Dedykowany do pracy w serwerach 4 rdzeniowy w architekturze 64bit osiągający średni wynik nie mniejszy niż 9900 punktów w teście CPU Mark opublikowanym na stronie www.cpubenchmark.net |
| 3 | Zamontowana pamięć | Co najmniej 8GB (1x8GB) DDR3 1333MHz ECC |
| 4 | Ilość wszystkich gniazd pamięci | 4 |
| 5 | Ilość wolnych gniazd pamięci | 3 |
| 6 | Maksymalna ilość pamięci | Min 32GB |
| 7 | Zamontowane dyski twarde | Min 2 x 1TB SATA 7,2k obr/min 2,5” |
| 8 | Maksymalna ilość dysków | Min 4 |
| 9 | Poziom RAID | 0, 1 |
| 11 | Kontroler dysku | Kontroler SATA 0,1 |
| 12 | Gniazda rozszerzeń | PCI-E 8x v.3.0; |
| 13 | Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | 1 - Szeregowy; 6 - USB (2 z przodu, 4 z tyłu); W tym co najmniej 2 USB 3.0 1 - VGA 2 - Porty sieciowe RJ-45 |
| 14 | Interfejs sieciowy | Wbudowana 2x 1GbE |
| 15 | Karta graficzna | Karta graficzna wbudowana w serwer |
| 16 | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft® Windows® Server; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
| 17 | Zainstalowany napęd | DVD-RW |
| 18 | Nadmiarowość zasilania | Nie obowiązkowe |
| 19 | Zasilacze HotSwap | Nie obowiązkowe |
| 20 | System operacyjny | Serwerowy system operacyjny w wersji edukacyjnej, z licencją na co najmniej 1 procesor i 5 użytkowników, spełniający wymagania: Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Wbudowane szyfrowanie dysków Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. Graficzny interfejs użytkownika. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji w tym język polski. Wsparcie dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: o Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, o Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu "kosza". o Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. o Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej o Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: Dystrybucję certyfikatów poprzez http Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. o Szyfrowanie plików i folderów. o Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). o Serwis udostępniania stron WWW. o Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), o Wbudowane usługi VPN Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. |
| 21 | Klawiatura | Klawiatura przewodowa z interfejsem pozwalającym na podpięcie do zamawianego serwera |
| 22 | Mysz | Przewodowa, optyczna, z interfejsem pozwalającym na podpięcie do zamawianego serwera |
| 23 | Monitor | Monitor min 15 cali, o parametrach wystarczających do pracy na zamawianym serwerze oraz z interfejsem pozwalającym na podpięcie go do zamawianego serwera. |

    - Szafa 45U – 3 szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj | 19 cali |
| 2 | Typ | Stojąca na kółkach z możliwością przemieszczania |
| 3 | Wysokość jednostkowa | 45U |
| 4 | Drzwi przednie | szyba, zamek z zabezpieczeniem przed nieuprawnionym dostępem |
| 5 | Drzwi tylne | Stalowe demontowalne |
| 6 | Osłony boczne | Stalowe demontowalne, na zatrzask możliwość montażu zamka |
| 7 | Przepusty kablowe | góra i dół |
| 8 | Belki rackowe | regulowane |
| 9 | Dodatkowe informacje | -W szafie ma być możliwość zamontowania 8 serwerów dostarczonych w niniejszym przetargu -W szafie ma być możliwość zamontowania 3 zestawów szkoleniowych CISCO dostarczonych w niniejszym przetargu |

    - Tablica interaktywna z projektorem – 1szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Format | 4:3 |
| 2 | Przekątna | Min 79” (200,7cm) |
| 3 | Technologia | Elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnię tablicy) |
| 4 | Prędkość odczytu współrzędnych | 250 cali na sekundę, 150 współrzędnych na sekundę |
| 5 | Komunikacja z komputerem | -Przewodowa (w standardzie): poprzez port USB (oba porty zamontowane bezpośrednio w tablicy), bez konieczności używania adapterów i specjalnych kabli. -Bezprzewodowa (opcjonalna): radiowa RF 2,4GHz (moduł produkowany i dostarczony przez producenta tablicy) |
| 6 | Oprogramowanie i sterowniki dla następujących systemów operacyjnych: | -Windows XP SP2/Vista/7 (32 i 64 bit)/8 -Mac OS X -Linux Oprogramowanie do każdego z tych systemów w języku polskim. |
| 7 | Zasilanie tablicy | Tablica może być zasilana bezpośrednio poprzez port USB, zasilacz jest konieczny w przypadku komunikacji bezprzewodowej oraz do zasilania ładowarki do piórek |
| 8 | Zasilanie pisaków | Pisak elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator. Ładowanie pisaków za pomocą ładowarki znajdującej się w wyposażeniu standardowym tablicy interaktywnej bez konieczności wyjmowania akumulatora z pisaka elektronicznego (przez złącze zainstalowane w pisaku). Czas pracy pisaków pomiędzy ładowaniami ok. 40 godz. Możliwość wyjęcia akumulatora przy utylizacji pisaka. |
| 9 | Temperatura pracy | 5 – 46 stopni Celsjusza |
| 10 | Temperatura przechowywania | -40 – 70 stopni Celsjusza |
| 11 | Sprzętowa emulacja myszki | Pisaki wyposażone są w przyciski realizujące sprzętowo funkcje: lewy i prawy klawisz, podwójne kliknięcie, drag&drop bez programowej emulacji i konieczności naciskania dodatkowych przycisków na tablicy. |
| 12 | Programowalne przyciski bezpośrednio na tablicy | 15-20 przycisków z najważniejszymi funkcjami, w tym min 3 przyciski dowolnie programowalne przez użytkownika. Pasek skrótów połączony trwale z tablicą. |
| 13 | Współpraca z innymi urządzeniami | Bezpośrednia współpraca z bezprzewodowymi tabletami |
| 14 | Gwarancja | Min 3 lata tablica (elektronika i powierzchnia tablicy) oraz 1 rok na akcesoria. Po bezpłatnej rejestracji dodatkowe 2 lata gwarancji na elektronikę i powierzchnię. |
| 15 | Tryb multiuser | Możliwość jednoczesnej pracy na tablicy więcej niż jednego użytkownika |
| 16 | Uchwyty | -uchwyt do mocowania tablicy na ścianie -uchwyt do mocowania projektora |
| 17 | Projektor |  |
| 18 | Głośniki | -2 głośniki stelitarne -1 głośnik niskotonowy (subwoofer) -min częstotliwość przenoszenia 40Hz -max częstotliwość przenoszenia 20Hz -ekranowanie magnetyczne: TAK -regulacja głośności: TAK |
| 19 | Pozostałe akcesoria | -pisaki interaktywne różne kolory, min 2 sztuki -kabel USB (min 5m) -ładowarka do pisaków jeśli tego wymagają -płyta CD ze sterownikami i oprgoramowaniem |
| 20 | Projektor | maksymalna rozdzielczość co najmniej 1600 x 1200 puntów żywotność lampy co najmiej 10 000 godzin złącza: HDMI, VGA (3x), S-Video, audio stereo, RJ-45 wbudowany głośnik o mocy co najmniej 2W osługa w języku polskim sterowanie bezprzewodowe (pilot) zestaw do montażu projektora |

  - Pracownia komputerowa projektowania fryzur,

    - Zestaw komputerowy – 18  szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer Stacjonarny |
| 3 | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora z obsługą domen, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: · Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; · Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; · Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; · Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; · Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; · Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; · Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) · Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer · Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. · Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; · Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. · Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. · Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. · Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. · Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. · Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. · Wbudowany system pomocy w języku polskim; · Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; · Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); · Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; · Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; · Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; · Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; · Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; · System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; · Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; · Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; · Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; · Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; · Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; · Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; · Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; · Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe · Udostępnianie modemu; · Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; · Możliwość przywracania plików systemowych; · System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) · Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). |
| 4 | Obszar zastosowania | Edycja tekstów i sporządzanie dokumentacji oraz praca w programie do projektowania fryzur |
| 5 | Wydajność procesora | Procesor musi osiągać wynik średni co najmniej 4100 punktów w teście CPU Mark opublikowanym na stronie www.cpubenchmark.net |
| 7 | Pamięć RAM | 8Gb DDR3 |
| 8 | Wolne złącze pamięci RAM | 1 złącze |
| 9 | Dysk Twardy | 500GB SATAII 7200 obr/min |
| 10 | Karta grafiki | -Zintegrowana z płytą główną, |
| 11 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana |
| 12 | Karta sieciowa | Ethernet 10/100/100 Mb/s |
| 13 | Napęd Optyczny | DVD RW Super-Multi Dual-Layer SATA |
| 14 | Złącza | Wymagania minimalne: 4x USB 2.0 min 2x USB 3.0 1x RJ45 1x VGA 1x HDMI lub 1x DVI-D |
| 15 | Czytnik Kart pamięci | Memory Stick lub SD lub SDHC / SDXC |
| 16 | Karta sieciowa przewodowa | 10,100,1000 Mb/s |
| 17 | Wyjście audio | Gniazdo audio |
| 18 | Klawiatura, Mysz | Przewodowa, mysz optyczna |
| 19 | Program antywirusowy | Kompletny pakiet bezpieczeństwa przeznaczony do ochrony stacji roboczych oraz serwerów plikowych z zaoferowanymi systemami operacyjnymi z pełnym wsparciem producenta, w polskiej wersji językowej. Dopuszczalna jest wersja anglojęzyczna jeśli trwają prace nad spolszczeniem i nie potrwa to dłużej niż 4 miesiące. Program powinien spełniać następujące funkcje z możliwością konfigurowania ich z poziomu zdalnej konsoli centralnej dostarczonej w pakiecie: -Antywirus -Antyspyware -Zapora osobista (Firewall) -Antyspam -Kontrola treści -Kontrola urządzeń peryferyjnych -Funkcje Antywirusa: -Inteligentne aktualizacje -Szczegółowe raporty -Ochrona w czasie rzeczywistym (on-access) -Skanowanie na żądanie (on-demand) -Możliwość tworzenia nośników ratunkowych -Możliwość aktualizacji automatycznych zarówno z serwerów producenta poprzez internet jak i z zasobów lokalnych |

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitor | LED |
| 2 | Pobór mocy | Max 25W |
| 3 | Typ | Full HD |
| 4 | Przekątna Ekranu | Min. 21,5 cale |
| 5 | Format Obrazu | 16:9 |
| 6 | Nominalna Rozdzielczość | 1920x1080 |
| 7 | Jasność | Min 250 cd/m2 |
| 8 | Kąt wiedzenia | W poziomie 160 stopni w pionie 170 stopni |
| 9 | Złącza | HDMI D-sub USB Wejście Audio |
| 10 | Głośniki | Min. 2 x 1W stereo |
| 11 | Kabel Połączeniowy audio | Umożliwiający przesył dźwięku z Komputera stacjonarnego |

    - Komputery przenośne (laptopy), mysz, torba – 1 szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor musi osiągać wynik średni co najmniej 3900 punktów w teście CPU Mark opublikowanym na stronie www.cpubenchmark.net |
| 2 | Pamięć RAM | 16 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz) |
| 3 | Dysk twardy | 1TB SATA |
| 5 | Wbudowane napędy optyczne | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |
| 6 | Typ ekranu | Matowy, LED |
| 7 | Przekątna ekranu | 17,3" |
| 8 | Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1080 (FullHD) |
| 9 | Podstawowa karta graficzna | zintegrowana |
| 10 | Dodatkowa Karta graficzna | Mui ossiągać średni wynik 890 punktów w teście G3D Mark opublikowanym na stronie www.videocardbenchmark.net |
| 11 | Wielkość pamięci karty graficznej | 2048 MB |
| 12 | Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon |
| 13 | Kamera internetowa | wbudowana 720p |
| 14 | Łączność | Wi-Fi 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth |
| 15 | Rodzaje wyjść / wejść | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. HDMI - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB - 3 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 2 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. |
| 17 | Zainstalowany system operacyjny | Zainstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora z obsługą domen, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: · Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; · Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; · Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; · Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; · Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; · Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; · Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) · Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer · Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. · Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; · Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. · Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. · Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. · Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. · Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. · Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. · Wbudowany system pomocy w języku polskim; · Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; · Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); · Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; · Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; · Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; · Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; · Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; · System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; · Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; · Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; · Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; · Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; · Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; · Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; · Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; · Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe · Udostępnianie modemu; · Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; · Możliwość przywracania plików systemowych; · System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) · Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). · Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) |
| 18 | Pakiet Biurowy | Zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), - możliwość zdalnej instalacji komponentów, - całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, - możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, - w systemach pocztowych - możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, - możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, - współpraca z systemem MS Exchange, w tym odbiór poczty, możliwość udostępniania kalendarza dla innych użytkowników - wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, - możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, - automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, - automatyczne wypisywanie hyperlinków, - możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu. - prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2010 - pełna obsługa wszystkie ich istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, itp.) |
| 19 | Program Antywirusowy | Kompletny pakiet bezpieczeństwa przeznaczony do ochrony stacji roboczych zgodnie z zainstalowanym systemem operacyjnym z pełnym wsparciem producenta, w polskiej wersji językowej. Dopuszczalna jest wersja anglojęzyczna jeśli trwają prace nad spolszczeniem i nie potrwa to dłużej niż 4 miesiące. Program powinien spełniać następujące funkcje z możliwością konfigurowania ich z poziomu zdalnej konsoli centralnej dostarczonej w pakiecie: -Antywirus -Antyspyware -Zapora osobista (Firewall) -Antyspam -Kontrola treści -Kontrola urządzeń peryferyjnych -Funkcje Antywirusa: -Inteligentne aktualizacje -Szczegółowe raporty -Ochrona w czasie rzeczywistym (on-access) -Skanowanie na żądanie (on-demand) -Możliwość tworzenia nośników ratunkowych -Możliwość aktualizacji automatycznych zarówno z serwerów producenta poprzez internet jak i z zasobów lokalnych |

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Torba na notebooka |
| 2 | Materiał zewnętrzny | Poliester 600D |
| 3 | Rozmiar notebooka | 17,3’’ |
| 4 | Dodatkowe wyposażenie | Ergonomiczny pasek na ramie Paski wew. Do przypięcia notebooka Wzmocnienie spodu przed przetarciem Rękaw do transportu torby na pałąku wózka bagażowego |
| 5 | Dodatkowe kieszenie | Zewnętrzna kieszeń na wizytówki, długopisy, telefon komórkowy i inne drobiazgi W przedziale komputerowym - przegroda komputer/zasilacz W przedziale komputerowym - wydzielone miejsce na dokumenty A4 Obszerna, dwudzielna kieszeń na dokumenty A4 Z tyłu płaska kieszeń - na gazetę |
| 6 | Kolor | Czarny |
| 8 | Rodzaj zapięcia | Suwak |

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Mysz bezprzewodowa |
| 2 | Rodzaj | Laserowa |
| 3 | Ilość przycisków | 6 |
| 4 | Ilość rolek | 1 |
| 5 | Interfejs | USB |
| 6 | Kolor | Czarno-szara |
| 7 | Parametry | zasięg działania do 10m (2,4GHz RF Technology), Cztero-kierunkowy scroll, dynamiczna zmiana rozdzielczości (2 poziomy - 1600/800 DPI), |

    - Drukarka laserowa kolorowa A3 – 1szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka | Laserowa jednofunkcyjna |
| 2 | Wspierane systemy operacyjne | Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 oraz systemy operacyjne zainstalowane na zamawianych komputerach |
| 3 | Rodzaj | Kolorowa LED |
| 4 | Technologia druku | PCL 6 PCL 5c SIDM |
| 5 | Rozdzielczość druku czerń | 600 x 600 dpi |
| 6 | Rozdzielczość druku kolor | 600 x 600 dpi |
| 7 | Prędkość druku czerń | 23 str/min |
| 8 | Prędkość druku kolor | 23 str/min |
| 9 | Obciążenie | 75000 str/mies |
| 10 | czcionki | Skalowalne PCL Bitmapowe OCR-A OCR-B Kody kreskowe |
| 11 | Rodzaje nośników | Papier zwykły koperty |
| 12 | Pamięć | co najmniej 192 MB RAM |
| 13 | Wyświetlacz | tak |
| 14 | Interfejs | USB Ethernet 10/100 Mb/s |

    - Tablica multimedialna z projektorem – 1szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Format | 4:3 |
| 2 | Przekątna | Min 79” (200,7cm) |
| 3 | Technologia | Elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnię tablicy) |
| 4 | Prędkość odczytu współrzędnych | 250 cali na sekundę, 150 współrzędnych na sekundę |
| 5 | Komunikacja z komputerem | -Przewodowa (w standardzie): poprzez port USB (oba porty zamontowane bezpośrednio w tablicy), bez konieczności używania adapterów i specjalnych kabli. -Bezprzewodowa (opcjonalna): radiowa RF 2,4GHz (moduł produkowany i dostarczony przez producenta tablicy) |
| 6 | Oprogramowanie i sterowniki dostępna dla następujących systemów operacyjnych | -Windows XP SP2/Vista/7 (32 i 64 bit)/8 -Mac OS X -Linux Oprogramowanie do każdego z tych systemów w języku polskim. |
| 7 | Zasilanie tablicy | Tablica może być zasilana bezpośrednio poprzez port USB, zasilacz jest konieczny w przypadku komunikacji bezprzewodowej oraz do zasilania ładowarki do piórek |
| 8 | Zasilanie pisaków | Pisak elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator. Ładowanie pisaków za pomocą ładowarki znajdującej się w wyposażeniu standardowym tablicy interaktywnej bez konieczności wyjmowania akumulatora z pisaka elektronicznego (przez złącze zainstalowane w pisaku). Czas pracy pisaków pomiędzy ładowaniami ok. 40 godz. Możliwość wyjęcia akumulatora przy utylizacji pisaka. |
| 9 | Temperatura pracy | 5 – 46 stopni Celsjusza |
| 10 | Temperatura przechowywania | -40 – 70 stopni Celsjusza |
| 11 | Sprzętowa emulacja myszki | Pisaki wyposażone są w przyciski realizujące sprzętowo funkcje: lewy i prawy klawisz, podwójne kliknięcie, drag&drop bez programowej emulacji i konieczności naciskania dodatkowych przycisków na tablicy. |
| 12 | Programowalne przyciski bezpośrednio na tablicy | 15-20 przycisków z najważniejszymi funkcjami, w tym min 3 przyciski dowolnie programowalne przez użytkownika. Pasek skrótów połączony trwale z tablicą. |
| 13 | Współpraca z innymi urządzeniami | Bezpośrednia współpraca z bezprzewodowymi tabletami |
| 14 | Gwarancja | Min 3 lata tablica (elektronika i powierzchnia tablicy) oraz 1 rok na akcesoria. Po bezpłatnej rejestracji dodatkowe 2 lata gwarancji na elektronikę i powierzchnię. |
| 15 | Tryb multiuser | Możliwość jednoczesnej pracy na tablicy więcej niż jednego użytkownika |
| 16 | Uchwyty | -uchwyt do mocowania tablicy na ścianie -uchwyt do mocowania projektora |
| 17 | Projektor |  |
| 18 | Głośniki | -2 głośniki stelitarne -1 głośnik niskotonowy (subwoofer) -min częstotliwość przenoszenia 40Hz -max częstotliwość przenoszenia 20Hz -ekranowanie magnetyczne: TAK -regulacja głośności: TAK |
| 19 | Pozostałe akcesoria | -pisaki interaktywne różne kolory, min 2 sztuki -kabel USB (min 5m) -ładowarka do pisaków jeśli tego wymagają -płyta CD ze sterownikami i oprgoramowaniem |
| 20 | Projektor | maksymalna rozdzielczość co najmniej 1600 x 1200 puntów żywotność lampy co najmiej 10 000 godzin złącza: HDMI, VGA (3x), S-Video, audio stereo, RJ-45 wbudowany głośnik o mocy co najmniej 2W osługa w języku polskim sterowanie bezprzewodowe (pilot) zestaw do montażu projektora |

    - Oprogramowanie biurowe wraz z instalacją – 18szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet biurowy | Zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), - możliwość zdalnej instalacji komponentów, - całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, - możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, - w systemach pocztowych - możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, - możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, - współpraca z systemem MS Exchange, w tym odbiór poczty, możliwość udostępniania kalendarza dla innych użytkowników - wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, - możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, - automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, - automatyczne wypisywanie hyperlinków, - możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu. - prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2010 - pełna obsługa wszystkie ich istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, itp.) |

    - Oprogramowanie do projektowania fryzur wraz z instalacją – 18szt.,

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Program do projektowania fryzur | program do projektowania fryzur - wizualne projektowanie fryzur |

- Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy

Miejsce dostawy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. T. Kościuszki w Garwolinie

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego oraz do zainstalowania dostarczonych tablic interaktywnych.