Zał. 1a do SIWZ

Nazwa Partnera Powiat miński

Nazwa i adres szkoły ZSZ Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

I. Nazwa przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem np. że ma to być wyposażenie pracowni)

Zestawienie zawiera wyposażenie do pracowni mechatroniczno-elektryczna

II. Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).

2.13 Zestaw do badania praw mechaniki - 3 zestawy, każdy z nich zawiera:

| Nazwa | Liczba szt. |
| --- | --- |
| Prawo ruchu prostoliniowego |  |
| Wózek pomiarowy z napędem | 1 |
| Chronograf | 1 |
| Taśmy do chronografu, b=10 mm | 1 |
| Taśma pomiarowa, l=2000 mm | 1 |
| Przewód łaczeniowy 32a,500mm,niebieski | 2 |
| Tor jezdny 1, 500mm | 1 |
| Tor jezdny 2, 500mm | 1 |
| Prawo ruchu prostoliniowego, jednostajnie przyspieszonego |  |
| Wózek jezdny i pomiarowy | 1 |
| Pręt przytrzymujący | 1 |
| Odważnik ze szczeliną 1g | 3 |
| Odważnik ze szczeliną 50g,czarny | 1 |
| Odważnik okrągły 1g | 1 |
| Rolka,luźna,d=65mm,na haku | 1 |
| Wspornik do rolki | 1 |
| Żyłka, d=0,7 mm, I=20 m | 1 |

2.14. Zestaw do badania przemian cieplnych - 3 zestawy, każdy z nich zawiera:

| Ogrzewanie róznych cieczy | liczba szt. |
| --- | --- |
| Pokrywka kalorymetru | 1 |
| Mieszadło prêtowe | 1 |
| Cewka grzewcza z gniazdami wtykowymi | 1 |
| Płytka filcowa 100 x 100 mm | 2 |
| Becher 100 ml,niska,tw.szt. | 1 |
| Zlewka 250 ml, niska | 1 |
| Zlewka 400 ml, niska | 1 |
| Pipeta z kapturkiem gumowym | 1 |
| Cylinder pomiarowy,100 ml,PP | 1 |
| Termometr uczniowski -10..+110 Gr.C | 1 |
| Gliceryna, 99%, 250 ml | 1 |
|  | 0 |
| Specyficzna pojemność cieplna wody | 0 |
| Kolba Erlenmeyera 250 ml,wlew szeroki | 1 |
| Przewód łaczeniowy 32a,500mm,czerwony | 1 |

2.15. Zestaw do badania prądu i elektromagnetyzmu - 3 zestawy, każdy z nich zawiera:

| Oddziaływanie magnetyczne przewodnika przewodzacego prąd | liczba szt. |
| --- | --- |
| Płyta wtykowa z gniazdami 4 mm | 1 |
| Wyłącznik, obudowa G1 | 1 |
| Kompas, 2 sztuki | 1 |
| Przewód łączeniowy 25cm,19A,czerwony | 1 |
| Przewód łączeniowy 25cm,19A,niebieski | 2 |
| Przewód łączeniowy 50cm,19A,niebieski | 1 |
| Przewód łączeniowy 50cm,19A,czerwony | 1 |
| Cewka jako elektromagnes |  |
| Pzewód, obudowa G1 | 1 |
| Magnes, l 72mm, sztabkowy | 1 |
| Cewka 400 zwojów | 1 |
| Cewka 1600 zwojów | 1 |
| Jarzmo | 1 |
| Przewód łączeniowy 25cm,19A,czerwony | 1 |
| Rezystancja w obwodzie prądu |  |
| Oprawa żarówki E10, obudowa G1 | 1 |
| żarówka 12V/0,1A,E10,10 szt. | 1 |
| Rezystor warstwowy 47 Ohm, 1W, G1 | 1 |
| Rezystor warstwowy 100 Ohm, 1W, G1 | 1 |
| Rezystor warstwowy 470 Ohm, 1W, G1 | 1 |
| Pzewód, obudowa G1 | 1 |
| Prawo Ohma |  |
| Przewód łączeniowy 50cm,19A,czerwony | 1 |
| Przewód łączeniowy 50cm,19A,niebieski | 1 |
| Multimetr analogowy | 1 |
| Natężenie prądu i rezystancja w obwodzie szeregowym |  |
| Pzewód, obudowa G1 | 2 |

2.18. Zestaw panelowy „Układy pneumatyki przemysłowej” 1 szt.

| LP | Nazwa zestawu | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Układy pneumatyki przemysłowej | Układ powinien umożliwiać naukę układów sterowania i budowy układów opartych na podzespołach pneumatyki, elektropneumatyki, hydrauliki i elektrohydrauliki wspomaganych sterownikiem PLC wraz z oprogramowaniem. I Zestaw sterownika PLC wg opisu: Sterownik PLC z oprogramowaniem: 24 wejścia: 18 wejść binarnych, 6 wejść analogowych (binarnych); 16 wyjść: 12 wyjść przekaźnikowych, 4 wyjścia tranzystorowe; wyświetlacz LCD, zasilanie 24 V DC, komunikacja: Ethernet/USB – 1 szt. Licencja edukacyjna oprogramowania na nieograniczoną liczbę instalacji – 1 szt. Płyta montażowa egzaminacyjna pionowa z profili aluminiowych i płyty kompozytowej o wymiarach całkowitych ok. 800 mm x 520 mm x 300 mm, wyposażona w uchwyt (1 szt.), szyny DIN (2 szt.) oraz koryto grzebieniowe: 3 x 800 mm + 2 x 390 mm, sygnalizacja zasilania, bezpiecznik, wyłącznik bezpieczeństwa – 1 szt., Listwa połączeniowa typu WAGO – 1 kpl. Kontrolki sygnalizacyjne LED (czerwona, żółta, zielona, biała) – 1 kpl. Przycisk awaryjny – 1 szt. Przyciski zwierne, NO, montaż na szynę DIN – 2 szt. Przyciski rozwierne, NC, montaż na szynę DIN – 2 szt. Przekaźnik 24 V z podstawką, montaż na szynę DIN – 2 szt. Uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów do sterownika PLC 4 wejścia/4 wyjścia, zestaw złączek zapasowych – 1 kpl. Zasilacz 24 V DC/2A z przewodem – 1 szt. Zestaw wyposażenia monterskiego – 1 kpl.: zaciskarka do tulejek, ściągacz izolacji, śrubokręt płaski, komplet przewodów i tulejek zaciskowych, pojemnik na narzędzia. Materiały dydaktyczne z zestawem ćwiczeń – 1 kpl. II Moduły siłowników pneumatycznych pneumatyki, elektropneumatyki i sensoryki wraz z płytą montażową poziomą wg opisu: Płyta montażowa z profili aluminiowych o wymiarach ok. 800 mm x 540 mm x 35 mm, 12 rowków montażowych typu T, 2 uchwyty, szyna DIN, koryto grzebieniowe – 1 kpl. Przewody pneumatyczne (min. 30 mb), tłumiki i szybkozłączki pneumatyczne – komplet do wszystkich elementów zestawu – 1 kpl. Przewody elektryczne z wtyczką do koncentratora – komplet do wszystkich elementów zestawu – 1 kpl. Dedykowane mocowania elementów pneumatyki, elektropneumatyki, sensoryki do płyty montażowej poziomej – komplet do wszystkich elementów zestawu – 1 szt. Siłownik jednostronnego działania – 1 szt. Siłownik dwustronnego działania – 2 szt. Zawór odcinający powietrze – 1 szt. Reduktor z manometrem i filtrem – 1 szt. Czujnik magnetyczny położenia tłoka – 3 szt. Wyłącznik krańcowy z rolką – 2 szt. Zawór dławiąco-zwrotny – 1 szt. Elektrozawór 5/2 1-cewkowy – 1 szt. Elektrozawór 5/2 2-cewkowy – 1 szt. Elektrozawór 3/2 NC – 1 szt. Uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów 24 V DC: 4 wejścia/4wyjścia,z możliwością współpracy ze sterownikiem PLC, zestaw złączek zapasowych – 1 kpl. Zasilacz 24 V DC/2A z przewodem – 1 szt. Zawór pneumatyczny 3/2 NC – 1 szt. Zawór pneumatyczny 5/2: monostabilny – 1 szt. Zawór pneumatyczny 5/2: bistabilny – 1 szt. Zawór sterowany ręcznie 3/2 ze sprężyną zwrotną – 2 szt. Zawór logiczny AND – 1 szt. Zawór logiczny OR – 1 szt. Czujnik indukcyjny – 2 szt. Czujnik optyczny dyfuzyjny – 1 szt. Czujnik optyczny refleksyjny – 1 szt. Reflektor na osi wiązki – 1 szt. Przyrząd do cięcia przewodów pneumatycznych – 1 szt. Zestaw zapasowych szybkozłączek pneumatycznych do budowania układów – min. 20 szt. Materiały dydaktyczne z zestawem ćwiczeń – 1 szt. III Sprężarka do układów pneumatycznych dostosowana do pracy w pomieszczeniu dydaktycznym zamkniętym o ciśnieniu, pojemności i wydajności powietrza dostosowanym do potrzeb w/w układów pneumatycznych, elektropneumatycznych i sensoryki. Minimalne wymagania: zasilanie: 230 V, 50 Hz pojemność całkowita zbiornika: 19-20 l ciśnienie max.: 8 bar cicha praca waga: ok. 19-21 kg zawór odcinający, przewód pneumatyczny IV Zestaw hydrauliki wg opisu: Stojak montażowy z blatem odciekowym o wymiarach ok. 600 mm x 590 m i pionową siatką montażową (ok. 600 mm x 1000 mm); wyłącznik awaryjny, wyłącznik nadmiarowoprądowy – dedykowany do zestawu hydrauliki, szyna DIN – 1 szt. Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania – 1 szt Siłownik hydrauliczny jednostronnego działania ze sprężyną zwrotną – 1 szt Rozdzielacz hydrauliczny 4/3 sterowany ręcznie – 1 szt. Płyta przyłączeniowa do rozdzielacza 4/3 sterowanego ręcznie – 1 szt. Rozdzielacz hydrauliczny 4/3 sterowany elektrycznie: cewka 24 V – 1 szt. Płyta przyłączeniowa do rozdzielacza 4/3 sterowanego elektrycznie – 1 szt. Rozdzielacz hydrauliczny 3/2 sterowany elektrycznie: cewka 24 V – 1 szt. Płyta przyłączeniowa do rozdzielacza 3/2 sterowanego elektrycznie – 1 szt. Zawór dławiący – 1 szt. Zasilacz hydrauliczny (z pompą, zbiornikiem, manometrem) – 1szt. Uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów 24 V DC: 4 wejścia/4 wyjścia, z możliwością współpracy ze sterownikiem PLC, zestaw złączek zapasowych – 1 szt. Zasilacz 24 V DC/90 W, z przewodem zasilającym i uchwytem montażowym – 1 szt. Przewody hydrauliczne różnej długości – 9 szt. Czujnik położenia tłoka z uchwytem montażowym – 2 szt. Szybkozłącza hydrauliczne bezwyciekowe samouszczelniajace ISO-F: • Wtyki – 22 szt. • Gniazda – 16 szt. Blok hydrauliczny rozdzielający 6-kanałowy (3 x zasilanie, 3 x powrót) – 1szt. Dedykowane uchwyty mocujące do elementów hydrauliki – 5 szt. Olej hydrauliczny 5 l Materiały dydaktyczne z zestawem ćwiczeń – 1 szt. Stanowisko powinno być wyposażone w niezbędne materiały dydaktyczne (np. prezentacje multimedialne, podręczniki itp.) uzupełniające poruszaną tematykę ćwiczeń oraz instrukcje do przykładowych ćwiczeń. |

2.20. Pracownia urządzeń i instalacji elektrycznych - 1 stanowiska

Poniższa specyfikacja dotyczy jednego stanowiska:

| LP | Wyposażenie jednego stanowiska | Specyfikacja techniczna jednego stanowiska | Liczba szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół montażowy | Blat o podwyższonej odporności na działanie temperatury i zarysowania: konstrukcja nośna z profili aluminiowych; wymiary blatu ok.600 mm x 2000 mm Rozdzielnica elektryczna min. 3 gniazda prądu zmiennego jednofazowego 230 V, 50 Hz 1 gniazdo prądu zmiennego trójfazowego 440 V/50 Hz zabezpieczenie różnicowo-prądowe zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe wyłącznik główny lampki sygnalizacyjne (wskaźniki napięcia) wyłącznik awaryjny przewód zasilający z wtykiem PCE 16A (5 mb) Imadło: szczęki o długości ok. 9-11 cm Mobilna płyta montażowa wiórowa z obramowaniem z profili aluminiowych i uchwytami: wymiary ok. 540 mm x 800 mm; możliwość wymiany zużytej płyty roboczej | 1 |
| 2 | Ścianka montażowa | Płyta montażowa pionowa (1 szt.): wymiary standardowe płyty roboczej: ok. 1250 mm x 2000 mm, format: pejzaż płyta wiórowa meblowa, możliwość wymiany zużytych płyt roboczych. Stelaż z profili aluminiowych (1 szt.): mobilny stojak lub rama montowany do ściany (do wyboru), Rozdzielnica elektryczna min. 3 gniazda prądu zmiennego jednofazowego 230 V, 50 Hz 1 gniazdo prądu zmiennego trójfazowego 440 V/50 Hz zabezpieczenie różnicowo-prądowe zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe wyłącznik główny lampki sygnalizacyjne (wskaźniki napięcia) wyłącznik awaryjny przewód zasilający z wtykiem PCE 16A (5 mb) | 1 |
| 3 | Maszyny | 1. Silnik indukcyjny 1-fazowy - napięcie zasilania 230V 50Hz; - kondensatorowa faza rozruchowa; - moc do 1,1 kW - 1400 obr/min - na łapach ogólnego przeznaczenia. 2. Silnik 3-fazowy klatkowy - na łapach ogólnego przeznaczenia; - 1400 obr/min - możliwość zastosowania przełącznika gwiazda-trójkąt; - moc do 1,1 kW/400V 3. Płyta montażowa wiórowa pod silniki z ramką i uchwytami: wymiary ok. 500 mm x 270 mm; możliwość wymiany zużytej płyty roboczej, zestaw koryt i szyn TH 35 | 1 1 2 |
| 4 | Urządzenia, aparaty, elektronarzędzia | 1.Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, dwubiegowa, regulacja obrotów, przełącznik kierunku obrotów. 2. Wyłącznik nadprądowy jednotorowe: B6, B10, C3, C6, trójtorowe: B10 3. Przekaźnik czasowy (230 V AC, styk separowany 2p (przełączne), montowany na szynie TH 35) 4. Stycznik (230VAC, 3z montowany na szynie TH 35). 5.Styki pomocnicze do styczników 2z + 2r (NO+NC) 6. Łącznik przyciskowy monostabilny 1z + 1r (NO+NC) 7. Wyłącznik silnikowy o parametrach dobranych do silnika, montowany na szynie TH35 8. Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, cyfrowy 9.Lampki sygnalizacyjne 230 V AC, montowane na szynie TH35 10. wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy ΔI = 30 mA 11. Rozdzielnica natynkowa 24 pola 12. Osprzęt instalacyjny – 1 komplet zawiera: Puszka instalacyjna natynkowa – 4 szt. Łącznik jednobiegunowy natynkowy – 1 szt. Łącznik świecznikowy natynkowy – 1 szt. Łącznik krzyżowy natynkowy – 1 szt. Łącznik schodowy natynkowy – 1 szt. Gniazdo wtykowe pojedyncze natynkowe – 2 szt. Gniazdo wtykowe podwójne natynkowe – 2 szt. Rura kabrowana bezhalogenowa (peszel) – 10 mb Korytko instalatorskie 25 × 40 – 10 mb Łącznik prosty do korytka – 4 szt. Narożnik wewnętrzny do korytka 25 × 40 – 4 szt. Narożnik zewnętrzny do korytka 25 × 40 – 4 szt. Oprawa kanałowa (źródło żarowe) 1 × 100 W E27 II kl. 230 V IP44 – 1 szt. Żarówka 60 W – 1 szt. Oprawa hermetyczna świetlówkowa 2 × 18 W G13 I kl. 230 V IP65 – 1 szt. Świetlówka 18 W G13 – 2 szt. Przewód instalacyjny YDY 3 × 1 750 V – 20 mb Przewód instalacyjny YDY 5 × 1 750 V – 20 mb Rura elektroinstalacyjna gładka 22 mm biała – 10 mb Złączka do rur gładkich 22 mm biała – 4 szt. Uchwyt do rur gładkich 22 mm biała – 4 szt. Przewód LgY1x1,5/750 czarny – 20 mb Przewód LgY1x1,5/750 niebieski – 20 mb Przewód LgY1x1,5/750 PE – 20 mb Tulejki zaciskowe 1,5 mm2 – 2 op. Złączka zaciskowa instalacyjna, 3-przewodowa, do 2,5 mm2, wielokrotnego użytku – 15 szt Złączka zaciskowa instalacyjna, 2-przewodowa, do 2,5 mm2, wielokrotnego użytku – 15 szt. (komplet powinien umożliwiać wykonanie podstawowych połączeń elektrycznych, łączniki i gniazda powinny umożliwiać wielokrotny montaż przewodów) | 1 po 1 szt 1 szt 1 szt 1 kpl 2 kpl 1 szt 1 szt 3 szt 1 szt 1 szt 1 kpl. |
| 5 | Narzędzia | klucze oczkowe płaskie (6-22 mm) praska ręczna do zagniatania końcówek kablowych klucze płaskie (6-22 mm) klucze nasadowe (6-14 mm) wkrętaki elektrotechniczne płaskie; izolowane 1000 V wkrętaki elektrotechniczne krzyżakowe; izolowane1000V szczypce monterskie uniwersalne; izolowane 1000 V szczypce płaskie; izolowane 1000 V szczypce boczne do cięcia przewodów; izolowane 1000 V pęseta nóż monterski przyrząd do ściągania izolacji z przewodów; min. 0-2,5 mm2 pilniki iglaki do metalu młotek metalowy max 0,5 kg młotek metalowy max 0,7 kg młotek gumowy max 0,5 kg ściągacz do kół pasowych nożyczki biurowe o długości ostrza ok. 190-200 mm skrobak tuleja do montażu i demontażu łożysk piłka do metalu komplet wierteł do metalu (2-10 mm) zestaw bitów do wkrętarki lutownica oporowa 100 W lutownica transformatorowa 100 W | 1 kpl 1 szt 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 kpl 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 kpl 1 szt. 1 szt. |
| 6 | Przyrządy pomiarowe | Multimetr cyfrowy (automatyczny wybór zakresu pomiarowego) Miernik impedancji pętli zwarcia Miernik rezystancji izolacji Miernik rezystancji uziemienia Miernik parametrów wyłączników różnicowo-prądowych Próbnik neonowy jednobiegunowy Przymiar taśmowy min 2 m Poziomica dł min. 50 cm Uwaga: Dopuszcza się zaproponowanie miernika wielofunkcyjnego parametrów instalacji elektrycznych. Mierniki i multimetry powinny charakteryzować się odpowiednią niezawodnością i trwałością oraz zabezpieczeniami. | 1 szt 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. |
| Informacje dodatkowe | Deklaracja zgodności CE Wszystkie zaproponowane narzędzia i mierniki charakteryzują się dużą trwałością i niezawodnością i umożliwiają wielokrotne użycie. |  |

- Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy (w tym termin liczony od daty zawarcia umowy, względnie określenie oczekiwań Partnera co do konkretnego miesiąca, kwartału), montażu, instalacji, konfiguracji, instruktażu i wdrożenia urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych Określenie miejsca dostawy!

- Montaż i konfiguracja

- Opis wymagań Zamawiającego w zakresie oznaczeń i dostawy

Miejsce dostawy: ZSZ Nr 2 im Powstańców Warszawy, ul. Gen.K. Sosnkowskiego 43
 05-300 Mińsk Mazowiecki