Załącznik nr 1a do SIWZ

Nazwa i adres szkoły do której nastąpi dostawa:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich Zielona, ul. 1 Maja 8 C, 09-310 Kuczbork

- Nazwa przedmiotu zamówienia

Wyposażenie do pracowni praktycznej nauki zawodu dla technika rolnika

- Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia:

- Kosiarka bijakowa - mulczowacz na wysięgniku  (1 sztuka)

-szerokość robocza  – 1,45- 1,50m

-liczba młotków ok. 24 -28 szt.

- duże młotki fi 16,

-Wzmocniona konstrukcja,

-Napędzany za pomocą wałka WOM ok. 500-550 obr./min,

- zasięg ramienia  min. 200 cm

-Masa ok. 280 - 320 kg

-Okres gwarancji 12 miesięcy od daty sprzedaży

- Glebogryzarka (1 sztuka)

-Szerokość robocza 1,6 – 1,7 m

-Zapotrzebowanie mocy- 45-50 KM,

-Przesuw hydrauliczny,

-Okres gwarancji – 12 miesięcy od daty dostawy.

- Przyczepa wielofunkcyjna jednoosiowa (1 sztuka)

-ładowność 1,5 t

- wyładunek jednostronny tylny

- hamulec dwu przewodowy pneumatyczny

- burty 400 mm

-Nadstawka siatkowa 700 mm

- prędkość homologacyjna 40 km/h

-ogumienie 10.0/80 12.10 PR

-stopka podporowa

-instalacja elektryczna

- szerokość zewnętrzna 1600 mm

-długość skrzyni zewnętrznej 2500 mm

- waga ok. 550 kg

- okres gwarancji 12 miesięcy od daty dostawy

- Pług obracalny jednoskibowy do ciągnika (1 sztuka)

- zapotrzebowanie mocy ok. 30 KM

- gwarancja – 12 miesięcy od daty zakupu