Załącznik nr 1a do SIWZ

Nazwa i adres szkoły do której nastąpi dostawa

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHANOWIE; UL.OKRZEI 6; 06-400 CIECHANÓW

- Nazwa przedmiotu zamówienia

Pracownia obrabiarek CNC

- Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).

- Tokarka CNC, osprzęt i instalacja

Tokarka sterowania numerycznie

Tokarka dydaktyczna CNC umożliwiająca jednoczesną ciągłą obróbkę w  2 osiach z osłoniętą przestrzenią roboczą, minimalnie z 4-pozycyjną głowicą narzędziową lub automatycznym imakiem narzędziowym, konikiem, zestawem narzędzi i materiałem do obróbki.

- Ciężar  maszyny 400 - 500 kg

- Gabaryty: długość od 1400 do 2000 mm

- Gabaryty: szerokość od 700 do 880 mm

- Gabaryty: wysokość od 1400 do 1950 mm

- System sterowania spełniające następujące wymagania:

- Posiada oprogramowanie na komputer PC pracujące pod systemem Windows zawierające wszystkie cechy funkcjonalne systemu sterowania a zarazem wymienione w punkcie 
„2.3 Oprogramowanie symulujące pulpit sterownika obrabiarki”

- Niewielki, kolorowy wyświetlacz LCD (od 6 do 8 cali, rozdzielczość 640x480)

- Brak dysku twardego i wentylatora

- Możliwość wprowadzenia polskich znaków, język programowania DIN66025

- Kalkulator konturu

- Złącze USB na przednim panelu (IP65)

- Złącze RS-232C

- Zintegrowana pamięć CNC użytkownika min 1MB

- Zasilanie 230V 50 Hz

- Moc wrzeciona w granicach 0,8 – 1,5 kW

- Zakres prędkości obrotowej wrzeciona: minimum od 100 do 3000 obr/min

- Przelot nad łożem od 200 do 300 mm

- Przelot nad suportem minimum 110 mm

- Szerokość łoża od 120 do 150 mm

- Max długość toczenia w kłach minimum 500 mm

- Zakres ruchu w osi X co najmniej 150 mm

- Zakres ruchu w osi Z co najmniej 300 mm

- Prędkości posuwu przyspieszonego osi X/Z od 2000 do 4000 mm/min

- Prędkość posuwu roboczego osi X/Z minimum 500 mm/min

- Liczba gniazd narzędziowych minimum 4

- Konik o średnicy tulei 30mm i wysuwie pinoli min 50 mm

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Gwarancja 24 miesiące

- Maszyna powinna posiadać certyfikat CE

Dodatkowo:

- Instalacja i uruchomienie w siedzibie zamawiającego

- podstawowy zestaw osprzętu umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych na obrabiarce

- podstawowy zestaw narzędzi skrawających w ilości umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych na obrabiarce w ciągu roku

- Oprogramowanie CAD/CAM/CNC oraz kursy indywidualne z oprogramowania

2.1 Pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego wspomagania Wytwarzania CAM

Pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego Wspomagania Wytwarzania CAM. Bezterminowa licencja – dla minimum 16 stanowisk, wersja dla ucznia i  nauczyciela (z możliwością wykorzystania poza szkołą)

Oprogramowanie  CAM 3D :

- umożliwiające tworzenie programów na obrabiarki sterowane numerycznie na podstawie modelu 3D stworzonego w systemie CAD

- współpracujące asocjatywnie z oprogramowaniem CAD,

- posiadające symulator 3D prezentujący pracę obrabiarki.

- analiza w kolizji narzędzia z materiałem

- generowanie kodów NC dla obrabiarek

- posiadające specjalizowane postprocesory dla obu obrabiarek zainstalowanych w szkole wraz z wdrożeniem

- zestaw ćwiczeń i przykładów obróbczych

Dodatkowo:

- postprocesor specjalizowany dla obrabiarki do 3 osi

- szkolenie 30 godzin dla grupy  3-15 osób realizowane w siedzibie zamawiającego przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania legalnego do prowadzenia kursów (dostarcza wykonawca), zakończone wystawieniem Certyfikatu Autoryzowanego Ośrodka Szkolenia dla oprogramowania (autoryzacja producenta oprogramowania).

- Aktualizacja oprogramowania w zakupionej wersji przez minimum 3 lata.

2.2 Pakiet edukacyjny do nauki programowania obrabiarek CNC

Pakiet edukacyjny do nauki programowania obrabiarek CNC .

Bezterminowa licencja – dla minimum 16 stanowisk, pełna wersja dla ucznia i  nauczyciela (z możliwością wykorzystania poza szkołą), licencja wielostanowiskowa

Oprogramowanie CNC :

- zawierająca katalogi: obrabiarek CNC, osprzętu, narzędzi,

- moduł doboru parametrów obróbki,

- oprogramowanie do nauki programowania obrabiarek CNC metodą zgodną z ISO,

- filmy edukacyjne

- zestaw ćwiczeń dla ucznia i nauczyciela

Dodatkowo:

- szkolenie 30 godzin dla grupy  3-15 osób realizowane w siedzibie szkoły do której dostarczony został sprzęt, przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania legalnego do prowadzenia kursów (dostarcza wykonawca), zakończone wystawieniem Certyfikatu Autoryzowanego Ośrodka Szkolenia dla oprogramowania (autoryzacja producenta oprogramowania).

- Aktualizacja oprogramowania w zakupionej wersji przez minimum 3 lata.

  - Oprogramowanie symulujące pulpit sterownika obrabiarki

Oprogramowanie symulujące pulpit sterownika obrabiarki o identycznym wyglądzie, interface i funkcjonalności jak sterownika zastosowanego przy obrabiarce.

- instalacja na komputerze w systemie operacyjnym Windows

- pełna funkcjonalność sterownika

Licencja:  licencja 15+1  stanowiskowa

Dodatkowo:

- szkolenie 30 godzin dla grupy  3-15 osób realizowane w siedzibie szkoły do której dostarczony został sprzęt, przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania  legalnego do prowadzenia kursów (dostarcza wykonawca).

- Aktualizacja oprogramowania w zakupionej wersji przez minimum 3 lata.

- Podręczniki CAD/CAM/CNC – 4 zest.

Zestaw podręczników omawiający:

- Komputerowe wspomaganie projektowania CAD

- Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM

- Programowanie obrabiarek CNC

- Obsługę obrabiarek CNC – poradnik operatora

- Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy

- Miejsce dostawy – Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie, ul. Okrzei 6, 06-400 Ciechanów.

- Dostawca dokona montażu stanowiska w siedzibie szkoły do której dostarczony został sprzęt,

- Dostawca dokona przeszkolenia  opiekunów pracowni w zakresie obsługi stanowiska.

- Elementy objęte są 24-miesięcznym okresem gwarancji.