Załącznik nr 1b do SIWZ

## Nazwa i adres szkoły do której nastąpi dostawa

## ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W CIECHANOWIE; UL.ORYLSKA 9; 06-400 CIECHANÓW

- Nazwa przedmiotu zamówienia

Pracownia gastronomiczna

- Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).

| Lp. | Nazwa produktu Opis minimalnych wymagań i parametrów technicznych | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Patelnia elektryczna Moc całkowita:5,4 kW Pojemność robocza: 37 L- 45 L Powierzchnia robocza: 0,25m²- 0,50 m²- Napięcie zasilania: 3 NPE 230/400V 50Hz Przechył misy: ręczny Wymiary: około 700x600x850 (dopuszczalne będą wymiary ok. 700 x 800 x 850 mm) Płynna regulacja temperatury w zakresie 50-275 C Stal nierdzewna | 2szt. |
| 2 | Piec konwekcyjno-parowy Opis: Elektryczny Sterowanie elektroniczne, dopuszczalne sterowanie manual Pojemność komory 5xGN 2/3 lub 5 x GN1/1 Odległość między prowadnicami 80 mm lub 70 mmm Wymiary zewnętrzne około 610x620x(H)660 mm Ilość wentylatorów z rewersem 1 Termostat +50°C do +270°C Moc/napięcie 3,2 kW/230 V Waga 40 kg- 50 kg | 2 szt. |
| 3 | Piec do pizzy - Pojemność 2x 4x Ø32 cm/ Ø40 cm lub 8 x fi 32 cm - Wymiary: około 975 x 950 x (H)750 - Moc: 9/400 kW/V lub 8,9 kW – Sterowanie manualne – Front wykonany ze stali nierdzewnej – Obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo na kolor czarny lub srebrny – Grzałka górna i dolna sterowane oddzielnie – Izolacja komory z wełny mineralnej dla oszczędności energii – Termostat z zakresem temp.: +50 do +450/500 ºC – Dno komory wyłożone płytą szamotową – Wymiary wewnętrzne komory: około 600 x 650 x 250 mm lub H ok. 150 mm, szer. ok. 665 mm, głęb. ok. 685 mm – Oświetlenie komory | 2 szt. |
| 4 | Ekspres do kawy Kolor: dowolny Szerokość [cm]: 25- 35 Programowanie: Automatyczne płukanie przy każdorazowym włączeniu/wyłączeniu Automatyczne płukanie i usuwanie kamienia Moc [W]: 1600 Pojemność [l]: 1.2-1.7/1,8L Typ ekspresu: Automatyczny Rodzaj ekspresu: Ciśnieniowy Spienianie mleka Tak Ciśnienie [bar]: 15 | 4 szt. |
| 5 | Sejf( Zamek elektroniczny, dodatkowe otwarcie przy zastosowaniu awaryjnego klucza i kodu. 1 półka – Do zabezpieczenia dokumentów, laptopów gotówki, papierów wartościowych, biżuterii itp. – Do montażu w meblach oraz do zabudowy wnęk meblowych lub wolnostojące (przytwierdzone). drzwi blokowane przez dwa rygle o średnicy 18 mm. – Wyposażone w zamek elektroniczny z indywidualnym kodem 3-8 cyfrowym. – Sejf wyposażony w zamek elektroniczny z wyświetlaczem i wewnętrzny napęd sterujący pracą mechanizmu ryglowego. Zamek ma możliwość zaprogramowania dwóch kodów otwarcia – jeden dla gościa, drugi dla recepcji oraz awaryjnego otwarcia, za pomocą specjalnego klucza dostarczanego wraz z sejfem. Wewnętrzna pamięć zamka umożliwia odczyt 100 ostatnich zdarzeń. – Posiadają możliwość mocowania do podłoża lub ściany. Wymiary około 250 / 350 / 250 mm 240 / 340 / 200 mm Waga 8- 12 /13 kg | 2 szt. |
| 6 | Kasa fiskalna gastronomiczna Przekątna ekranu: 12" Typ panelu dotykowego: rezystancyjny, 6 żyłowy Maksymalna rozdzielczość: 1024 x 768 JEDNOSTKA CENTRALNA Procesor dwurdzeniowy + chłodzenie lub nowszy Płyta główna: wyjścia USB 3.0(4), USB 2.0(2), HDMI, DVI-D, VGA, RJ-45(10/100/1000Ethernet) Pamięć RAM: 512MB Max możliwość rozszerzenia RAM: 2GB Dysk twardy: 80GB SATA Rozmiar fizyczny dysku: 2.5" PORTY I SLOTY Ilość portów USB: 4 x USB 2.0 Ilość portów szeregowych: 4 x RJ-45 (COM3 / COM4 5V/12V) Złącze szuflady na pieniądze: 1 x (12V/24V) Klawiatura: 1x PS2 Sieć Ethernet: 10/100/1000Mbps Giga LAN OPCJE ROZBUDOWY Czytnik kart magnetycznych: w standardzie (3 ścieżkowy) INNE Zasilacz: zewnętrzny 65W, 19V, 3.4A Warunki pracy: 5°C ~ 35°C Wymiary: około 326(S) x 58(G) x 247(W) mm Waga: 2.0 - 3,5 kg Kolor: dowolny | 10szt |

Gwarancja – co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy ( o ile wyżej nie postanowiono inaczej).

Miejsce dostawy – Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie, ul. Okrzei 6, 06-400 Ciechanów.

Dostawca zapewnia na miejscu montaż urządzeń, ich uruchomienie.