Załącznik nr 1h do SIWZ

## Nazwa i adres szkoły do której nastąpi dostawa

Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, ul Mazowiecka 47b.

- Nazwa przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem np. że ma to być wyposażenie pracowni)

Wyposażenie komputerowe / multimedialne

- Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).

- SERWER

| 1 | Obudowa: | Tower -rodzaj |
| --- | --- | --- |
| 2 | Procesor: | Procesor co najmniej 4-rdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach taktowanych zegarem co najmniej 3GH lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów WorldBench6 przeprowadzonych przez PC Word |
| 3 | Maksymalna liczba procesorów: | 1 szt. |
| 4 | Dyski twarde: | 2x 1TB SATA -minimalne wymagania |
| 5 | Maksymalna liczba dysków: | 6 x 2,5" cabled/ 4 x 3,5" cabled |
| 6 | Kontroler macierzy: | Sprzętowy kontroler dysków poprawnie współpracujący z wyżej wymienionymi dyskami |
| 7 | Pamięć RAM: | nie mniej niż 1x 4GB DDR3 1333 MHz |
| 8 | Maksymalna ilość pamięci: | 32GB (4 banki pamięci) |
| 9 | Karta sieciowa: | 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| 10 | Napęd optyczny: | DVD±RW |
| 11 | Gniazda rozszerzeń: | Ilość slotów PCI-E 16x 1 szt. Ilość slotów PCI-E 8x 2 szt. Ilość slotów PCI-E 1x 1 szt. |
| 12 | Zainstalowany system | System operacyjny zainstalowany i gotowy do użycia, nie wymagający aktywacji. System operacyjny dedykowany obsłudze serwerów, w pełni poprawnie funkcjonujący z niżej wymienionym sprzętem komputerowym wraz z 15 licencjami wieczystymi na stanowiska robocze. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. |
| 13 | Zasilacz: | 1x 305 Wat |
| 14 | Gniazda wyjścia | 1 x serial 1 x RJ-45 (LAN) 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 7 x USB 2.0 1 x e SATA |
| 15 | Gwarancja: | 3 lata |

LAPTOP DLA NAUCZYCIELA

| 1 | Procesor | Wydajność procesora w teście sysMark 2007 min 160 punktów, a PassMark – CPU nie mniej niż 3600 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Pamięć RAM | nie mniej niż 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz) |
| 4 | Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 16 GB |
| 5 | Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 2/0 |
| 6 | Dysk twardy | Nie mniej niż 1000 GB SATA. |
| 7 | Wbudowane napędy optyczne | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |
| 8 | Typ ekranu | Błyszczący, LED |
| 9 | Przekątna ekranu | 17,3" |
| 10 | Nominalna rozdzielczość | 1600 x 900 (HD+) |
| 11 | Karta graficzna | Karta graficzna uzyskująca 3DMark GPU wynik co najmniej 1070 |
| 12 | Wielkość pamięci karty graficznej | Nie mniej niż 2048 MB GDDR3 (pamięć własna) |
| 13 | Dźwięk | Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa |
| 14 | Kamera internetowa | 1.0 Mpix |
| 15 | Łączność | Wi-Fi 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth |
| 16 | Rodzaje wyjść / wejść | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. USB 3.0 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. |
| 17 | Bateria | Nie mniej niż 4400 mAh, Li-Ion |
| 18 | Zainstalowany system operacyjny | System operacyjny zainstalowany i gotowy do użycia, nie wymagający aktywacji. System operacyjny w wersji 64-bitowej, w pełni poprawnie funkcjonujący z wymienionym sprzętem. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. |
| 19 | Dodatkowe informacje | Wydzielona klawiatura numeryczna Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Wielodotykowy, intuicyjny touchpad 24 miesięcy gwarancji |
| 20 | Dołączone akcesoria | Zasilacz Bateria (podstawowa) Torba |

LAPTOP DLA UCZNIA (11 sztuk)

| 1 | Procesor | Wydajność procesora w teście sysMark 2007 min 160,a PassMark – CPU nie mniej niż 3600 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Pamięć RAM | 4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz) |
| 4 | Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 16 GB |
| 5 | Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 2/1 |
| 6 | Dysk twardy | Nie mniej niż 500 GB SATA |
| 7 | Wbudowane napędy optyczne | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |
| 8 | Typ ekranu | Matowy, LED |
| 9 | Przekątna ekranu | 15,6" |
| 10 | Nominalna rozdzielczość | 1366 x 768 (HD) |
| 11 | Karta graficzna | Karta graficzna uzyskująca 3DMark GPU wynik co najmniej 600 |
| 12 | Wielkość pamięci karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| 13 | Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa |
| 14 | Kamera internetowa | 1.0 Mpix |
| 15 | Łączność | Wi-Fi 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Intel Wireless Display (WiDi) |
| 16 | Rodzaje wyjść / wejść | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. USB 3.0 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. |
| 17 | Bateria | Co najmniej 4400 mAh, Li-Ion |
| 18 | Zainstalowany system operacyjny | System operacyjny zainstalowany i gotowy do użycia, nie wymagający aktywacji. System operacyjny w wersji 64-bitowej, w pełni poprawnie funkcjonujący z wymienionym sprzętem. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. |
| 19 | Dodatkowe informacje | Wydzielona klawiatura numeryczna Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Wielodotykowy, intuicyjny touchpad 24 miesięcy gwarancji |
| 21 | Dołączone akcesoria | Zasilacz Bateria (podstawowa) Torba |

WSKAŹNIK LASEROWY

| 1 | moc wiązki wychodzącej: 5 mW |
| --- | --- |
| 2 | zasilanie: 2 x AAA 1,5 V ("małe paluszki") |
| 3 | rozmiar plamki na odległości 5 metrów: 4-6 mm |
| 4 | Gwarancja 2 lata |

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY

| 1 | Jasność: | 2000 ANSI |
| --- | --- | --- |
| 2 | Rozdzielczość: | 1920 x 1080 HDTV |
| 3 | Typ: | DLP |
| 4 | Kontrast: | 10000 : 1 |
| 5 | Szum urządzenia: | 33 dB |
| 6 | Żywotność lampy: | 3500 h |
| 7 | Żywotność lamp w trybie Eco: | 5000 h |
| 8 | cechy szczególne: | wbudowany głośnik 8 - watowy Pilot |
| 9 | cechy szczególne: | 3D ready |
| 10 | złącza: | HDMI D-SUB 15pin in (VGA) YUV Component (RGB) Cinch-Video S-Video RS232 3,5 mm Mini Jack 12V Trigger |

DRUKARKA

## Specyfikacje

| 1 | Technologia |  | Laser |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | LCD (ekran) |  | Tak |
| 3 | Podajnik papieru |  | 250 arkuszy |
| 4 | Podajnik dokumentów ADF |  | 35 arkuszy |
| 5 | Odbiornik papieru |  | 100 arkuszy |
| 6 | Interfejs standardowy | USB 2.0 | Tak |
|  |  | 10/100 Ethernet Base | Tak |
| 7 | Pamięć (RAM) | Standardowa | 32 MB |
| 8 | Funkcjonalność automatycznego dupleksu | Druk | Tak |
| 9 | Gramatury papieru |  | od 60 do 163 g/m2 |
| 10 | Czas wydruku 1 strony |  | 8,5 sek. |
| 11 | Automatyczny dupleks | Monochromatyczne | Tak |
| 12 | Ręczny dupleks |  | Tak |
| 13 | Rozdzielczość druku |  | 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) |
| 14 | Prędkość kopiowania |  | 26 kopii/min. |
| 15 | Rozdzielczość kopiowania Skan |  | 600 x 600 dpi |
| 16 | Kopiowanie wielokrotne |  | 99 stron |
| 17 | Rozdzielczość skanowania | Optyczna | 600 x 2400 dpi |
|  |  | Interpolowana | 19,200 x 19,200 dpi |
| 18 | Możliwość skanowania do | Obrazu (PC) | Tak |
|  |  | OCR (PC) | Tak |
|  |  | E-maila (PC) | Tak |
|  |  | Pliku (PC) | Tak |
| 19 | Miesięczne obciążenie |  | 10000 stron |
| 20 | Obsługiwane Systemy operacyjne |  | Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Windows 7; Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x; Linux. |

KAMERA

| Obraz |
| --- |
| 1 | Typ matrycy | CMOS Exmοr R– typ matrycy |
| 2 | Rozmiar matrycy [cal] | 1/3.9 |
| 3 | Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] | 5.43 (2D), 2 x 5.43 (3D HD) |
| 4 | Stabilizator obrazu | Optyczny |
| Inne | F: 1.8 - 10, Zoom rozszerzony: 12x (3D) / 17x (2D), Nastawianie ostrości: Ręczny, F (w przeliczeniu na format 35 mm) tryb fotografii: 29.8 - 298 mm (16:9); 36.3 - 363 mm (4:3), F (w przeliczeniu na format 35 mm) tryb filmu: 3D: 33.4 mm - 400.8 mm (16:9) / 2D: 29.8 mm - 298 mm (16:9); 36.3 mm - 363 mm (4:3), Śledzenie ostrości (tylko 2D) |
| Obiektyw |
| 1 | Obiektyw | G Lens |
| 2 | Zbliżenie optyczne | x10 |
| 3 | Zbliżenie cyfrowe | x160 |
| 4 | Ogniskowa minimalna 35mm [mm] | 3.2 |
| 5 | Ogniskowa maksymalna 35mm [mm] | 32 |
| Nagrywanie |
| 1 | Nośnik danych | Karta SD, Karta SDHC, Memory Stick PRO Duo Mark II, Karta Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Karta SDXC, Karta Memory Stick XC-HG Duo |
| 2 | Format HD | 1080i, 1080p |
| Dźwięk |
| 1 | System dźwięku | Stereo |
| 2 | Mikrofon | Mikrofon z zoomem |
| 3 | Inne | Wbudowany głośnik - Clear Phase Stereo, Dźwięk: Dolby Digital; 5.1 kanałów |
| Oświetlenie |
| 1 | Wewnętrzne źródło światła | Lampa błyskowa |
| 2 | Filmowanie przy minimalnym oświetleniu | 6 luksów |
| Funkcje |
| 1 | Tryby ekspozycji | Auto, Reflektor, Zmierzch, Portret, Krajobraz, Fajerwerki, Plaża, Śnieg, Portret o zmierzchu, Wschód i zachód słońca |
| 2 | Balans bieli | Plener, Pomieszczenie, Zapamiętywany po naciśnięciu, Automatyczny |
| 3 | Dodatkowe funkcje | Aparat fotograficzny |
| 4 | Zastosowane technologie | Rozpoznawanie twarzy, Dual Rec, Wykrywanie uśmiechu |
| 5 | Inne | Automatyczny zapis danych geolokalizacyjnych przez GPS |
| Techniczne |
| 1 | Ekran | Dotykowy, Xtra Fine LCD |
| 2 | Przekątna ekranu [cal] | 3.5 |
| 3 | Inne | Rozdzielczość wyświetlacza [tys. punktów]: 1229, Format filmu: 3D: zgodność z formatem MPEG4-MVC / H.264 AVCHD 2.0. 2D: Nagrywanie w trybie panoramicznym 16:9, Wbudowany odbiornik GPS |
| Złącza |
| 1 | HDMI | Wyjście |
| 2 | USB | TAK |
| 3 | Dodatkowe złącza | Słuchawkowe, Kompozytowe, Gniazdo mikrofonowe |
| 4 | Inne | Możliwość ładowania przez USB, |
| Ogólne |
| 1 | Załączone wyposażenie | Przewód zasilający, Akumulator, Kabel HDMI, Oprogramowanie, Kabel USB, Pilot, Zasilacz |
| 2 | Gwarancja | 24 miesiące |

EKRAN PRZENOŚNY

| 1 | Rodzaj ekranu | Przenośny |
| --- | --- | --- |
| 2 | Sposób mocowania | Na trójnogu |
| 3 | Format | 1:1 |
| 4 | Materiał | Matt White |
| 5 | Współczynnik odbicia światła [Gain] | 1.0 |
| 6 | Kąt odbicia światła [stopnie] | 75 |
| 7 | Wysokość powierzchni projekcyjnej [cm] | 195 |
| 8 | Szerokość powierzchni projekcyjnej [cm] | 195 |

ZASILACZE UPS  -  2szt

| 1 | Gwarancja | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
| --- | --- | --- |
| 2 | moc wyjściowa | 650 VA |
| 3 | moc wyjściowa | 400 W |
| 4 | napięcie wejściowe | 230 V |
| 5 | częstotliwość | 50 Hz |
| 6 | filtracja napięcia wyjściowego | filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |
| 7 | zabezpieczenie przeciążeniowe | bezpiecznik topikowy |
| 8 | zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumul. | Elektroniczne |
| 9 | zabezpieczenie przeciążeniowe akumul. | Elektroniczne |
| 10 | czas podtrzymania | 2,4 - 13,9 min |
| 11 | czas przełączania na UPS | 5 ms |
| 12 | ilość gniazd wyjściowych | 3 szt. |
| 13 | zimny start | Tak |
| 14 | sygnalizacja | optyczno akustyczna |
| 15 | wymiary | 280 x 170 x 90 mm |
| 16 | typ | Zasilacz line-interactive |

Serwer (UPS)  Sztuk 1

| 1 | Gwarancja | 2 lata |
| --- | --- | --- |
| 2 | moc wyjściowa | 1500 VA |
| 3 | moc wyjściowa | 900 W |
| 4 | napięcie wejściowe | 220 V |
| 5 | częstotliwość | 50 Hz |
| 6 | zakres napięcia wyjściowego | 207 - 253 V |
| 7 | kształt napięcia wyjściowego | Sinusoidalny |
| 8 | filtracja napięcia wyjściowego | EMI/RFI |
| 9 | zabezpieczenie przeciążeniowe | bezpiecznik topikowy |
| 10 | progi przełączenia UPS - sieć | 160 - 256 V |
| 11 | napięcie wyjściowe akumulatora | 12 V |
| 12 | częstotliwość prądu akumulatora | 50 Hz |
| 13 | zabezpieczenie przeciążeniowe akumul. | ogranicznik prądu wyjściowego |
| 14 | czas podtrzymania | 3 - 10 min obciążenie 100% i 50% |
| 15 | czas przełączania na UPS | 4 ms |
| 16 | ilość gniazd wyjściowych | 6 szt. |
| 17 | zimny start | Tak |
| 18 | sygnalizacja | LCD |
| 19 | interfejs | RJ-11 ¦ USB ¦ RJ-45 |

KASA FISKALNA SZKOLENIOWA

| 1 | Ilość sztuk: | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ilość grup towarów | min.20 |
| 3 | Ilość kodów PLU | min. 2000 |
| 4 | Liczba kasjerów | min. 5 |
| 5 | Liczba stawek VAT | min. 7 |
| 6 | Dodatkowe wyposażenie | Szuflada na gotówkę |

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH

| 1 | Ilość sztuk | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | wyposażenie | - kabel łączący kasę fiskalną z czytnikiem kodów kreskowych - zasilacz |
| 3 | Odczytywane kody | UPC/EAN 8/13; RSS; Code 39; Code/EAN 128; Code 93; Interleaved 2 of 5; Discrete 2 of 5; MSI; Code 32; Code 11; Codabar/NW7; IATA |
| 4 | Odporność na wodę i kurz | Szczelna obudowa |
| 5 | Odporność na upadek | wielokrotny upadek z wysokości 1,5 metra na beton |
| 6 | Odporność na drgania | przystosowany do pracy w typowych warunkach sklepowych i biurowych |
| 7 | Dodatkowe funkcje | Czytnik kodów kreskowych kompatybilny z kasą fiskalną szkoleniową podaną powyżej w tabelce |

KOMPLET FLAG UNII EUROPEJSKIEJ

| 1 | Ilość flag: | 28 flag Państw należących do Unii Europejskiej + flaga Unii Europejskiej |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wymiary flag: | 150cm x 90cm |
| 3 | Materiał flagowy: | 100% poliester |
| 4 | Obszycie: | Podwójny szew, wzmocnione od strony masztu, 2 metalowe oczka do zawieszenia na maszt |
| 5 | Dodatkowe informacje: | Drukowane metodą sitodruku, nadruk nie blaknie, nie ściera się, nie farbuje, flagi nie wymagające prasowania, prane w temp. 30ºC, flagi fabrycznie nowe |

STOJAK NA FOLDERY, ULOTKI, CZASOPISMA

| 1 | Ilość sztuk: | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Konstrukcja: | 7 półek wykonane z gustownej blachy prostokątnie perforowanej, każda z nich posiadająca możliwość regulacji kąta pochylenia, konstrukcja stojaka całkowicie rozkręcana. Do składania nie są potrzebne narzędzia. Boczna noga jest dzielona w połowie a wszystkie półki są odkręcane. |
| 3 | Wymiary: | wysokość: 1700 mm szerokość: 850 mm głębokość: 400 mm |
| 4 | Kolor: | srebrny |

PROGRAM MULTIMEDIALNY DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH (dla 12 osób, jedna sztuka)

| 1 | Nośnik: | Płyta CD |
| --- | --- | --- |
| 2 | Licencja: | Wieczysta |
| 3 | Aktualizacje do zakupionej wersji: | Bezpłatne |
| 4 | Funkcje programu: | kompletny program fakturujący, sprzedażowy dostarcza wielu statystyk związanych z obłożeniem i finansami zapewnia profesjonalną obsługę klientów obiektu, dzięki systemowi druków i SMSów (potwierdzenia rezerwacji, podziękowania, karty meldunkowe, itp). Druki i SMSy mogą być generowane w języku polskim lub angielskim ma możliwość współpracy z centralami telefonicznymi współpracuje z drukarkami fiskalnymi synchronizuje się z programami gastronomicznymi umożliwia eksport danych do programów księgowych może być zsynchronizowany z systemem rezerwacji pokoi na stronie obiektu umożliwia synchronizacje z popularnymi portalami rezerwacyjnymi, typu : booking.com, hrs i wieloma innymi opracowuje programy imprez turystycznych kalkuluje koszty usług turystycznych oblicza koszty imprez turystycznych dla grup oraz koszty jednostkowe ustala ceny imprez i usług turystycznych prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych sporządza dokumentację dotyczącą kalkulacji imprez i usług turystycznych opracowuje dokumentację związaną z zamawianiem usług turystycznych możliwość zainstalowania na 12 stanowiskach pracy (12 komputerów) |

- Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy (w tym termin liczony od daty zawarcia umowy, względnie określenie oczekiwań Partnera co do konkretnego miesiąca, kwartału), montażu, instalacji, konfiguracji, instruktażu i wdrożenia urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych Określenie miejsca dostawy!

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i instalacja, konfiguracja i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych. Zamawiane urządzenia, oprogramowanie i instalacje elektroniczne oraz multimedialne przeznaczone są na potrzeby  Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym.

Wykonawca zobowiązany będzie do transportu, rozładunku wraz z wniesieniem do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczeń budynku przy ulicy Mazowiecka 47b, 
09-226 Zawidz Kościelny.

Dostawa może obejmować urządzenia o parametrach lepszych, a przynajmniej równoważnych pod każdym względem w stosunku do wskazanych w powyższym opisie. Występujące w powyższej tabeli parametry należy traktować jako przykładowe minimum. Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcje obsługi, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego w celu do, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz musi spełniać wymagania Zamawiającego.

- Opis wymagań Zamawiającego w zakresie oznaczeń i dostawy

Koszt transportu i instalacji sprzętu komputerowego, urządzeń i oprogramowania ponosi  Dostawca. Odbiór urządzenia nastąpi w oparciu o protokół odbioru potwierdzający prawidłowość dostawy i instalacji oraz innych wymienionych usług.