Załącznik nr 1i do SIWZ

## Nazwa i adres szkoły do której nastąpi dostawa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, 09 – 300 Żuromin

- Nazwa przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem np. że ma to być wyposażenie pracowni)

Wyposażenie do pracowni praktycznej nauki zawodu dla technika informatyka.

- Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).

- Projektor multimedialny – (4 szt.)

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne. |
| --- | --- |
| Technologia | DLP lub LCD |
| Rozdzielczość sprzętowa | Co najmniej 1280 x 800 (XGA), wymagany standard 4:3 |
| Kontrast statyczny | Co najmniej 2000:1 |
| Jasność | Co najmniej 2600ANSI lm |
| Poziom szumu | Nie więcej niż 32dB |
| Zużycie energii | Nie więcej niż 240W w trybie pracy i mniej niż 1W w trybie oczekiwania |
| Żywotność źródła światła | 3500h (tryb normalny) / 5.000h (ECO) |
| Zoom i ustawienie ostrości | Automatyczne lub ręczne |
| Złącza | Wejście: D-sub 15-pin, RCA, HDMI, S-Video, stereo Jack 3,5mm, RS-232, RJ-45 Wyjście: D-sub 15 pin, stereo Jack 3,5mm |
| Wejścia audio | Mini jack 3.5 mm |
| Wbudowany głośnik | Co najmniej 7W mono |
| Wyposażenie standardowe | Projektor; Pilot, Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m); Kabel zasilający |
| Gwarancja | Co najmniej 3 lata na projektor / 6 miesięcy (max. 1000h) na lampę |
| Ekran | Sposób rozwijania - rozwijany elektrycznie Wymiary ekranu – nie mniej niż 2000x2000 mm Powierzchnia matowa biała Ekran musi mieć możliwość montażu ściennego bądź sufitowego |

- Zestawy komputerowe (komputer i monitor wraz z oprogramowaniem) – 15 szt.

| Typ | Komputer stacjonarny. |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Procesor klasy x86, co najmniej 2 rdzeniowy, wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 4850 punktów w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera). Wyniki testów procesorów mają być aktualne z dniem opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego. Jeżeli oferowany procesor nie występuje w tej stronie do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta. |
| Pamięć operacyjna | Co najmniej 8GB, DDR3 1600MHz |
| Parametry pamięci masowej | Co najmniej 500 GB SATA II, 7200 obr./min. |
| Grafika | Zintegrowana. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
| Obudowa i wyposażenie dodatkowe. | Wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. 5,25” i 2 szt. 3,5” z możliwością zainstalowania dwóch dysków twardych Waga nie więcej niż 10kg. Zasilacz o mocy maksymalnej 300W. Wbudowane porty – co najmniej: - 1 x VGA, - 1 x HDMI lub DVI - 6 x USB w tym: 2 z przodu obudowy i 4 z tyłu obudowy – w tym co najmniej 2 porty USB 3.0 - port sieciowy RJ-45, - porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy. - głośnik wewnętrzny Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL. Płyta główna z wbudowanymi: 2 złącza DIMM z obsługą do 16 GB DDR3 1600MHz pamięci RAM, 3 złącza SATA Klawiatura USB w układzie polskim programisty z przyciskami multimedialnymi zamiennymi z klawiszami F1-F12 Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll). Nagrywarka DVD +/-RW. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Komputer musi być zgodny z 64 bitowymi systemami operacyjnymi Microsoft Windows 7 i Microsoft Windows 8. Komputer musi mieć zainstalowany system operacyjny |
| Ergonomia | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) |
| Certyfikaty i Standardy | Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-9001. Deklaracja zgodności CE. |
| Monitor | Format ekranu: panoramiczny 16:9 Przekątna ekranu: co najmniej 21,5” Typ podświetlenia: LED Odświeżanie i rozdzielczość obrazu: co najmniej 60Hz przy 1920x1080 pikseli Kąty widzenia: pion/poziom: 170/160stopni Czas reakcji matrycy: nie więcej niż 6ms Kontrast dynamiczny: co najmniej 1000000:1 Wejście sygnałowe: D-Sub i/lub DVI Spełniane normy i certyfikaty: TCO 5.2; TUV/GS; |
| Gwarancja | Komputer: Co najmniej 2 lata gwarancji. Monitor: Co najmniej 3 lata gwarancji. |

- Oprogramowanie  - (15 szt. )

Pakiet biurowy - licencja bezterminowa. W skład pakietu wchodzą:

- edytor tekstu

- arkusz kalkulacyjny

- system tworzenia prezentacji

- klient poczty email

- notatnik pracujący w trybie graficznym

- system bazodanowy

- aplikacja DTP

- Serwer sieciowy – 1 szt.

| procesor | zainstalowany co najmniej 1 procesor przeznaczony dla serwerów, w architekturze 64b, posiadający co najmniej 4 rdzenie i co najmniej 8MB pamięci cache, osiągający min. 7300 punktów w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera). Wyniki testów procesorów mają być aktualne z dniem opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego. Jeżeli oferowany procesor nie występuje w tej stronie do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora. |
| --- | --- |
| płyta główna | przeznaczona dla oferowanego serwera karta sieciowa 1000/100/10 Mb/s minimum 4 gniazda PCIe w tym 2 gniazda PCIe x16 karta graficzna zintegrowana na płycie głównej |
| pamięć operacyjna | co najmniej 4GB 1600Mhz, z możliwością rozbudowy do co najmniej 32GB |
| dysk twardy | 2 jednakowe dyski o pojemność co najmniej 1TB każdy, interfejs SATA, prędkość obrotowa co najmniej 7200 obr/min, zapewniające możliwość wkładania i usuwania w trakcie pracy serwera ("hot-plug") |
| kontroler dysków twardych | pozwalający na zbudowanie konfiguracji RAID 0,1 |
| porty | Minimum 6 portów USB w tym co najmniej 2 typu 3.0 i co najmniej 2 z przodu serwera Minimum 1 port transmisji szeregowej port VGA |
| obudowa | Układ "Tower", zapewniająca możliwość instalacji w szafie przemysłowej 4U, zasilacz co najmniej 450W, co najmniej 4 wnęki typu hot plug, co najmniej 2 porty USB dostępne od frontowej strony serwera |
| dodatkowo | Mysz, klawiatura, napęd DVD +/- RW |
| oprogramowanie | zainstalowany 64b sieciowy system operacyjny przeznaczony dla serwerów |
| wsparcie dla systemów operacyjnych | co najmniej: Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000/Advanced Server, Red Hat Linux, SUSE Linux |
| zgodności z normami i standardami | Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej „CE” Certyfikat producenta potwierdzający, że zestaw komputerowy został wyprodukowany z normą ISO 9001:2008 |
| gwarancja i wparcie techniczne | 24 miesiące od daty dostawy komputera w miejscu użytkowania. Wykonawca zapewni dedykowany numer oraz adres e-mail dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacja posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego |
| Monitor | Format ekranu: panoramiczny 16:9 Przekątna ekranu: co najmniej 20” Typ podświetlenia: LED Odświeżanie i rozdzielczość obrazu: co najmniej 60Hz przy 1920x1080 pikseli Kąty widzenia: pion/poziom: 170/160stopni Czas reakcji matrycy: nie więcej niż 6ms Kontrast dynamiczny: co najmniej 1000000:1 Wejście sygnałowe: D-Sub oraz DVI Spełniane normy i certyfikaty: TCO 5.2; TUV/GS; |

- Program do obróbki zdjęć – 15 szt.

Program do obróbki zdjęć. Oprogramowanie powinno oferować prosty w użyciu interfejs:

- porządkowania, wyszukiwania na podstawie osób, miejsc lub zdarzeń, oraz sprawne wyszukiwanie zdjęć;

- uzyskiwanie idealnych zdjęć(korekta oczu zwierząt, tworzenie złożonych panoram, usuwanie wad i tworzenie idealnego zdjęcia, tworzenie idealnych fotografii grupowych, ulepszanie i poprawianie zdjęć);

-edytowania, tworzenie i udostępnianie zdjęć (na stronach internetowych i nośnikach, np. na smartfonie lub tablecie), możliwość drukowania w różnych szablonach (np. wydruki, pocztówki);

- możliwość artystycznego ulepszania zdjęć – dodawanie do zdjęć np. ramek i innych efektów, tworzenie wielowarstwowych zdjęć, wzbogacanie zdjęć za pomocą tekstu,  .

- Licencja Edukacyjna do zajęć z CAD 2D i 3D na 15 stanowisk – 1 szt.

Programu do projektowania2D i 3D i tworzenia dokumentacji.

Za pomocą programu tworzy się w sposób numeryczny w pamięci komputera obiekty dwu
i trójwymiarowe z równoczesną ich wizualizacją na ekranie monitora. Wizualizacja polega na przedstawianiu odpowiednich rzutów obiektu, które są konstruowane indywidualnie przez operatora programu lub generowane automatycznie przez program na podstawie utworzonego uprzednio modelu numerycznego obiektu. Program pozwala dostosować uzyskiwany zapis graficzny do wszelkich wymagań stawianych rysunkom technicznym tj. uzupełnić go o wymiarowanie, przedstawienia symboliczne, opisy tekstowe itp. Powinien współpracować z różnymi programami, używanymi przy projektowaniu właściwości funkcjonalnych, materiałowych, wytrzymałościowych i technologicznych rozważanych obiektów.

Pełna, polskojęzyczna wersja dla 15 stanowisk (bezterminowa licencja) do zainstalowania w pracowni Charakteryzujące się:

-tworzenie trójwymiarowych modeli 2D i 3D.

-analiza w współzależności geometrycznych.

-analiza i symulowanie wzajemnych ruchów części.

-generowanie dokumentacji rysunkowej.

- skaner o zajęć z grafiki komputerowej, 1 szt.

| Nazwa cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ skanera | Kolorowy CIS płaski |
| Format powierzchni skanującej | Nie mniejsza niż A3 |
| Rozdzielczość skanu | Nie mniej niż 2400x2400dpi optyczna i 9600x9600dpi interpolowana |
| Głębia barw skanu | 48bit w kolorze, 16bit w skali szarości |
| Rodzaj źródła światła podświetlenia | LED |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP / Vista/ 7 Mac OS X 10.6 |
| Interfejsy | USB 2.0 |
| Dodatkowe oprogramowanie | W zestawie musi znajdować oprogramowanie do rozpoznawania tekstu |

- ploter

| Nazwa cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Format druku | A4, A3, A3, A2, A1 |
| Rozdzielczość druku | Nie mniej niż 2400x1200dpi |
| Podajnik papieru | Podajnik wejściowy: od 210x279 do 330x482 mm; podawanie ręczne: od 330x482 do 610x1897 mm; rolka: od 279 do 610 mm; |
| Gramatura papieru | Od 60 do co najmniej 280 g/m² |
| Obsługiwane nośniki | Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen) |
| Interfejsy | USB, LAN 10/100, WiFi |
| Szybkość druku | Rysunki liniowe: 35 s/str., 70 wydruków w formacie A1 na godzinę Kolorowe obrazy: 22,4 m²/h na nośnikach powlekanych; 2,9 m²/h na nośnikach błyszczących |
| Format druku | A4, A3, A3+ |
| Gwarancja | Co najmniej 1 rok gwarancji z możliwością rozszerzenia okresu gwarancji po jej upływie. |

- Drukarka laserowa kolorowa A3  do zajęć z grafiki komputerowej – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne. |
| --- | --- |
| Typ | Drukarka kolorowa |
| Technologia druku | Laser lub LED |
| Rozdzielczość druku | Nie mniej niż 600x600 |
| Szybkość druku | A4: 20 str./min (druk kolorowy), 20 str./min (druk czarno-biały); |
| Dopuszczalne obciążenie miesięczne | Nie mniej niż 50000 str. |
| Pojemność podajnika | Co najmniej 350 arkuszy A4 80g/m2 |
| Obsługiwany papier | 64-220 g/m2, formaty A3; A4; A5; A6; B5; koperty (C5, DL, B5) |
| Szybkość procesora | Co najmniej 540MHz |
| Pamięć | Co najmniej 192MB |
| Interfejsy | USB, RJ-45 Ethernet 10/100 |
| Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| Współpraca z systemami operacyjnymi | Microsoft Windows 2008 Server, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Mac OS Xv10.4.0 lub nowszy, Linux |
| Gwarancja | Co najmniej 24 miesiące |

- Drukarka 3D wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz szkoleniem do zajęć z CAD 2D i 3D oraz grafiki komp. – 1 szt.

| Nazwa cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Powierzchnia robocza | Nie mniejsza niż 310x410x310 mm |
| Filament | Średnica nie większa niż 1,75mm, nie mniejsza niż 1,70 mm |
| Dysza | Średnica nie mniejsza niż 0,4mm i nie większa niż 0,6 mm |
| Dodatkowe cechy | Urządzenie musi łączyć się z komputerem za pomocą interfejsu USB oraz Wifi (lub musi mieć możliwość instalacji modułu łączności bezprzewodowej WiFi). Urządzenie musi posiadać czytnik kart pamięci SD umożliwiający pracę bez podłączenia do komputera. Współpraca z systemami operacyjnymi Windows XP i nowsze, Mac OSX 10.6 i nowsze, Linux. Urządzenie musi posiadać możliwość drukowania wieloma materiałami ( co najmniej PLA, ABS, Nylon, PVA, Laywood oraz Laybrick) Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia obiektów o wymiarach co najmniej 310x410x310mm Urządzenie musi posiadać co najmniej dwie głowice drukujące. Urządzenie musi posiadać panel LCD informujący o stanie pracy drukarki oraz pozwalający na pracę bez podłączenia do komputera. Ciężar urządzenia nie może przekraczać 17 kg. Urządzenie musi posiadać możliwość odwzorowania gotowego modelu do formy elektronicznej – skanowanie trójwymiarowe Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z urządzeniem materiały drukujące PLA, ABS, Nylon, PVA, Laywood, Laybrick – po 2kg każdego z nich. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z obsługi systemu drukarki 3D przez personel z autoryzacją producenta drukarki dla 3 osób wytypowanych przez Zamawiającego w miejscu instalacji drukarki 3D określonym przez Zamawiającego. |

- Kamera Cyfrowa  – 2 szt.

| Nazwa cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ i rozmiar matrycy | CMOS |
| Rozdzielczość matrycy | Nie mniejsza 2,9 Mpixel film i 2,0 Mpixel zdjęcia |
| Format zapisu | AVCHD/MP4 (Możliwość jednoczesnego nagrywania w obu formatach) |
| Obiektyw | Zoom optyczny: 20x ; zoom cyfrowy 400x, ogniskowa w zakresie co najmniej 3,67-73,4; przysłona w zakresie f1 - f2,8 |
| Ekran | Dotykowy OLED co najmniej 3,5” |
| Wizjer | Co najmniej 0,24” |
| Interfejsy | Gniazda do podłączenia: słuchawek, mikrofonu, gniazdo USB, AV, komponent, HDMI, łączność bezprzewodowa WiFi oraz GPS Dodatkowo kamera musi być wyposażona w pilot do bezprzewodowego sterowania. |
| Ostrość | Ustawienia automatyczne: AF z wykrywaniem twarzy/tylko AF twarzy/natychmiastowy AF/średni AF/TV AF Ustawienia ręczne: pierścień obiektywu, dotykowy ekran LED, zaprogramowana ostrość |
| Balans bieli | Automatyczny |
| Poziom światła | Minimalnie 1 luks, w trybie nocnym 0,1 luksa |
| Tryby nagrywania | Co najmniej cztery tryby jakości nagrywania AVCHD 50P: 1920 x 1080, 28 Mb/s 50i/PF25: 1920x1080, 24 Mb/s 50i/PF25: 1920x1080, 17 Mb/s 50i/PF25: 1440x1080, 5 Mb/s Co najmniej pięć trybów jakości nagrywania MP4 50p: 1920 x 1080, 35 Mb/s 25p: 1920 x 1080, 24 Mb/s 25p: 1920 x 1080, 17 Mb/s 25p: 1280 x 720, 4 Mb/s 25p: 640x360, 3 Mb/s Możliwość nagrywania w przyspieszonym tempie (2x) I zwolnionym tempie (0,5x) |
| Obsługa kart pamięci | SD/SDHC/SDXC – możliwość zainstalowania 2 kart pamięci jednocześnie |
| System dźwięku | Dolby Digital, 2 kanały (AC-3, 2 kanały); 5.1-kanałowy dźwięk przestrzenny (przu zastosowaniu dodatkowego mikrofonu) |
| Zasilanie | Akumulator Litowo-jonowy umożliwiający nagrywanie co najmniej przez 3 godziny bez przerw. |
| Masa | Nie więcej niż 900g wraz z akumulatorem |
| Obsługa kart pamięci | SD/SDHC |
| Ekran LCD | Główny: stały, 3 calowy, kolorowy TFT LCD, 307 000 pikseli (920 tys. punktów), rozdzielczość VGA, kąt widzenia 170 stopni, 100% pokrycia kadru. Regulowana jasność LCD, cyfrowy podgląd obrazu na żywo, Pomocniczy: podświetlany, monochromatyczny |
| Wizjer | Pentapryzmatyczny, powiększenie: x0.94, pokrycie: ok. 96%, korekcja dioptrii: od -2.0 do +1.0, punkt oczny: 19.5 mm, |
| Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy o pojemności co najmniej 1500 mAh |
| Cechy obudowy | Masa nie więcej niż 630g bez akumulatora. Musi posiadać wbudowany silnik Auto Focus. |

- Aparat cyfrowy– 2 szt.

| Nazwa cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ i rozmiar matrycy | CMOS o rozmiarach nie mniejszych niż 23,5mm x 15,5mm |
| Rozdzielczość matrycy | Nie mniejsza 12,2 Mpixel |
| Format zapisu | Zdjęcia: JPEG (EXIF 2.21, DPOF, DCF 2.0), RAW (12-bit), RAW+JPEG Rodzaje JPEG: co najmniej 3 różne poziomy kompresji Filmy: AVI (Motion JPEG) z dźwiękiem |
| Zakres ISO | Auto, 200 - 3200 ISO w skoku co 1/3 EV, Tryb rozszerzony:100 ISO - 6400 ISO w skoku co 1/3 EV |
| Migawka | Sterowana elektronicznie szczelinowa, 30s - 1/4000s w krokach co 1/2 lub 1/3 EV |
| Zapis video | Co najmniej 1280 x 720 pix z szybkością 24 kl./s Ekspozycja określana na podstawie matrycowego pomiaru światła przeprowadzanego z użyciem danych z matrycy. W trybach P, S, A i M dostępna kompensacja ekspozycji |
| Ogniskowanie | 11 punktowy AF (w tym 1 czujnik krzyżowy), Wybór pola AF: pojedynczy punkt, Dynamiczny wybór pola, Automat. wybór pól AF, Śledzenie 3D (11 punktów) Tryby AF: Pojedynczy (AF-S); ciągły (AF-C); śledzenie ostrości włączane automatycznie przy zmianie stanu fotografowanego obiektu (AF-A), Tryb Manualny (M) Zakres detekcji: od −1 do +19 EV (ISO 100) System wykrywania twarzy, Podgląd głębi ostrości Asysta AF: wbudowana dioda o zasięgu do 3m AF w trybie podglądu na żywo: wykrywanie kontrastu w dowolnej części kadru Tryby AF w podglądu na żywo: Priorytet twarzy, Szeroki plan, Normalne pole |
| Pomiar światła | 420-pikselowy czujnik RGB, TTL Tryby pomiaru: Matrycowy, centralny (75% czułości czujnika skupione na obszarze o średnicy 6, 8 lub 10 mm w centrum kadru), punktowy (2% kadru, obszarze o średnicy 3.5mm) na środku wybranego punktu AF Zakres pomiaru: Pomiar matrycowy lub centralny: od 0 do 20 EV, Pomiar punktowy: od 2 do 20 EV (dla F1.4, ISO 100) |
| Balans bieli | Auto, Światło dzienne, Cień, Chmury, Światło żarówki, Światło jarzeniowe (7 rodzajów), Lampa błyskowa, 5 ustawień własnych wg wzorca, ustawienia wg skali Kelvina (w zakresie 2500 - 10000 K) Korekcja i bracketing balansu bieli |
| Programy | Auto, Program AE (P), Priorytet przysłony (A), Priorytet migawki (S), Manualny (M), Programy tematyczne: Portret, Krajobraz, Zdjęcia sportowe, Makro, Portret nocny, Brak błysku |
| Zdjęcia seryjne | Szybkość 4.5 kl./s (tryb szybki), 1-4 kl./s (tryb wolny) |
| Samowyzwalacz | 2, 5, 10 lub 20 sek. |
| Obsługa kart pamięci | SD/SDHC |
| Ekran LCD | Główny: stały, 3 calowy, kolorowy TFT LCD, co najmniej 300 000 pikseli, rozdzielczość VGA, kąt widzenia 170 stopni, 100% pokrycia kadru. Regulowana jasność LCD, cyfrowy podgląd obrazu na żywo, Pomocniczy: podświetlany, monochromatyczny |
| Wizjer | Pentapryzmatyczny, powiększenie: x0.94, pokrycie: co najmniej. 95% kadru, korekcja dioptrii w zakresie co najmniej od -2.0 do +1.0, |
| Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy o pojemności co najmniej 1500 mAh |
| Cechy obudowy | Masa nie więcej niż 700g bez akumulatora. |
| Akcesoria dodatkowe | Aparat musi być wyposażony w obiektyw o ogniskowej 18-55 mm oraz obiektyw o ogniskowej 55-200 mm. Oba obiektywy muszą być dedykowane do oferowanego aparatu oraz muszą współpracować w pełnym zakresie z korpusem. |

- Mikroskop elektroniczny do komputera USB - 1 szt. sztuka podłączany do portu USB, wyposażony w matrycę światłoczułą o rozdzielczości 2,0 - 10 mega pikseli oraz obiektyw o płynnej zmianie ogniskowej. Zapewnia ciągły podgląd pola obserwacji oraz możliwość rejestracji zdjęć lub wideo. Zakres powiększeń od 20x do 200x zapewnia szerokie możliwości stosowania: zarówno dla potrzeb zawodowych (kontrola podzespołów elektronicznych i ich montażu, metalografia, badania biologiczne i weterynaryjne w terenie – grzybnie i rdze, choroby roślin, pasożyty itp.) jak i do zainteresowań indywidualnych – obserwacje mikroświata. Urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą palca. Dzięki zastosowaniu powierzchni ceramicznej tablica interaktywna posiada także właściwości klasycznej tablicy suchościeralnej.

- mobilny zestaw interaktywny z oprogramowaniem (tablica interaktywna, projektor krótkoognisk. regulow. uchwyt) - 2 szt.

Zestaw umożliwiający wyświetlanie dowolnej zawartości komputera, np. pliki biurowe, strony WWW, zdjęcia, filmy w dużym formacie. W pełni interakcja z użytkownikiem. Prowadzący/uczestnik prezentacji, stojąc przy tablicy może obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze. Na każdym wyświetlonym na tablicy obrazie/zdjęciu/tekście może pisać, notować, zaznaczać, podkreślać. Wszystkie, naniesione na tablicę notatki można zapisać rozesłać pocztą e-mail/umieścić na serwerze szkolnym lub wydrukować.

Tablica interaktywna o parametrach:

Technologia Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)
Rozdzielczość (linie na cal) od4096 x do4096
Wymiary robocze od 1650 x do1250 mm mm
Powierzchnia Matowa, ceramiczna, suchościeralna, magnetyczna, żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy
Powierzchnia anty-refleks
Możliwość używania pisaków do tablic suchościeralnych 
Pisaki w zestawie 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski,zielony)
Przekątna robocza obrazu od 79 do 89"
Oprogramowanie Windows 2000/XP/Vista/7 32 bit i 64 bit lub tożsame
Częstotliwość odczytu (współrzędne na sekundę) od120 do 140

Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)

- obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika

- powierzchnia może służyć jako tablica suchościeralna i magnetyczna

- powierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne (ewentualne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy)

- powierzchnia matowa, nie powoduje refleksów przy projekcji

Projektor krótkoogniskowy z regulowanym uchwytem o parametrach:

| Zastosowanie projektora: | do tablic interaktywnych |
| --- | --- |
| Technologia: | DLP |
| Proporcje obrazu: | Podstawowy 4:3 (16:9 do wyboru) |
| Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]: | +/- 30 |
| Zoom optyczny: | Ręczny |
| Głośniki [W]: | Nie mniej niż 5 W |
| Wyjścia: | VGA (D-Sub15) x1; Mini jack 3.5 mm x1; RS232; RJ-45 |
| Wejścia : | Component x1; Composite x1; HDMI x1; S-Video x1; VGA x2; mini jack 3.5 mm x2 |
| Lampa [W]: | Minimalnie 210 |
| Żywotność lampy [h]: | Nie mniej niż 3000h (tryb normalny) / 4500h (ECO) |
| Waga [kg]: | Do 3.5 |
| Inne funkcje: | 3D Ready; Kensington Lock; Korekcja Keystone; Menu ekranowe w j. polskim; Timer prezentacji; Zabezpieczenie kodem PIN; |
| Akcesoria standardowe: | Baterie do pilota; Instrukcja obsługi; Kabel VGA; Kabel zasilający; Pilot ze wskaźnikiem laserowym lub pilot i wskaźnik laserowy oddzielnie. |
| Gwarancja na lampę [w miesiącach/godzinach]: | 12/1000 |
| Gwarancja na projektor [w miesiącach]: | 24 |
| Zasilanie: | 210-230V |
|  | Projektor z maksymalnej odległości 1m ma wyświetlać obraz o wielkości 80 cali. |

- projektor multimedialny - 2 szt.

| Zastosowanie projektora: | do tablic interaktywnych |
| --- | --- |
| Technologia: | DLP |
| Proporcje obrazu: | Podstawowy 4:3 (16:9 do wyboru) |
| Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]: | +/- 30 |
| Zoom optyczny: | Ręczny |
| Głośniki [W]: | Nie mniej niż 5 W |
| Wyjścia: | VGA (D-Sub15) x1; Mini jack 3.5 mm x1; RS232; RJ-45 |
| Wejścia : | Component x1; Composite x1; HDMI x1; S-Video x1; VGA x2; mini jack 3.5 mm x2 |
| Lampa [W]: | Minimalnie 210 |
| Żywotność lampy [h]: | Nie mniej niż 3000h (tryb normalny) / 4500h (ECO) |
| Waga [kg]: | Do 3.5 |
| Inne funkcje: | 3D Ready; Kensington Lock; Korekcja Keystone; Menu ekranowe w j. polskim; Timer prezentacji; Zabezpieczenie kodem PIN; |
| Akcesoria standardowe: | Baterie do pilota; Instrukcja obsługi; Kabel VGA; Kabel zasilający; Pilot ze wskaźnikiem laserowym lub pilot i wskaźnik laserowy oddzielnie. |
| Gwarancja na lampę [w miesiącach/godzinach]: | 12/1000 |
| Gwarancja na projektor [w miesiącach]: | 24 |
| Zasilanie: | 210-230V |
|  | Projektor z maksymalnej odległości 1m ma wyświetlać obraz o wielkości 80 cali. |

Wszystkie parametry podane w specyfikacji są parametrami minimalnymi

- wizualizer - 2 szt. wizualizer z wyjściem VGA oraz HDMI

Parametry: matryca o rozdzielczości od 5 do 8 megapikseli, obsługa Full HD, od 8 do 12- krotny zoom cyfrowy

- Router – 2szt.

Router bezprzewodowy

Przeznaczony do Internetu DSL, Ethernet

Obsługa VPN

Standard bezprzewodowy 802.11b/g/n

Standard przewodowy 10/100/1000BaseT

Liczba anten: 2

Moc nadajnika 18.5 dBm

Złącza

WAN: 1 szt.

LAN: 4 szt.

Diody sygnalizacyjne: LAN, WAN, WiFi, zasilanie

Zarządzanie przez przeglądarkę

Zabezpieczenia: WEP, WPA, WPA2

Filtrowanie adresów MAC, NAT, Firewall

- Konwerter LAN – światłowód - 2 szt.

Charakterystyka:
Konwerter może pracować jako urządzenie wolnostojące, lub być montowane w szafie od 19'' do 21 posiadające funkcję automatycznego krosowania (Auto MDI/MDI-X) oraz automatycznej negocjacji szybkości połączenia w trybie pełnego dupleksu. Posiadający panel z  wskaźnikiem LED informujące o statusie pracy urządzenia wykorzystującego wielomodowy światłowód transmituje sygnał optyczny na odległość od 1km do 2 km.

Funkcje:

- Automatyczna negocjacja szybkości połączenia (10/100Mb/s) oraz automatyczne krosowanie przyłączy na porcie TX

- Przełączanie trybów pełnego i pół dupleksu dla portu FX

- Funkcje Link Fault Passthrough oraz Far End Fault minimalizują straty sygnału wynikające z błędów połączeń

- Zwiększenie zasięgu transmisji światłowodowej do 2km

- Diody LED informują o aktywności ruchu w sieci

- Zasilacz zewnętrzny

- Patchcord św. – 20 szt.

Kabel światłowodowy o długości 20m ze złączami Sc ( zgodny z Konwerterem LAN, poz. 19)

- Switch zarządzalny 8 portów 1 Gb – 1 szt.

| Standardy i protokoły | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p |
| --- | --- |
| Porty | 8 porty RJ45 10/100/1000Mb/s Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX) 2 porty SFP 1000Mb/s 1 port konsoli |
| Chłodzenie | Pasywne |
| Pobór prądu | Nie więcej niż 11W |
| Przepustowość | Nie mniej niż 20Gb/s |
| Tablica adresów MAC | Nie mniej niż 8000 adresów |
| Bufor pakietów | 4Mb |
| Szybkość przekierowań pakietów | 14.9Mpps |
| Ramka Jumbo | 10240 Bajtów |
| Funkcja Quality of Service | Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p Limitowanie transmisji w zależności od portu, przepływu danych Voice VLAN |
| Cechy przełącznika warstwy 2 | IGMP Snooping V1/V2/V3 Obsługa protokołu Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Port isolation Filtrowanie/ochrona BPDU TC/Root Protect Wykrywanie pętli zwrotnych Kontrola przepływu danych (802.3x) |
| Sieci VLAN | Wsparcie standardu IEEE802.1Q, do 4096 VLAN oraz co najmniej 4096 identyfikatorów VLAN 802.1Q/MAC/Protocol VLAN GARP/GVRP VLAN zarządzający |
| Bezpieczeństwo transmisji | Wiązanie IP-MAC-Port-VID Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X (w zależności od portu, adresu MAC), Radius, Guest VLAN Ochrona przed atakami DoS Dynamiczna ochrona przed atakami ARP (DAI) SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Zabezpieczenia portów Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |
| Zarządzanie | Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI SNMP v1/v2c/v3Klient DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82 Monitorowanie CPU Port Mirroring Synchronizacja czasu: SNTP Zintegrowany protokół NDP/NTDP Aktualizacja firmwaru: poprzez protokół TFTP oraz przeglądarkę internetową Diagnostyka: test VCT |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |

- Switch zarządzany 16 portów 1 Gb  – 1 szt.

| Standardy i protokoły | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z, IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s, IEEE 802.1w,IEEE 802.1q,IEEE 802.1x,IEEE 802.1p |
| --- | --- |
| Porty | 16 portów RJ45 10/100/1000Mb/s Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX) 2 porty Combo SFP 100/1000Mb/s 1 port konsoli |
| Chłodzenie | Pasywne |
| Pobór prądu | Nie więcej niż 15W |
| Przepustowość | Nie mniej niż 32Gb/s |
| Tablica adresów MAC | Nie mniej niż 8192 |
| Bufor pakietów | Nie mniej niż 512KB |
| Szybkość przekierowań pakietów | Nie mniej niż 23,8Mp/s |
| Ramka Jumbo | Nie mniej niż 10240B |
| Funkcja Quality of Service | Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p 4 kolejki Ustalenie kolejki priorytetów: SP, WRR, SP+WRR Limotowanie transmisji w zależności od portu, przepłytu danych Voice VLAN |
| Cechy przełącznika warstwy 2 | IGMP Snooping V1/V2/V3 Obsługa protokołu LACP (zgodnie ze standardem 802.3ad (do 8 grup, 8 portów na grupę) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Filtrowanie/ochrona BPDU TC/Root Protect Wykrywanie pętli zwrotnych Kontrola przepływu danych (802.3x) |
| Sieci VLAN | Wsparcie standardu IEEE802.1Q, do 4096 VLAN oraz 4096 identyfikatorów VLAN 802.1Q/MAC/Protocol VLAN GARP/GVRP |
| Listy kontroli dostępu | Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC (L2～L4) Adres MAC, adres IP, porty TCP/UDP, standard 802.1p, DSCP, VLAN ID Time Range Based |
| Bezpieczeństwo transmisji | Wiązanie IP-MAC-Port-VID Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X (w zależności od portu, adresu MAC), Radius, Guest VLAN Ochrona przed atakami DoS Dynamiczna ochrona przed atakami ARP (DAI) SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Zabezpieczenia portów Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |
| Zarządzanie | Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI SNMP v1/v2c/v3, RMON (grupy 1, 2, 3, 9) Klient DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82 Monitorowanie CPU Port Mirroring Synchronizacja czasu SNTP Zintegrowany protokół NDP/NTDP Aktualizacja firmwaru: poprzez protokół TFTP oraz przeglądarkę internetową Diagnostyka: test VCT |

- Tablet graficzny - 2 szt.

Wymagania:

| Obszar roboczy X | Od 152 mm do 162mm |
| --- | --- |
| Obszar roboczy Y | Od 95 mm do 100mm |
| Rozdzielczość | Od 2540 dpi do 2800dpi |
| Ilość poziomów nacisku | Od 1024 do 2048 |
| Zasilanie | USB |
| Rodzaj podłączenia | USB |
| Gwarancja | Nie krótsza 12 miesięcy do 22 miesięcy |
| Załączone wyposażenie | Pióro |
| Wysokość [mm] | Od 10 do 12 |
| Szerokość [mm] | Od 210 do 250 |
| Głębokość [mm] | Od 178 do 185 |
| Interfejs | USB Bezprzewodowy |
| Ilość poziomów nacisku | Od 1024 do 2048 |
| Inne cechy | Bezprzewodowe pióro Przyciski funkcyjne Okrągłe menu Wielodotykowość |
| Wspierane systemy operacyjne | Windows 8 Windows 7 Windows Vista SP3 Mac OS X 10.5.8 Windows XP |

- Access Point WIFI - 2 szt.

| Porty | 1 port RJ45 10/100M Ethernet Wsparcie pasywnego PoE |
| --- | --- |
| Przyciski | Wyłącznik Przycisk WPS Przycisk Reset |
| Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Typ anteny | 2*5 dBi, dołączalna, dookólna |
| Częstotliwość pracy | 2,4-2,4835GHz |
| Prędkość transmisji | 11n: do 300Mb/s (dynamicznie) 11g: do 54Mb/s (dynamicznie) 11b: do 11Mb/s (dynamicznie) |
| EIRP | Do 20dBm |
| Tryby pracy bezprzewodowej | Punkt dostępowy, Klient, Multi-SSID, Wzmacniacz sieci bezprzewodowej, Bridge z punktem dostępowym |
| Funkcje transmisji bezprzewodowej | Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, filtrowanie adresów MAC |
| Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | 64/128/152 bitowe szyfrowanie WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Funkcja Quality of Service | WMM |
| Zarządzanie | SNMP |

- Zestaw mat antystatycznych  – 2 szt.

Specyfikacja:

- Materiał: PVC

- Wymiary: 70 x 100cm

- Grubość: 2mm

- Z przewodem uziemiającym

- Rezystywność powierzchni: 10e7 ~ 10e10 ohm/m²

- Rozproszenie ładunku: < 0.03sec

- Dostawca powinien dostarczyć zamówiony sprzęt do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie ul. Lidzbarska 27 .

- Sprzęt powinien być dostarczony na koszt dostawcy do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie ul. Lidzbarska 27 wraz z instrukcjami obsługi i gwarancją.