Załącznik nr 1j do SIWZ

## Nazwa i adres szkoły do której nastąpi dostawa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich,  Zielona, ul. 1 Maja 8 C, 09-310 Kuczbork

- Nazwa przedmiotu zamówienia „Wyposażenie pracowni informatycznej”

- Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).

- APARAT CYFROWY – 1 szt.

| Rodzaj przetwornika | Minimalnie CMOS 23,5 x 15,6 mm |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | Między 23 a 26 mln pikseli |
| Zapis na kartach pamięci | SD, SDHC, SDXC |
| Pamięć wewnętrzna aparatu | 32 GB, opcjonalnie zastąpiona przez kartę pamięci nie mniej niż 32GB kompatybilna z aparatem, przynajmniej klasy 10 i prędkości zapisu nie mniejszej niż 80 MB/sek.; |
| Standardy zapisu zdjęć | JPEG, RAW |
| Wielkość zapisywanego zdjęcia | Do 6500 x 4500 pikseli nie mniej niż 4200x2800 |
| Nagrywanie filmów | Zgodne z Full HD 1920 x 1080 |
| Liczba pól pomiarowych | Między 1500 a 2050 |
| Tryb pomiaru | Punktowy, matrycowy, centralnie-ważony |
| Ręczne ustawienia ekspozycji | Tak |
| Automatyka programowa | Tak |
| Czas otwarcia migawki | W granicach 30 - 1/4000 s |
| Zdjęcia seryjne | Miedzy 4 a 6 kl/s |
| Zakres czułości ISO | 100 - 25600 |
| Automatyczne ustawianie czułości | Tak |
| Ręczne ustawianie czułości | Tak |
| Automatyczne ustawianie ostrości | Tak |
| Balans bieli | Automatyczny, ręcznie dobierany |
| Lampa błyskowa | Wbudowana i dodatkowo jako komponent |
| Tryby pracy lampy błyskowej | tryb automatyczny, redukcja efektu czerwonych oczu, błysk wymuszony, bez błysku |
| Możliwość podłączenia zewnętrznej lampy błyskowej | Tak |
| Wielkość ekranu LCD | Minimalnie 3 cale, ekran ruchomy, |
| Stabilizacja obrazu | w obiektywie |
| Funkcje dodatkowe |
| Złącze USB | 2.0 lub 3.0 |
| Wyjście HDMI | Wbudowane. Typ C |
| Kolor obudowy | czarny |
| Zasilanie | akumulator |
| Wyposażenie dodatkowe | oprogramowanie pasek pokrywka okularu muszla oczna pokrywka sanek mocujących osłona bagnetu kabel USB kabel AV ładowarka instrukcja obsługi w języku polskim karta garancyjna |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Ilość sztuk | 1 |

OBIEKTYW 18-55 – 1 szt.

| Ogniskowa | 18–55 mm |
| --- | --- |
| Otwór względny | f/3,5–5,6 |
| Minimalny otwór przysłony | f/22–36 |
| Kąt widzenia | Około 75° - 25° |
| Minimalna odległość ustawiania ostrości | Od 0,25 do 0.30m (w całym zakresie ogniskowych) |
| Średnica filtru | Od 50 do 55 mm |
| Kolor | czarny |
| Dołączone akcesoria | Przednia i tylnia pokrywka obiektywu |
| Stabilizacja | Tak |
| Dostępne mocowania | Odpowiednie do Aparatu |
| Ilość sztuk | 1 |

OBIEKTYW 55-200  - 1 szt.

| Typ obiektywu | Teleobiektyw zoom |
| --- | --- |
| Ogniskowa | 55 - 200 mm |
| Światłosiła | f/4 - 5.6 |
| Pole widzenia | 28.5 - 8 st. |
| Ostrość od | 1.1 m |
| Maksymalne powiększenie | 1:3.5 |
| Minimalna przysłona | 32 |
| Rozmiar filtra | 52 mm |
| Tryb Makro | Nie |
| Stabilizacja | Tak |
| Dostępne mocowania | Odpowiednie do Aparatu |
| Waga | Od 350 do 450g |
| Ilość sztuk | 1 |

INFORMACJE DODATKOWE:

Wszystkie parametry podane w specyfikacji są parametrami minimalnymi

- OPROGRAMOWANIE DO GRAFIKI I ANIMACJI APLIKACJI INTERNETOWYCH – 10 szt.

Możliwości oprogramowania:

- Rysowanie kształtów

- Importowanie plików dźwiękowych w formatach MP3 i WAV

- Dźwięki zdarzeń

- Import popularnych plików graficznych, GIF, BMP, JPG/JPEG

- Akceptacja znaczników html

- Brak linii czasu

- Przynajmniej  3 fazy animacji

- Wbudowane efekty takie jak zoom, obrót, przesunięcie, wygaszenie

- Różne sposoby synchronizacji animacji

- Możliwość zapętlenia animacji

- eksport wykonanych animacji do różnych formatów, miedzy innymi do SWF.

INFORMACJE DODATKOWE:

Liczba licencji :10 licencje bezterminowe

Oprogramowanie zgodne z zgodne z systemem operacyjnym dostarczonym z komputerami.

Szkoła udostępni wszystkie dane niezbędne do zakupu subskrypcji (licencji).

- PUNKT DOSTĘPOWY WIFI-5ghz/– 1 KOMPL.

| CECHY SPRZĘTOWE |
| --- |
| Porty Lan | Nie mniej niż 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet, |
| Przyciski | Reset |
| Zasilanie | Urządzenie ma umożliwiać zasilanie prze PoE |
| Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11a, IEEE 802.11n |
| Antena | Antena zintegrowana o zysku nie mniejszym niż 12dBi, dwupolaryzacyjna. |

| WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ |
| --- |
| Częstotliwość pracy | 5GHz |
| Chipset | Nie wolniejszy niż 400MHz |
| Moc nadajnika | Nie mniejsza niż 20dBm, +/-2dB na każdym kanale |
| Tryby pracy bezprzewodowej | Access Point, Access Point WDS, Client, Client WDS, Router/Bridge |
| Pamięć operacyjna | Nie mniejsza niż 32MB |
| Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | Ukrywanie SSID, filtrowanie adresów MAC, szyfrowanie WEP oraz WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) |
| Funkcje zaawansowane | Zasilanie PoE, 4 poziomowy wskaźnik zasięgu LED, PowerLED |

| Zawartość opakowania | Urządzenie Zasilacz Adapter PoE- opcjonalnie zintegrowany z zasilaczem Kabel Ethernet Skrócona instrukcja obsługi |
| --- | --- |
| Wymagania systemowe | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux |
| Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura pracy: -30°C~70°C Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy urządzenia: 10%~90%, niekondensująca Urządzenie może być instalowane na zewnątrz budynków i być odporne na zmienne warunki klimatyczne (deszcz, śnieg, słońce, wilgotność) bez adaptacji dodatkowej obudowy czy środków ochronnych. Produkt posiada certyfikat CE |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |

INFORMACJE DODATKOWE:

Ilość zestawów :1

Jako zestaw rozumie się 2 urządzenia tego samego typu umożliwiające komunikację między sobą.

Wszystkie parametry podane w specyfikacji są parametrami minimalnymi

- PATCH PANEL – 1 SZT.

| Liczba portów | 48 |
| --- | --- |
| Typ gniazda | RJ45 |
| Kategoria | 6 |
| Typ okablowania | FTP/STP - ekranowana skrętka 4 parowa |
| Wysokość | 1 U lub 2 U |
| Szerokość | 19 cali |
| Kolor | Czarny |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

INFORMACJE DODATKOWE:

Ilość sztuk :1

Wszystkie parametry podane w specyfikacji są parametrami minimalnymi

- SERWER SIECIOWY Z SZAFĄ TYPU RACK – 1 SZT.

SERWER SIECIOWY

| Liczba zainstalowanych procesorów: | 1 lub 2 szt. |
| --- | --- |
| Maksymalna liczba procesorów: | 1 lub 2 szt. |
| Ilość rdzeni procesora | Minimalnie 4 rdzenie w jednym procesorze |
| Taktowanie rdzenia | Min 3.0 GHz |
| Max. wielkość pamięci (GigaBajt) : | 32 GB |
| Zainstalowana pamięć RAM: | Minimalnie 8GB DDR3 1600MHz |
| Zainstalowane dyski twarde: | Minimalnie 2 dyski SATA II o pojemności 1TB każdy, dostosowane do pracy 24h/ dobę połączone w układ RAID 1 |
| Kontroler dysków twardych: | Może być zintegrowany SATA: 0, 1, 10, 5 |
| Gniazda rozszerzeń: | Minimalnie PCI Express 3.0 x4 |
| Napęd DVD –ROM | TAK, ewentualnie napęd zewnętrzny podłączany pod port USB |
| Złącza na tylnej płycie | 2 x LAN-Rj45, VGA, 2xPS2 lub USB do podłączenia myszki i klawiatury, łączna ilość portów USB minimum 4 |
| Obudowa: | Rack do 1U do 4U |
| Typ zasilacza: | Minimalnie 2x 400W |
| Wymiary: | Obudowa rack o wymiarach: Maksymalne wymiary kompatybilne z szafą typu Rack z przedmiotu zamówienia. |
| Waga (kg): | Max 35 kg |
| Interfejs sieciowy: | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Informacje o gwarancji: | 24 miesiące |
| Informacje dodatkowe | Komplet szyn jeżeli wymagane W zestawie monitor Klawiatura i mysz |

SZAFA TYPU RACK

przeznaczona do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Wysokość minimalnie 18U.

Głębokość minimum 600mm.

Drzwi przednie z szybą z hartowanego, wmontowany zamek.

Drzwi tylne metalowe

Zdejmowane panele boczne.

Wsporniki do montażu wyposażenia 19" z przodu i z tyłu.

Przepusty kablowe na górze i dole szafy.

Profile montażowe ze stali ocynkowanej lub malowane proszkowo.

Maksymalne obciążenie szafy : statyczne - 400 kg , dynamiczne - 200 kg.

Możliwość zamontowania wentylatora.

Stopień ochrony szczelności IP20

Możliwość montażu kółek lub nóżek

W zestawie :

4 sztuki nóżek i 4 sztuki kółek.
4 komplety kluczy do drzwi. 
Zaślepki do przepustów kablowych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Wszystkie parametry podane w specyfikacji są parametrami minimalnymi

Ilość: 1 sztuka

- KAMERA CYFROWA – 1 SZT.

| Typ matrycy: | 1/2.3-calowa matryca CMOS |
| --- | --- |
| Typ obiektywu: | F1.2, 29.5 mm, panoramiczny |
| Rozdzielczość obrazu: | od 320 x 176 do 1920 x 1080, Full HD |
| Format zapisu obrazu: | AVCHD, (MOV, MP4- opcjonalnie) |
| Rozdzielczość zdjęć [px]: | Minimalnie 12Mpix |
| Format zapisu zdjęć: | JPEG |
| Typ przetwornika obrazu: | CMOS |
| Rozmiar matrycy [cal]: | Minimalnie 1/2.3 |
| Zoom optyczny: | Od 10 |
| Zoom cyfrowy: | Do 64 |
| Stabilizator obrazu: | TAK |
| Inne: | Około 3.0-calowy , odchylany, dotykowy ekran LCD |

Parametry techniczne

| Nośnik danych: | SDXC/SDHC/SD |
| --- | --- |
| Pamięć | Wbudowana pamięć do 32GB lub dołączona karta pamięci o pojemności minimum 32GB kasy 10, prędkość zapisu na kracie nie mniejsza niż 80 MB/sek., czytnik kart |
| Wizjer: | Tak –opcjonalnie w formie ekranu LCD |

Funkcje

| Regulacja ostrości: | Automatyczna |
| --- | --- |
| Regulacja przesłon: | Automatyczna |
| Funkcja aparatu: | - 3.1 Megapikselowe zdjęcia seryjne z prędkością do 50 klatek/sek. - Wbudowana dioda doświetlająca (podczas zdjęć) - 12 Megapikselowe zdjęcia cyfrowe |
| Inne: | - Oprogramowanie dla Windows - Współpracuje z oprogramowaniem do edycji video |

Wyświetlacz LCD

| Rozmiar [cal]: | Około 3 |
| --- | --- |
| Obrotowe mocowanie: | Tak |
| Panel dotykowy: | Tak, lub przyciski w obrębie ekranu |

Parametry światła

| Światło: | Uchwyt do mocowania dodatkowych akcesoriów, mikrofonu, lampy, itp. |
| --- | --- |

Parametry dźwięku

| Zastosowany mikrofon: | 2-kanałowy stereo |
| --- | --- |
| Inne: | - Szybki wybór funkcji/trybu nagrywania za pomocą obrotowego pokrętła lub menu ekranowego |

Zastosowane złącza

| USB: | Tak |
| --- | --- |
| HDMI: | Tak |
| Inne: | - Automatyczne doświetlenie podczas filmowania, optyczny stabilizator obrazu - Kamera wyposażona lub dołączany oddzielnie statyw o wysokości 2m, wykonany z aluminium i plastiku. -Ładowarka do baterii w która wyposażona jest kamera, lub zestaw akumulatorów o pojemności nie mniejszej niż 3000m/Ah jeden z ładowarką. |

INFORMACJE DODATKOWE:

Ilość  :1 sztuka

Wszystkie parametry podane w specyfikacji są parametrami minimalnymi

- ZESTAW KOMPUTEROWY- 15 SZT

MONITOR

| Ekran | MINIMUM 21 cali LED, 16:9 |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | Możliwe osiągnięcie rozdzielczości 1920 x 1080 |
| Jasność ekranu | Od 230 do 300cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | Od 4 do 6ms |
| Wielkość plamki | Około 0,4 mm |
| Kąt widzenia w pionie / w poziomie | 160 stopni / 170 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | Powyżej 16mln |
| Wejście | D-Sub (VGA), DVI |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, kabel zasilający, karta gwarancyjna |
| Gwarancja | 24 miesiące |

JEDNOSTKA CENTRALNA

| Procesor | minimalna wydajność Passmark CPU Mark – 3000 punktów |
| --- | --- |
| Zainstalowana ilość pamięci RAM | Minimalnie 4 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz) |
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 2/1 |
| Karta graficzna | Zintegrowana lub dedykowana |
| Wielkość pamięci karty graficznej | Minimalnie 512Mb |
| Dysk twardy | Minimalnie 500 GB SATA II |
| Wbudowane napędy optyczne | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |
| Dźwięk | Dedykowana lub zintegrowana karta dźwiękowa, |
| Łączność | LAN 10/100/1000 Mbps |
| Rodzaje wyjść / wejść - panel przedni | USB 2.0 - 2 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Rodzaje wyjść / wejść - panel tylny | USB 2.0 - 4 szt. minimalnie PS/2 - 2 szt. lub zamiennie 2 xUSB Wejście audio - 1 szt. Wyjście audio - 2 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. DVI - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Porty wewnętrzne (wolne) | PCI-e x16 - 1 szt. PCI-e x1 - 1 szt. SATA II - 2 szt. USB 2.0 - 2 szt. |
| Zasilacz | Nie mniejszy 400 W |
| Zainstalowany system operacyjny | zgodny z architekturą procesora, - wsparcie dla systemu operacyjnego nie może zakończyć się wcześniej niż koniec 2022roku - umożliwiający aktywacje systemu operacyjnego przy pomocy Internetu lub telefonu, - w pełni kompatybilny i współpracujący z rozwiązaniami zaimplementowanymi w sieci szkolnej miedzy innymi z usługa ActiveDirectory – umożliwia podłączanie komputera do domeny - umożliwiający zarządzanie użytkownikami i komputerem/systemem operacyjnym za pomocą centralnego serwera. - w pełni współpracujący z domeną sieciową. - obsługa systemu operacyjnego w pełni po polsku - obsługa techniczna w języku polskim za pomocą dedykowanej witryny internetowej i możliwości kontaktu telefonicznego z konsultantem - system ma umożliwiać instalacje i użytkowanie programów będących w posiadaniu szkoły a przy tym nie wymagający zastosowania żadnych dodatkowych nakładów związanych z dostosowaniem oprogramowania (aplikacji) szkoły. Aplikacje współpracujące miedzy innymi to: CorelDraw, Photoshop, Gimp, SageSymfonia, pakiet Insert(Subiekt, Insert, Rachmistrz, Rewizor) - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), - możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO) -system operacyjny ma posiadać możliwość ciągłej (bezterminowej) pracy w domenie, ewentualnie rozszerzane o licencje COA - bezterminową, licencja na komputer |
| Dodatkowe informacje | Kabel zasilający W zestawie klawiatura (USB) i mysz optyczna (USB). Instrukcja do płyty głównej - obudowa zgodna z certyfikatem CE |
| Gwarancja | 36 miesięcy od daty dostawy komputera w miejscu użytkowania. Wykonawca zapewni dedykowany numer oraz adres e-mail dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacja posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego |
| zgodności z normami i standardami | Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej „CE” Certyfikat producenta potwierdzający, że zestaw komputerowy został wyprodukowany z normą ISO 9001:2008 |

INFORMACJE DODATKOWE:

Ilość zestawów :15

Wszystkie parametry podane w specyfikacji są parametrami minimalnymi

- LAPTOP Z OPROGRAMOWANIEM OPERACYJNYM. – 2 SZT.

| Procesor | Minimalna wydajność procesora w teście PassMark CPU Mark – 3000 punktów |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | Minimum 4 GB (SO-DIMM DDR3) |
| Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 2/1 |
| Dysk twardy | Minimum 500 GB SATA 5400 obr. |
| Wbudowane napędy optyczne | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |
| Typ ekranu | Błyszczący, LED |
| Przekątna ekranu | Nie mniejsza niż 15,6" |
| Nominalna rozdzielczość | 1366 x 768 (HD) lub zbliżona |
| Karta graficzna | Zintegowana lub dedykowana |
| Wielkość pamięci karty graficznej | Do 2048 MB , nie mniej niż 1024 MB |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa |
| Kamera internetowa | Nie mniejsza niż 0.3 Mpix |
| Łączność | Wi-Fi 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth |
| Rodzaje wyjść / wejść | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. USB 3.0 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. |
| Bateria | co najmniej 2200 mAh, Li-Ion |
| Zainstalowany system operacyjny | zgodny z architekturą procesora, - wsparcie dla systemu operacyjnego nie może zakończyć się wcześniej niż koniec 2022roku - umożliwiający aktywacje systemu operacyjnego przy pomocy Internetu lub telefonu, - w pełni kompatybilny i współpracujący z rozwiązaniami zaimplementowanymi w sieci szkolnej miedzy innymi z usługa ActiveDirectory – umożliwia podłączanie komputera do domeny - umożliwiający zarządzanie użytkownikami i komputerem/systemem operacyjnym za pomocą centralnego serwera. - w pełni współpracujący z domeną sieciową. - obsługa systemu operacyjnego w pełni po polsku - obsługa techniczna w języku polskim za pomocą dedykowanej witryny internetowej i możliwości kontaktu telefonicznego z konsultantem - system ma umożliwiać instalacje i użytkowanie programów będących w posiadaniu szkoły a przy tym nie wymagający zastosowania żadnych dodatkowych nakładów związanych z dostosowaniem oprogramowania (aplikacji) szkoły. Aplikacje współpracujące miedzy innymi to: CorelDraw, Photoshop, Gimp, SageSymfonia, pakiet Insert(Subiekt, Insert, Rachmistrz, Rewizor) - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), - możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO) -system operacyjny ma posiadać możliwość ciągłej (bezterminowej) pracy w domenie, ewentualnie rozszerzane o licencje COA - bezterminową, licencja na komputer |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz Bateria (podstawowa) |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

INFORMACJE DODATKOWE:

Ilość sztuk :1

Wszystkie parametry podane w specyfikacji są parametrami minimalnymi

- TABLICA INTERAKTYWNA – 2 SZT.

| Pozycjonowanie | Optyczne lub w podczerwieni |
| --- | --- |
| Przekątna tablicy | Nie mniej niż 90" |
| Przekątna powierzchni roboczej | Nie mniej niż 90" |
| Rodzaj powierzchni | magnetyczna, sucho-ścieralna (uszkodzenie powierzchni pracy nie wpływa na działanie tablicy) |
| Format obrazu | 16:10 lub 4:3 |
| Rozdzielczość | Nie mniejsza niż 32000 x 32000 |
| Dokładność odczytu | Około 4 mm |
| Prędkość kursora | Nie mniej niż 50 punktów / sekundę |
| Czas reakcji | Mniej niż 40ms |
| Komunikacja | USB |
| Wymiary powierzchni roboczej [mm | 1900 x 1200 |
| Zasilanie | USB |
| Akcesoria | Instrukcja obsługi, kabel USB, 2 pisaki, Uchwyty do montażu na ścianie |
| Sposób obsługi | pisak bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik, |
| Paski skrótów | Opcjonalnie |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa, nie powodująca refleksów przy projekcji |
| Oprogramowanie | Sterowniki dla systemów Windows XP, Vista, 7,8 Oprogramowanie dla tablicy Zestaw oprogramowania do nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla przedmiotów : Język angielski Język niemiecki Fizyka Matematyka Chemia Biologia |

INFORMACJE DODATKOWE:

Ilość sztuk :2

Wszystkie parametry podane w specyfikacji są parametrami minimalnymi

- PROJEKTOR MULTIMEDIALNY – 2 SZT.

| Zastosowanie projektora: | do tablic interaktywnych |
| --- | --- |
| Technologia: | DLP |
| Jasność [ANSI]: | Nie mniej niż 2700 |
| Kontrast: | Nie mniej niż 12000:1 |
| Rozdzielczość: | Minimalnie 1024x768 (XGA) |
| Proporcje obrazu: | Podstawowy 4:3 (16:9 do wyboru) |
| Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]: | +/- 30 |
| Zoom optyczny: | Ręczny |
| Głośniki [W]: | Nie mniej niż 5 W |
| Wyjścia: | VGA (D-Sub15) x1; Mini jack 3.5 mm x1; RS232; RJ-45 |
| Wejścia : | Component x1; Composite x1; HDMI x1; S-Video x1; VGA x2; mini jack 3.5 mm x2 |
| Lampa [W]: | Nie mniej niż 210 |
| Żywotność lampy [h]: | Nie mniej niż 3000h (tryb normalny) / 4500h (ECO) |
| Waga [kg]: | Do 3.5 |
| Inne funkcje: | 3D Ready; Kensington Lock; Korekcja Keystone; Menu ekranowe w j. polskim; Timer prezentacji; Zabezpieczenie kodem PIN; |
| Akcesoria standardowe: | Baterie do pilota; Instrukcja obsługi; Kabel VGA; Kabel zasilający; Pilot ze wskaźnikiem laserowym lub pilot i wskaźnik laserowy oddzielnie. |
| Gwarancja na lampę [w miesiącach/godzinach]: | 12/1000 |
| Gwarancja na projektor [w miesiącach]: | 24 |
| Zasilanie: | 210-230V |
| DODATKOWO: | Projektor z maksymalnej odległości 1m ma wyświetlać obraz o wielkości 80 cali |

INFORMACJE DODATKOWE:

Projektor z maksymalnej odległości 1m ma wyświetlać obraz o wielkości 80 cali.

Ilość sztuk :2

Wszystkie parametry podane w specyfikacji są parametrami minimalnymi

- PROJEKTOR MULTIMEDIALNY – 1szt.

| Zastosowanie projektora: | do tablic interaktywnych |
| --- | --- |
| Technologia: | DLP |
| Jasność [ANSI]: | Nie mniej niż 2700 |
| Kontrast: | Nie mniej niż 12000:1 |
| Rozdzielczość: | Minimalnie 1024x768 (XGA) |
| Proporcje obrazu: | Podstawowy 4:3 (16:9 do wyboru) |
| Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]: | +/- 30 |
| Zoom optyczny: | Ręczny |
| Głośniki [W]: | Nie mniej niż 5 W |
| Wyjścia: | VGA (D-Sub15) x1; Mini jack 3.5 mm x1; RS232; RJ-45 |
| Wejścia : | Component x1; Composite x1; HDMI x1; S-Video x1; VGA x2; mini jack 3.5 mm x2 |
| Lampa [W]: | Minimalnie 210 |
| Żywotność lampy [h]: | Nie mniej niż 3000h (tryb normalny) / 4500h (ECO) |
| Waga [kg]: | Do 3.5 |
| Inne funkcje: | 3D Ready; Kensington Lock; Korekcja Keystone; Menu ekranowe w j. polskim; Timer prezentacji; Zabezpieczenie kodem PIN; |
| Akcesoria standardowe: | Baterie do pilota; Instrukcja obsługi; Kabel VGA; Kabel zasilający; Pilot ze wskaźnikiem laserowym lub pilot i wskaźnik laserowy oddzielnie. |
| Gwarancja na lampę [w miesiącach/godzinach]: | 12/1000 |
| Gwarancja na projektor [w miesiącach]: | 24 |
| Zasilanie: | 210-230V |
|  | Projektor z maksymalnej odległości 1m ma wyświetlać obraz o wielkości 80 cali. |

INFORMACJE DODATKOWE:

Ilość sztuk :1

Wszystkie parametry podane w specyfikacji są parametrami minimalnymi

Pilot do prezentacji multimedialnych:  sztuk  3

| PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU |
| --- |
| Komunikacja z komputerem: | Radiowa |
| Interfejs: | USB |
| Zasięg: | do 15 m |
| Liczba przycisków: | min 4 szt. |
| Kolor: | czarny lub szary |
| Orientacyjna waga brutto: | 204 g |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| System | Windows XP,Vista, 7, 8, 8.1, Linux |

- Dostawca powinien dostarczyć zamówiony sprzęt do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej ul. 1 Maja 8C, 09-310 Kuczbork.

- Sprzęt powinien być dostarczony na koszt dostawcy do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej ul. 1 Maja 8C, 09-310 Kuczbork, wraz z instrukcjami obsługi i gwarancją.