Załącznik nr 1b do SIWZ

Nazwa i adres szkoły do której nastąpi dostawa:

Zespół Szkół Ponadgimnazjanych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie ul. Piłsudskiego 45  08-430 Żelechów

Pracownia Zajęć Praktycznych.

II. Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia

2.1. Podnośnik dwukolumnowy śrubowy z montażem – szt. 4

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Udźwig | 2950 - 3050 kg |
| 2. | Wysokość podnoszenia | 1750 - 1850 mm |
| 3. | Odległość między kolumnami | 2430 - 2460 mm |
| 4. | Szerokość całkowita | 3150 - 3180 mm |
| 5. | Czas podnoszenia/opuszczania | 50 - 60 s |
| 6. | Moc napędu | 2,5 - 2,8 kW |
| 7. | Zasilanie | 400V |
| 8. | Temperatura pracy | -10 ÷ +50°C |
| 9. | Jakość betonu | C20/25 |
| 10. | Wysokość ramion | 160 - 165 mm |
| 11. | Minimalna długość ramienia | 920 - 950 mm |
| 12. | Maksymalna długość ramienia | 1330 - 1370 mm |
| 13. | Waga | 600 - 800 kg |
| 14. | Atrybuty dodatkowe | napęd śrubowy, przeniesienie napędu łańcuchem, podwójne nakrętki z kontrolą zużycia, zabezpieczenie przed nierówną pracą wózków, sterowanie napięciem bezpiecznym 24V, elektryczny układ nadzoru pracy podnośnika, automatyczna blokada ramion, instrukcja obsługi w języku polskim. |

2.2. Wiertarka stołowa – szt. 2

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maksymalna średnica wiercenia | 16 - 18 mm |
| 2. | Głębokość wiercenia | 80 - 90 mm |
| 3. | Przesuw po kolumnie | 170 - 190 mm |
| 4. | Gniazdo stożkowe we wrzecionie Morse’a | nr 2 |
| 5. | Moc napędu | 0,8 - 1,1 kW |
| 6. | Zasilanie | 400V |
| 7. | Ilość prędkości obrotowych | 3 ÷ 4 |
| 8. | Zakres prędkości obrotowych wrzeciona | 500 - 3000 obr/min |
| 9. | Powierzchnia użytkowa stołu | 0,05 – 0,007 m2 |
| 10. | Masa | 100 - 150 kg |
| 11. | Atrybuty dodatkowe | osłona na uchwyt, uchwyt wiertarski PTRk 13 trzpień do uchwytu PTRn2/B16 dokumentacja techniczno – ruchowa klin do wybijania wierteł wskazane zintegrowane oświetlenie stanowiskowe, gwarancja min. 24 miesiące, instrukcja obsługi w języku polskim. |

2.3. Piła (przecinarka) taśmowa do cięcia metali– szt. 1

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary cięcia | średnica 160 – 180 mm kwadrat o boku 160 – 180 mm; wysokość 100 – 180 mm, szerokość 250 – 300 mm dla cięcia prostopadłego do osi średnica 100 – 120 mm kwadrat o boku 100 – 120 mm; wysokość 100 – 120 mm, szerokość 120 – 180 mm dla cięcia ukośnego pod kątem 45o |
| 2. | Moc napędu | 0,8 - 1,1 kW |
| 3. | Zasilanie | 400 V |
| 4. | Masa | 200 - 250 kg |
| 5. | Prędkość cięcia | bezstopniowo 20 - 50 m/min |
| 6. | Prędkość liniowa taśmy | 30 ÷80 m/min |
| 7. | Wysokość bazy imadła | 800 - 900 mm |
| 8. | Atrybuty dodatkowe | żeliwne ramię, węglikowe prowadzenie taśmy, regulacja opadania ramienia za pomocą siłownika hydraulicznego, dokumentacja techniczno – ruchowa wskazane zintegrowane oświetlenie stanowiskowe, gwarancja min 24 miesiące, instrukcja obsługi w języku polskim. |

2.4. Szlifierka dwutarczowa – szt. 1

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór) | możliwość zamocowania tarcz o wymiarach 250 x 32 x 32 mm |
| 2. | Liczba obrotów | 2950 - 3200 obr/min |
| 3. | Moc znamionowa | 0,8 – 1,1 kW |
| 4. | Zasilanie | 400 V |
| 5. | Ciężar | 40 - 50 kg |
| 6. | Atrybuty dodatkowe | tarcze w wyposażeniu, dokumentacja techniczno – ruchowa, gwarancja min 24 miesiące, instrukcja obsługi w języku polskim. |

2.5. Prasa ręczna – szt. 1

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nacisk | 20 - 25 ton |
| 2. | Skok tłoka | 150 - 200 mm |
| 3. | Wysokość robocza wewnętrzna | 50 – 500 mm |
| 4. | Szerokość robocza wewnętrzna | 500 – 600 mm |
| 5. | Waga | 100 -120 kg |
| 6. | Atrybuty dodatkowe | manometr, dokumentacja techniczno – ruchowa, gwarancja min 24 miesiące, instrukcja obsługi w języku polskim. |

2.6. Podzielnica uniwersalna – szt. 1

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kąt ustawienia wrzeciona | od 90° do -10° |
| 2. | Stosunek przekładni pary ślimakowej | 1:40 |
| 3. | Atrybuty dodatkowe | konik – 1 szt., tarcze podziałowe – 3 szt., uchwyt tokarski o rozmiarze 160 mm, szczęki wewnętrzne – 1 kpl., szczęki zewnętrzne – 1 kpl., kieł tokarski – 1 szt., gwarancja min 24 miesiące, instrukcja obsługi w języku polskim. |

2.7. Stół krzyżowy – szt. 1

| Lp. | Atrybut | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Długość | 700 - 900 mm |
| 2. | Szerokość | 400 - 600 mm |
| 3. | Wysokość | 120 - 200 mm |
| 4. | Wymiar rowka teowego | 12 mm |
| 5. | Wymiar stołu (długość, szerokość) | długość 180 – 200 mm szerokość 500 - 600 mm |
| 6. | Maksymalna nośność stołu | 100 - 120 kg |
| 7. | Przesuw w osi X | 250 - 300 mm |
| 8. | Przesuw w osi Y | 150 - 250 mm |
| 9. | Waga | 20 - 50 kg |
| 10. | Atrybuty dodatkowe | rowek dla pływu chłodziwa, prowadnica typu „jaskółczy ogon” z możliwością kasowania luzów, pokrętło z podziałką 0,05 mm, gwarancja min 24 miesiące, instrukcja obsługi w języku polskim. |

- Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy:

W przypadku punktu  2.1, 2.3. (podnośnik dwukolumnowy, przecinarka taśmowa wymagane jest montaż, uruchomienie oraz instruktaż obsługi).