Załącznik 1B do SIWZ

Nazwa Partnera Powiat Sierpecki

Nazwa i adres szkoły Zespół Szkół nr 1 im gen Jose de San Martin, 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 10

- Nazwa przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja 
i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych wraz z wyposażeniem szkolnym.

Zamawiane urządzenia, oprogramowanie i instalacje elektroniczne oraz multimedialne, wraz z wyposażeniem szkolnym przeznaczone są na potrzeby Zespołu Szkół nr 1 
w Sierpcu.

II. Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia
(w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).

1. Stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem i instalacją– 22 szt.

| lp. | Atrybut | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komputer PC |  |
|  | Obudowa | Tower ATX |
|  | Obudowa kolor | Czarny |
|  | Procesor | Osiągający w teście Passmark CPU Bechmark wynik co najmniej 3000 punktów, dostępny na stronie www.cpubenchmark.net. |
|  | Dysk twardy | 500 GB SATA 500 GB 7200 obr./min 3 Gb/s |
|  | Pamięć zainstalowana | 4GB DDR3 SDRAM 1333 MHz |
|  | Ilość banków pamięci | 2 DIMM |
|  | Ilość wolnych banków pamięci | Możliwość rozbudowy do 8 GB |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana |
|  | Karta muzyczna | Zintegrowana High Definition (HD) Audio |
|  | Karta sieciowa | Zintegrowana Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s |
|  | Napęd optyczny | DVD +/- RW Super Multi Dual Layer z interfejsem SATA |
|  | Mysz | Mysz optyczna z 2 przyciskami i przewijaniem – czarna USB |
|  | Klawiatura | Standardowa klawiatura USB |
|  | Inne | Zewnętrzne wnęki na napędy: 1 x 5.25 cala Wewnętrzne wnęki napędów: 1 x 3.5 cala |
|  | Zasilacz | Zasilacz 400 W, aktywny stabilizator PFC |
|  | Złącza | Wyjście DVI, Wyjście D-SUB, |
|  | Sloty na płycie głównej | 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1, 4 x USB 2.0 |
|  | Porty na panelu tylnym | 1 port RJ-45, 1 port DVI-D lub HDMI, 1 port VGA, 1 wejście audio, 1 wyjście audio, 1 gniazdo mikrofonowe |
|  | Porty na froncie obudowy | 1 gniazdo słuchawkowe, 1 gniazdo mikrofonowe, 2 x USB 2.0 |
| 2 | Monitor |  |
|  | Typ | LED |
|  | Kolor | Czarny |
|  | Typ matrycy | TFT TN |
|  | Przekątna ekranu (cal) | 19 |
|  | Rozmiar plamki | nie większa niż 0,25mm |
|  | Nominalna rozdzielczość px | 1600x900 |
|  | Jasność (cd/m2) | 200 |
|  | Kontrast | 600 : 1 (typowy) 10 000 000 : 1 (dynamiczny) |
|  | Kąt widzenia w pionie (stopnie) | 160 |
|  | Kąt widzenia w poziomie (stopnie) | 170 |
|  | lość wyświetlanych kolorów (mln) | 16,7 |
|  | Pobór mocy (włączony/stand by) W | 18 /0,5 |
|  | Złącza | 1 x 15-pin D-Sub |
|  | Zasilacz | Wbudowany 90 - 240V AC, 50/60 Hz |
| 3 | Gwarancja na komputer PC i monitor | 36 miesięcy |
| 4 | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: · Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; · Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; · Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; · Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; · Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; · Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; · Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) · Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer · Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. · Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; · Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. · Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. · Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. · Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. · Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. · Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. · Wbudowany system pomocy w języku polskim; · Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; · Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); · Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; · Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; · Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; · Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; · Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; · System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; · Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; · Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; · Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; · Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; · Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; · Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; · Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; · Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe · Udostępnianie modemu; · Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; · Możliwość przywracania plików systemowych; · System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) · Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). · Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) |
| 5 | Pakiet biurowy | Zainstalowany pakiet biurowy Licencja dożywotnia, W skład pakietu wchodzą: - edytor tekstu - arkusz kalkulacyjny - system tworzenia prezentacji - klient poczty email - notatnik pracujący w trybie graficznym - system bazodanowy - aplikacja DTP - usługa przeznaczona do komunikacji w chmurze |
| 6 | Program antywirusowy | Instalacja i wgranie aktualnej listy wykrywanych zagrożeń |

2.  Projektor multimedialny – 2 szt.

| Atrybut | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- |
| Technologia | DLP |
| Rozdzielczość natywna w px | co najmniej 1280 x 800 (WXGA) |
| Kontrast | co najmniej 15000:1 |
| Jasność (ANSI lumen) | co najmniej 3000 |
| Żywotność lampy | co najmniej 10000 godzin |
| Zoom optyczny | 1,1x |
| Moc | maksymalnie 200W w trybie ekonomicznym |
| Głośność | maksymalnie 32Db w trybie ekonomicznym |
| Korekcja trapezu (Keystone) | +,-40 Stopni |
| Minimalna wielkość obrazu (cal) | maksymalnie 27 |
| Maksymalna wielkość obrazu (cal) | co najmniej 300 |
| Głośnik | wbudowany, o mocy co najmniej 2W |
| Złącza | HDMI, VGA (3x), S-Video, Composite, RS232, audio-stereo |
| Pozostałe funkcje | Obsługa w języku polskim Brak konieczności wymiany filtrów Możliwość natychmiastowego włączenia i wyłączenia Sterowanie bezprzewodowe (pilot) |
| Gwarancja | co najmniej 5 lat na projektor, 3 lata lub 2000 h na lampę |

3. Oprogramowanie typu CAD (Computer Aided Design) umożliwiające profesjonalne, trójwymiarowe rysowanie, kreślenie, modelowanie rysunków architektonicznych budynków i infrastruktury z nimi powiązanej, jak również odczytywanie i modyfikowanie już istniejących projektów - 2 komplety po 11 szt. (22 licencji - licencje stałe nie ograniczone czasowo) na przykład dla edukacji.

Oprogramowanie o co najmniej następującej funkcjonalności:

·     Szybkie tworzenie i edycja dokładnych schematów.

·     Sprawne modelowanie instalacji w 3D w powiązaniu ze schematem P&ID.

·     Automatyczne widoki ortograficzne, izometryczne, zestawienia, raporty.

·     Projektowanie elementów konstrukcyjnych.

·     Koordynacja wyposażenia i skidów z orurowaniem.

·     Agregacja wszystkich danych projektowych.

·     Agregacja i przegląd modeli z wielu branż.

·     Detekcja kolizji.

·     Komunikacja i współpraca międzybranżowa.

·     Obsługa chmur punktów

·     Narzędzie do wykrywania kolizji. Możliwość modelowania złożonych i skomplikowanych elementów modelu

·     możliwość tworzenia zintegrowanych list materiałowych

·     możliwość zintegrowania schematów dwuwymiarowych oraz trójwymiarowych modeli w czasie rzeczywistym

·     możliwość modelowania układu w trzech wymiarach (wraz z kablami i przewodami) na podstawie danych schematu

·     Możliwość tworzenia zarówno schematów układów elektrycznych, jak i modeli trójwymiarowych

·     Możliwość kopiowania i wklejania obwodów, w celu ponownego wykorzystywania ich w innych projektach

·     Kreator symboli obwodów do łatwego przygotowywania symboli dwuwymiarowych schematów użytkownika

·     Wbudowana obszerna (>500000 części) zintegrowana biblioteka standardowych części

·     prostota i intuicyjność projektowania

·     Funkcja bloków dynamicznych

·     Indywidualny interfejs użytkownika (CUI).

·     Platforma Net

·     Zgodność ze standardem DWG2013

·     Wymiana danych w chmurze

·     Synchronizacja lokalnych danych z wirtualnym dyskiem w Internecie.

·     Aktualizacje online

·     Możliwość nagrywania wiadomości głosowych oraz wstawianie ich do rysunku jako obiekty

·     Możliwość filtrowania i wyboru obiektów według ich typów, kolorów, nazw, rodzajów linii

·     Podgląd zawartości i ustawień każdej warstwy w rysunku.

·     Parametryczne wymiary w przestrzeni papieru

·     Możliwość zaznaczania nakładających się obiektów

·     Wymaga się do każdego programu licencji typu NLM lub wersji licencji z kluczem sprzętowym.

·     Oprogramowanie powinno zostać dostarczone na trwałym nośniku np. DVD –ROM

·     Zapewnienie pomocy technicznej

4. Oprogramowanie do kosztorysowania - 1 komplet 11 szt. (11 licencji - licencje stałe nie ograniczone czasowo) na przykład dla edukacji posiadające co najmniej następującą funkcjonalność.

·         Pełna baza katalogów typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP i innych.

·         Możliwość współpracy z dostępnymi bazami cenowymi

·         Komunikacja on-line (przez Internet) z bazą Intercenbud.pl

·         Tworzenie kosztorysów zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i Unii

·         Europejskie (procedury FIDIC).

·        Możliwość pracy w sieci komputerowej.

·        Tworzenie kosztorysów zawierających warianty na poziomie działów, pozycji lub elementów RMS.

·         Funkcja rejestracji zmian (wyróżniania kolorem, skreślenia i podkreślenia) - wszystkie zarejestrowane zmiany mogą być zaakceptowane lub cofnięte.

·         Tworzenie kosztorysów wariantowych, złożonych, kosztorysów z wykazem różnic.

·         Dynamiczna praca na kilku kosztorysach jednocześnie dzięki mechanizmom obsługi kosztorysów złożonych.

·         Całkowicie dowolne definiowanie sposobu liczenia narzutów.

·         Wyliczanie nakładów metodą interpolacji i ekstrapolacji.

·         Rozliczenia robót tymczasowych w innych pozycjach.

·         Zapisywanie kosztorysu i jego działów w cenniku obiektów.

·         Automatyczne wyliczanie nakładów dodatkowych (np. koszty jednostkowe transportu).

·         Korzystanie z biblioteki wzorów i funkcji matematycznych.

·         Import danych obmiarowych z innych programów.

·         Mechanizm kluczy wykonawczych i lokalizacyjnych, który ułatwia współpracę z harmonogrami.

·         Rozliczanie wykonanych robót.

5. oprogramowanie typu CAM (Computer Aided Manufacturing) pozwalające na integrację fazy projektowania i wytwarzania podzespołów, umożliwiające przetwarzanie obiektów (modeli powstałych w wyniku modelowania komputerowego 3D) na instrukcje maszynowe, które umożliwią wytwarzanie danych elementów - 1 komplet 11 szt. (11 licencji do zastosowań edukacyjnych).

Oprogramowanie o co najmniej następującej funkcjonalności;

- funkcje sterowanania frezarkami sterowanymi numerycznie

- obróbka 3-osiowa

- obsługa osi pozycjonujących: czwartej i piątej

- obsługa wielu strategii frezowania: na konturach, bryłach pryzmatycznych, wiercenie automatyczne

- możliwość edycji ścieżki,

- symulacja ruchów narzędzia

- możliwość programowania maszyn od 2 do 6 osi

- tworzenie ścieżek technologicznych

- automatyczne przyporządkowanie ruchów zgrubnych

- automatyczne przyporządkowanie ruchów wykańczających

- tworzenie gwintów: wewnętrznych, zewnętrznych, prostych, zbieżnych, na podstawie tablicy danych i własnych parametrów

- automatyczna synchronizacja ruchów narzędzia (2 głowice)

- obsługa formatów: DXF, DWG, STL

- generowanie G-kodu

- Wymaga się aby można było instalować na komputerach z systememoperacyjnym Windows 7 (lub wyższym) 32 lub 64 bitowym.

- Oprogramowanie powinno zostać dostarczone

- na trwałym nośniku np. DVD –ROM

- Gwarancja i zawarta w cenie automatyczna aktualizacja wersji w okresie co najmniej 12 miesięcy.

5. Ploter – 1 szt.

| Atrybut | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- |
| Typ drukarki | 24" drukarka wielkoformatowa - strumieniowa - kolorowa |
| Paleta kolorów atramentu | Co najmniej 4 kolory |
| Prędkość drukowania | Nie mniej niż 70 wydruków A1 w ciągu 1 godziny |
| Wbudowane urządzenia | Ekran dotykowy, gilotynka |
| Interfejs | USB, LAN, Wi-Fi |
| Maks. pojemność odbiornika na nośnik w roli | nie mniej niż 45m |
| Gwarantowana min szerokość wiersza | 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
| Dokładność linii | +/- 0.1% |
| Rozdzielczość (wydruki czarno-białe) | 2400 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość (wydruki kolorowe) | 2400 x 1200 dpi |
| Standardowe języki drukarki | PCL 3,HP RTL,CALS G4,HP GL/2 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 1 GB |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów | Podajnik arkuszy; rolka podająca; podajnik wejściowy; automatyczna gilotyna |
| Typy nośników | Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen) |
| Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo) | 610 mm x 457 mm |
| Rozmiary nośników | Podajnik wejściowy: A4, A3; podawanie ręczne: A2, A1 |
| Średnica zewnętrzna roli | 100 mm |
| Zakres grubości nośnika | Do 0.3 mm |
| Gramatura nośnika | Od 60 do 280 g/m² (rolka/podawanie ręczne); Od 60 do 220 g/m² (podajnik wejściowy) |
| Praca w sieci | Serwer wydruków, Ethernet,Fast Ethernet,IEEE 802.11, |
| Połączenia | 1 x USB 2.0, 1 x LAN - RJ-45 |
| W zestawie | Podstawka (24 cale); głowica; wkłady atramentowe; podstawa pod drukarkę; instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie umożliwiające rozpoczęcie korzystania z drukarki; Kabel zasilania. Komplet tuszy. |
| Przybliżone wymiary wraz z podstawą | Szerokość ok 99 cm, Głębokość 53 cm, Wysokość 93 cm |
| Zasilacz | Wbudowany AC 120/230 V 50/60 Hz |

6. Ekran elektryczny 120 cali – 1 szt.

| lp. | Atrybut | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj ekranu | Ekran podwieszany, rozwijany elektrycznie |
| 2 | Domyślny format obrazu | 4:3, 16:10 |
| 3 | Powierzchnia wizyjna | co najmniej 240 x 180 cm |
| 4 | Powierzchnia całkowita | co najmniej 245 x 188 cm |
| 5 | Rodzaj powierzchni | biała, matowa, przeznaczona do projekcji |
| 7 | Kąt widzenia | 150 stopni |
| 8 | Dostosowanie formatu obrazu | Regulacja płynna, przy rozwijaniu z kasety ekran można zatrzymać w dowolnej pozycji |
| 9 | Sterowanie | Sterownik przyścienny + pilot |
| 10 | Typ pilota | Pilot radiowy - zasięg 100 m |
| 11 | Obramowanie | w kolorze czarnym |
| 12 | Kolor obudowy | Biały |
| 14 | Gwarancja | 36 miesięcy |

7. Tablica interaktywna 82 cale – 2 szt.

| Atrybut | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- |
| Przekątna | co najmniej 88 cali |
| Wymiary tablicy | co najmniej 205 x 130 cm |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Technologia | pozycjonowanie w podczerwieni |
| Dokładność | <2 mm |
| Sposób obsługi | dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem |
| Komunikacja z komputerem/zasilanie | USB |
| Oprogramowanie w języku polskim | Tak |
| Cechy tablicy | Czytelne, kolorowe paski skrótów umieszczone na tablicy do najczęściej wykorzystywanych funkcji oprogramowania, możliwość pracy przez co najmniej 6 osób jednocześnie, możliwość rysowania mazakami suchościeralnymi po tablicy, powierzchnia tablicy - magnetyczna, przeznaczona do projekcji, obsługa gestów: przenoszenie, powiększanie, zmniejszanie, obracanie obiektów. |
| Cechy oprogramowania | Przycisk kalibracji dostępny w pasku skrótów na tablicy, możliwość umieszczenia własnych skrótów do zewnętrznych programów w menu, praca na warstwach graficznych, blokowanie poszczególnych warstw, grupowanie elementów, definiowanie przeźroczystości, Lupa – umożliwia powiększenie wybranego fragmentu grafiki lub tekstu, reflektor – skupia uwagę słuchaczy na wybranym fragmencie prezentacji, kurtyna – opcja pozwalająca na odkrywanie tylko istotnej dla nas w danym momencie części prezentowanej treści, narzędzia do geometrii – cyrkiel, linijka, ekierka, kątomierz, rozpoznawanie pojedynczych liter (również polskich) oraz wyrazów napisanych odręcznie i przekształcenie ich na czcionkę komputerową, inteligentny długopis: automatyczne rozpoznawanie odręcznie narysowanych figur geometrycznych, możliwość wstawiania figur geometrycznych, kamera ekranu rejestrująca wszystkie czynności wykonywane na tablicy tzn. pisanie, zaznaczanie, rysowanie, wstawianie zdjęć itd. i zapisująca je w formacie filmu avi, możliwość wykorzystania dołączonej galerii zdjęć i zasobów przydatnych podczas lekcji, np. gotowych scenariuszy, animacji flash itd. |
| Inne | 4 pióra, przewód USB o długości 5m, przedłużacz USB długości 5m, oprogramowanie na płycie CD, instrukcja obsługi w języku polskim, multimedialne szkolenie w formie filmu lub prezentacji, uchwyt montażowy ścienny |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 2000/XP/Vista/7/8 (32 i 64 bity), Linux, OS X |
| Zgodność ze standardami | CErtyfikat CE Certyfikat ROHS |
| Gwarancja | 60 miesięcy |

8. Biurko pod komputer – 11 szt.

| lp. | Atrybut | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biurko pod komputer | Stół wykonany z płyty wiórowej, laminowanej 18 mm a krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2mm z wysuwaną półką na klawiaturę i miejscem na komputer. Wymiary: 900x580mm. Wysokość: H-750mm |
| 2 | Gwarancja | 36 miesięcy |
| 3 | Inne | Spełnienie wymagań zawartych w: PN-EN 1729-1 oraz PN-EN 1729-2 oraz odpowiedni dokument potwierdzający. |

9. Biurko dla nauczyciela – 1 szt.

| lp. | Atrybut | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biurko nauczycielskie | Biurko dwuszafkowe z szufladą oraz wysuwaną półką na klawiaturę i myszkę wykonane z płyt laminowanych o gr. 18mm, a krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2mm. Szafki i szuflada zamykane zamkami patentowym. Wymiary blatu: 1300x580mm Wysokość: H-750mm |
| 2 | Gwarancja | 36 miesięcy |
| 3 | Inne | Spełnienie wymagań zawartych w: PN-EN 1729-1 oraz PN-EN 1729-2 oraz odpowiedni dokument potwierdzający. |

10. Tapicerowane krzesło obrotowe – 1 szt.

| lp. | Atrybut | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tapicerowane krzesło obrotowe | krzesło obrotowe tapicerowane, stabilne na kółkach jezdnych samohamownych, stabilna podstawa 5-cio ramienna metalowa z nakładkami maskującymi z tworzywa, stelaż w kolorze czarnym, podłokietniki regulowane, z tworzywa gwarantującego doskonałą wytrzymałość na zginanie, podłokietnik w kształcie litery T, wyprofilowana płyta siedziska i oparcia odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie dające możliwość regulacji stopnia podparcia kręgosłupa w części lędźwiowej, regulacja wysokości siedziska w zakresie 400-500 mm licząc od podłogi, regulacja wysokości oparcia oraz regulacja pochylenia oparcia w zakresie 5o do przodu i 30o do tyłu, regulacja oparcia za pomocą dźwigni, blokada oparcia w dowolnej pozycji, system anty-szok powodujący blokadę oparcia po przypadkowym zwolnieniu dźwigni mechanizmu nie powodującego nagłego uderzenia w plecy, podnośnik pneumatyczny do płynnej regulacji wysokości, możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360o mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia muszą być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej, |
| 2 | Gwarancja | 36 miesięcy |

11. Drukarka A3 laserowa z dupleksem i skanerem – 1 szt.

| lp. | Atrybut | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Format oryginału | A3 |
| 2 | Prędkość drukowania/kopiowania A4 | nie mniej niż 30 stron na minutę |
| 3 | Prędkość wykonania pierwszej kopii | 8 sekund |
| 4 | Język drukarki | co najmniej PCL |
| 5 | Kasety na papier | A3, A4, A5, B4, B5 |
| 6 | Taca ręczna | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| 7 | Gramatura papieru standardowe kasety na papier | 60 - 120 g/m² |
| 8 | Gramatura papieru taca ręczna | 60 - 163 g/m² |
| 9 | Pamięć | Nie mniej niż 256MB |
| 10 | Kopiowanie ciągłe | nie mniej niż 99 kopii |
| 11 | Rozdzielczość | 600x600 |
| 12 | Skalowanie | Zoom od 25-400% (skokowo lub co 1%) |
| 13 | Podawanie papieru | 1 kaseta na 250 arkuszy + podajnik ręczny na 50 arkuszy |
| 14 | Interfejs podłączenia urządzenia | USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX |
| 15 | Praca w sieci | Ethernet 10/100 Mb/s, TCP/IP (IP v4), IPP |
| 16 | Funkcje w standardzie | Jeden skan wiele kopii (kopiowanie z pamięci) sortowanie elektroniczne z obrotem, automatyczne drukowanie i kopiowanie dwustronne, skaner kolorowy TWAIN |
| 18 | Gwarancja | 36 miesięcy |

- Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego oraz do instalacji dostarczonych ekranów projekcyjnych i tablic interaktywnych.

- Opis wymagań Zamawiającego w zakresie oznaczeń i dostawy

Produkty wskazane w zamówieniu dostarczone na miejsce – Zespół Szkół nr 1 im gen Jose de San Martin, 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 10 i zainstalowane.