Załącznik nr 1a do SIWZ

Nazwa i adres szkoły do której nastąpi dostawa:

Zespół Szkół nr 2 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29B, 06-500 Mława

I.	Pracownia gastronomiczna.

| Lp. | Nazwa produktu Opis minimalnych wymagań i parametrów technicznych | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Piec konwekcyjno-parowy elektryczny Parametry techniczne: - piec elektryczny - ilość wentylatorów (min) 1 - termostat około +50oC do + 270oC - moc/ napięcie min. 3,2 kW/230 V - sterowanie elektroniczne - sonda - komora z oświetleniem - lampki kontrolne poszczególnych funkcji - pojemność komory min. 2/3 - min. 2 blachy do pieca - cały osprzęt do zamontowania pieca (np. filtr wody, przewody…) - montaż - gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 2 | Kuchenka mikrofalowa z funkcją grilla Parametry techniczne: - moc min. 800 W - moc grilla około 1000 W - wykonana ze stali nierdzewnej - regulator mocy - obrotowy talerz - gwarancja min. 24 miesiące | 2 |
| 3 | Gofrownica Parametry techniczne: - obudowa ze stali nierdzewnej - dwie płyty żeliwne z powierzchnią nieprzywierającą (powłoka polimerowa) - zasilanie 230 V - moc ok. 1,9 kW - płynna regulacja temperatury - możliwość przygotowania jednocześnie 2 gofrów -gwarancja min. 24 miesiące | 4 |
| 4 | Naleśnikarka pojedyncza Parametry techniczne: - obudowa ze stali nierdzewnej - płyta regulacyjna temperatury - płynna regulacja temperatury około 50 – 300 o C - jedna płyta grzewcza około Ø 400 mm - zasilanie 230V - moc około 3000 W - gwarancja min. 24 miesiące | 4 |
| 5 | Frytkownica 4l Parametry techniczne: - obudowa ze stali chromowanej - elementy grzewcze wykonane z hartowanej stali - płynna regulacja temperatury - termostat z lampką kontrolną - koszyk wyjmowany - zasilanie 230 V - moc około 2500 W - pojemność około 4 l - gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 6 | Urządzenie do gotowania ryżu Parametry techniczne: - pojemność na około 30 porcji - w zestawie: miarka, łyżka do ryżu i nieprzywierająca podkładka zabezpieczająca przed przypaleniem, - hermetycznie zamknięcie - elektroniczny układ sterujący - zasilanie 230 V - moc około 1900 W - gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 7 | Ekspres do kawy - zestaw Parametry techniczne: - ekspres ciśnieniowy - wyposażony w dyszę ciśnieniową do parzenia kawy - zasilanie 230 V - funkcja spieniania mleka -typ: manualny/kolbowy -Ciśnienie min. 15 bar -moc min. 1450 W - obudowa ze stali nierdzewnej - zbiornik na wodę około 2,5 l -podgrzewana płyta na filiżanki -w zestawie z młynkiem do mielenia ziaren - dodatkowo szuflada pod młynek z odbijakiem - gwarancja min. 24 miesiące | 4 |
| 8 | Mikser ręczny ze zmienna prędkością Parametry techniczne: - elektryczny panel sterowania z regulacja prędkości -obudowa wykonana z nylonu -ramie oraz ostrze wykonane ze stali nierdzewnej - prędkość około 2000 – 13000 obr./min. - zasilanie 230 V, - moc około 300 W - gwarancja min. 24 miesiące | 3 |
| 9 | Maszynka do mielenia mięsa Parametry techniczne: - moc min. 650 W - wydajność około 2,3 kg/ min. - min. 3 sitka - gwarancja min. 24 miesiące | 2 |
| 10 | Zmywarka Parametry techniczne: - zużycie wody max. 10 l - klasa energetyczna min. A++ -klasa efektywności suszenia A - sterowanie elektroniczne - zasilanie 230 V - szerokość 60 cm - wolnostojąca - kolor: srebrny - gwarancja min. 24 miesiące | 4 |
| 11 | Chłodziarko - zamrażarka Parametry techniczne: - szerokość około 60 cm - pojemność całkowita około 302 litra - klasa energetyczna A+ ( min) - kolor: srebrna - komora zamrażalnika (szufladowa) - zasilanie 230 V - gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 12 | Serwis obiadowo – kawowy na 12 osób Parametry techniczne podane w przybliżeniu: ( dopuszczalne nieduże (+/- 10%) odchylenia od podanych parametrów – wymiarów) - komplet obiadowo-kawowy na 12 osób - kolor: biały (bez wzorów) - materiał: porcelana - styl nowoczesny/ prosty Skład: - talerz płytki ok. Ø 27,5 cm -12 szt. - talerz głęboki ok. Ø 23 cm -12 szt. - talerz deserowy ok. Ø 23 cm -12 szt. - waza - 1szt. - sosjerka ok. 0,5 l – 1 szt. - salaterka ok. 22,5 cm – 2 szt. - półmisek ok. 28 cm – 1 szt. - półmisek ok. 32,5 cm – 2szt. - imbryk – 1 szt. -cukiernica - 1 szt. - dzbanuszek ok. 0,2 l – 1 szt. - filiżanka ze spodkiem 0,2 l/ ok. 14,5 cm – 12 szt. - talerz deserowy ok. 19 cm – 12 szt. - gwarancja min. 24 miesiące | 4 |
| 13 | Noże kuchenne komplet Parametry techniczne podane w przybliżeniu -wymiarowym: ( dopuszczalne nieduże (+/- 10%) odchylenia od podanych parametrów – wymiarów) - materiał: ze stali kutej - 3 noże kuchenne ok. 20cm, 25cm, 30 cm x 2 szt. - nóż do krojenia ok. 25 cm x 3 szt. - nóż do chleba ok. 20 cm – 1 szt. - nóż do mięsa ok. 13cm, 20 cm x 3 szt. - nóż do filetowania ok. 18 cm– 1 szt. - nóż do oddzielania kości ok. 15 cm– 1 szt. - nóż do steków ok. 13 cm– 1 szt. - nóż do obierania ok.10 cm– 1 szt. - nóż do jarzyn ok. 8 cm– 1 szt. - nóż widelec – 1 szt. - stalka – 1 szt. - nożyce do drobiu 1 szt. - gwarancja min. 24 miesiące | 4 |
| 14 | Komplet sztućców komplet na 12 osób - ze stali nierdzewnej 18/10 chromowo niklowa, polerowane w tym: -łyżka, widelec, nóż stołowy x 12 szt. - łyżeczka do herbaty/kawy -12 szt. -łyżeczka do kawy espresso - 12 szt. - łyżeczka, widelec, nóż deserowy x 12 szt. - widelczyk do ciasta - 12 szt. - nóż i widelec do ryb x 12 szt. - sztućce serwisowe: łopatka do toru, łyżka wazowa, łyżka do sosu, widelec półmiskowy, łyżka do ziemniaków/sałaty, - gwarancja min. 24 miesiące | 5 |
| 15 | Stoły robocze Parametry techniczne: - stół ze stali nierdzewnej - wolnostojący z drzwiami skrzydłowymi - 1 szafka boczna - wymiary: W= 1500 mm, D= 700 mm, H= 850 mm - gwarancja min. 24 miesiące | 2 |
| 16 | Stół gastronomiczny Parametry techniczne: - stół ze stali nierdzewnej - wolnostojący z drzwiami skrzydłowymi - 1 szafka boczna - wymiary: W= 1500 mm, D= 700 mm, H= 850 mm - gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 17 | Wózek hotelowej obsługi Parametry techniczne - do przewozu czystej i brudnej bielizny -co najmniej 1 półka - 3 kuwety wewnętrzne - worek na brudna bieliznę - roleta zakrywająca - gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 18 | Zestaw garnków Stal nierdzewna, dno kapsułkowe, powierzchnia zewnętrzna w całości satynowa - garnki z pokrywami Ø16 średni 1szt. - garnki z pokrywami Ø20 średni 1 szt. - garnki z pokrywami Ø20 niski 1 szt. - garnki z pokrywami Ø24 niski 1szt. - ze stali nierdzewnej - gwarancja min. 24 miesiące | 9 kompletów |
| 19 | Mieszarka planetarna Parametry techniczne: - dzieża o pojemności około 10 l - w zestawie 3 końcówki w komplecie - części mające bezpośredni kontakt z żywnością ze stali nierdzewnej - dzież zawieszona na ruchomych ramionach - dzieża wyjmowana - podstawa stalowa malowana - regulacja obrotów - napięcie 230 V - moc minimalna 3,0 kW - gwarancja min. 24 miesiące | 2 |
| 20 | Sterylizator wielofunkcyjny Parametry techniczne: - do dezynfekcji jaj i noży - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej - kratka ze stali chromowej - automatyczne wyłączanie lampy przy otwartej szufladzie - zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem UV - jednocześnie dezynfekuje około 30 jaj lub 8 sztuk noży - napięcie 230 V, - moc około 70 W - gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 21 | Podgrzewacz do czekolady Parametry techniczne: - mini podgrzewacz do czekolady - Moc minimalna 400 W -Napięcie: 230 V - gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 22 | Lampa do karmelu Parametry techniczne: -lampa nie świeci, a jedynie ogrzewa karmel i blat roboczy - gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 23 | Grill kontaktowy Parametry techniczne: - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej - powierzchnia grzewcza wykonana z żeliwa z powłoką ceramiczną - termostat z płynną regulacja temperatury do około 300oC - góra i dół powierzchni grzewczej ryflowana - powierzchnia grillująca około 340x230 mm - zasilanie 230 V - moc około 2200 W - gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 24 | Warnik do wody Parametry techniczne: - pojedyncze ścianki wykonane ze stali nierdzewnej - maksymalna temperatura około 94 do 100 o C - ochrona przed włączeniem na sucho - pojemność około 20 l - zasilanie 230 V - moc około 2200 W - gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 25 | Mikroskop optyczny Parametry techniczne: Zawartość zestawu: -Mikroskop -Obiektywy: 4x, 10x i 40x -Dwa okulary: WF 10x i WF 16x -Soczewka Barlowa 2x -Obrotowa diafragma -Stolik z zaciskami -Wbudowane dolne oświetlenie (LED) -Ruchome górne oświetlenie (lampa halogenowa) -Zasilacz (110-220 V 50 Hz AC) -5 baterie AA -cyfrowy okular (kamera) - gwarancja min. 24 miesiące | 4 |
| 26 | Zestaw szkolny do monitorowania środowiska Parametry techniczne: Zestaw do badania: - kwasowość - zasadowość - dwutlenek węgla - tlen rozpuszczony - pH - twardość Zestaw powinien być wyposażony we wszystkie akcesoria i odczynniki do wykonania około 100 testów dla każdego parametru. - elektroniczny miernik pH. Zestaw powinien być umieszczony w przenośnej walizce. | 1 |
| 27 | Wózek do flambirowania Parametry techniczne: - model standardowy wykonany z płyty laminowanej (np. w kolorze orzech) -wysuwana szuflada na sztućce - szafka na butlę gazową -kuchenka gazowa dwupalnikowa z zabezpieczeniem - składana boczna półka z płyty -chromowana półka na butelki -obrotowe kółka w tym dwa hamulcowe - butla gazowa w zestawie - gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 28 | Podgrzewacz 10-płytowy Parametry techniczne: -zasilanie: ~230V 50H -moc znamionowa około 1,3 kW -Elektryczny podgrzewacz gastronomiczny przeznaczony jest do podgrzewania i utrzymywania temperatury potraw serwowanych konsumentom umieszczonych na talerzach, półmiskach -układ grzewczy z regulatorem temperatury podgrzewa płyty około od 30 do 110 o C - gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 29 | Robot z misą kuchenny Parametry techniczne: -sterowanie elektroniczne -ilość prędkości około 4 -tryb pulsacyjny -pojemność malaksera około 2,7 l -pojemność miksera kielichowego około 0,75 l -moc min 600 W -zasilanie 230V - misa ze stali szlachetnej - hak do zagniatania ciasta, końcówka do ubijania, końcówka do mieszania - rozdrabniacz do warzyw i owoców z wymiennymi tarczami - wyciskarka do cytrusów - maszynka do mielenia mięsa w zestawie - lejek funkcje specjalne: -funkcja przecierania, funkcja kruszenia lodu, wyciskarka do cytrusów, mielenie mięsa, funkcja cięcia w wiórki, funkcja cięcia w plasterki, frytki - gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 30 | Robot kuchenny wielofunkcyjny Parametry techniczne: - moc min. 750 W -zasilanie 230V -sterowanie elektroniczne -dwie prędkości pracy oraz tryb pulsacyjny -malakser pojemności około 2,0 l -mikser kielichowy pojemności około 1,75 l -wyposażenie malaksera: nóż metalowy, tarcza emulgacyjna, nóż plastikowy, tarcze tnące -gwarancja 24 miesiące | 1 |
| 31 | Szkło barowe po 12 szt. w komplecie Parametry techniczne: -kieliszek do wody (goblet) -kieliszek do wina białego 2 rodzaje, (klasyczny poj.,do reslinga ) -kieliszek do wina czerwonego 4 rodzaje,( klasyczny poj,do burgunda,do bordeaux Cabernet) -kieliszek rzymski do czerwonego -kieliszek do szampana 2 rodzaje flet, klasyczny -kieliszek do wódki- na nóżce 30 ml -kieliszek do koniaku - koniakówka poj. około 120 – 160 ml -kieliszek do likieru -kieliszek do koktajli, -Kieliszek do piwa – pokal -Szklanka do whiskey -Szklanki typu "highball" (collins) w 3 wielkościach | 1 |
| 32 | Szkło specjalne po 12 szt. w komplecie Parametry techniczne: Szklanica barmańska 12 szt. Dekanter z lejkiem 1 szt. Karafka do wody 1 szt. Karafka do wódki 1 szt. Karafka wina 1 szt. Kufel do piwa 12 szt. Szklanka do piwa 12 szt. Kieliszek do CafePause 12 szt. Kieliszek do Martini 12 szt. Kieliszek do Margarity 12 szt. Kieliszek do grappy 12 szt. Kielich koktajlowy na nóżce mały 200 ml 12 szt. duży 350 ml 12 szt. | 1 |
| 33 | Sztućce 12 szt. poszczególnych sztućców do konsumpcji w komplecie i 2 szt. sztućców serwisowych Parametry techniczne: sztućce podstawowe i systemowe: - materiał: stal nierdzewna nóż i widelec do przekąsek x 12 szt. nóż i widelec do dań głównych x 12 szt. łyżka do zupy x 12 szt. łyżka bulionowa średnia nóż i widelec do ryb x 12 szt. widelec, łyżka i nóż do deserów x 12 szt. łyżka do herbaty, x 12 szt. łyżka do kawy x 12 szt. sztućce serwisowe ( widelec, łyżka ) | 4 |
| 34 | Wózek serwisowy Parametry techniczne: Wielofunkcyjny do tranżerowania i sporzadzania sałatek, such z wyposażeniem do tranżerowania -wymiary ok. 60x100 cm - wykonany ze stali nierdzewnej (z blatem roboczym poszerzonym o klapę, szufladkę i szafki, z koszem z lewej i przedniej stronie, na alkohole, oliwy, sosy i składniki sporządzanych potraw) - gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 35 | Zestaw stołowy porcelanowy ( czysto biała) Komplet na 12 osób: Materiał: porcelana Parametry techniczne: talerz do pieczywa, Ø 13 -15 cm talerz przekąskowy, Ø 17 -19 cm talerz do dań głównych, około Ø 25 cm Ø 28,5 - 29 cm talerz do zupy ; około Ø 21 cm talerz deserowy, około Ø 21 cm poddtalerz, Ø 31 - 32cm filiżanka do herbaty z podstawką, 200ml filiżanki do kawy z podstawkami 100ml do mokki 160ml do małej mocnej kawy do kawy 200ml dzbanki do herbaty 1 szt. dzbanki do kawy 1 szt. uniwersalne mleczniki jednoporcjowe 1 szt. cukierniczki 1 szt. półmiski owalne małe 1 szt. średnie 2 szt. duże 1 szt. | 1 |
| 36 | Bielizna stołowa Parametry techniczne: Molton z zaczepami do blatów stołu 80x80, - 1szt. Molton z zaczepami do blatów stołu80x120 – 1 szt. obrus nakrywający 140x180 – 1 szt. biały, 1 szt. np. ecru obrus nakrywający 140x140 - 1 szt. biały, 1 szt. np. ecru obrus stołowy, 140x300 - 1 szt. biały napperony, 80x80 - 1 szt. w kolorze laufry, szerokość 20-25 sztywne na stół dł. 300 cm – 1 szt. laufry 30-50 do drapowania na stół dł. 300 cm – 1 szt. serwetki osobistego użytku 40x40 – 4 szt. serwetki kawowe 25x25 -4szt. serwety kelnerskie po 2 w komplecie- tylko białe | 6 |
| 37 | Walizka barmańska Parametry techniczne: 33 elementowa walizka barmańska zawierająca: 2 shakery ze szklanicą, miarkę barową (jigger) sitko barowe 2 stopery do butelek tarkę do gałki muszkatałowej szufelkę do lodu z ociekaczem wyciskacz do cytryn moździerz (muddler) otwieracz do butelek trybuszon (otwieracz do wina) 2 nożyki barmańskie łyżeczkę barmańską szczoteczkę do rurek i nalewaków szczypce do lodu komplet nalewaków około 12 | 3 |
| 38 | Obrus bankietowy – po 1 szt. w komplecie Parametry techniczne: Podkład na stół 120 x 360 cm i 80 x180 cm Obrus na stół 120 x 360 cm i 80 x180 cm Falbana na stół 120 x 360 cm i 80 x180 cm / dzielona na boki i długość stołu/ Zapinki w dużym zapasie | 6 kompletów |
| 39 | Naczynia porcelanowe (czysto białe) komplet na 4 osoby: Parametry techniczne: talerz do pieczywa, Ø13-15 cm talerz przekąskowy, Ø17-19 talerz do dań głównych, Ø18,5-29 talerz do zupy śniadaniowej ok. Ø21 talerz do zupy ok. Ø27 talerz deserowy, ok. Ø21 poddtalerz, 31-32 filiżanka do herbaty z podstawką, 200 ml filiżanki do kawy z podstawką,200 ml cukierniczka * mlecznik* dzbanek uniwersalny* półmisek owalny mały * średni * rawierka do masła * Po 2 szt. w komplecie | 6 kompletów |
| 40 | Naczynia szklane Parametry techniczne: - komplet na 6 osób Szkło przezroczyste Talerze szklane deserowe Talerze Kompotierki – miseczki Kompotierki – na nóżce Pucharki deserpwe Szklanki z metalowym uchwytem do kawy po rosyjsku Szklanki do kawy Latte Szklanka do IrschCofii Salaterki szklane 4 wielkości jednoporcjowe okrągłe ok. 150 ml jednoporcjowe łódeczki ok. 150 ml wieloporcjowe (2 – 3 porcjowe) poj 400ml (6 porcjowe) poj. 600 – 800 ml Rawierki 2 rodzaje jednoporcjowe wieloporcjowe (3-6 porcjowe) dzbanki do napojów małe poj 400 – 500 ml duże poj 800 – 1000 ml patery szklane do ciast 1 jednopoziomowe 3 poziomowe (składane ) Naczynia serwisowe po 1 szt. w komplecie | 6 |
| 41 | Wózki kelnerskie Parametry techniczne: Wymiary około 860 x 540 mm x 750mm 3 półki w tym jedna z ogranicznikiem zapobiegającym spadaniu naczyń szklanych bez rączek / ewentualnie z minimalną rączka - gwarancja min. 24 miesiące | 6 |
| 42 | Otwieracz do puszek specjalistyczny Parametry techniczne: Materiał: tworzywo sztuczne stal nierdzewna | 1 |