Załącznik nr 1a do SIWZ

Nazwa i adres szkoły do której nastąpi dostawa:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich Zielona, ul. 1 Maja 8 C, 09-310 Kuczbork

- Nazwa przedmiotu zamówienia

Wyposażenie pracowni architektury krajobrazu

- Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia:

- Niwelator optyczny (1 sztuka)

Dane techniczne:

- obraz prosty

- powiększenie - 32x  +/- 2

- średnica obiektywu - 38 mm:  +/- 2mm

- najkrótsza celowa – 0,6 m

- stała mnożenia – 100

- zakres pracy kompensatora - ± 15'

- kompensator pneumatyczny

- koło poziome – 400 gon

- przewaga libelli 8’/2 mm

- normy pyłoszczelności wodoszczelności IP 55

Zakres dostawy:

- instrukcja obsługi

- walizka transportowa

- szkolenie wstępne

- klucz imbusowy

- pion

- igła rektyfikacyjna

- świadectwo instrumentu

- gwarancja 5 lat

- Niwelator elektroniczny – laserowy (1 sztuka)

Dane techniczne:

- laser- czerwony- wiązka widzialna

- dokładność – 3,6 mm/50 m (poziomo, pionowo)

- zasięg pracy (średnica) – 600m

- szybkość obrotowa głowicy – 0-60-120-300-600 obr/min

- pochylenie – automatyczne 7-9 % ( oś X, oś Y)

- skanowanie 10o- 45o - 90o - 180o

- samopoziomowanie – 5o

- zasilanie – akumulatorki DC 4,8-6 V (Ni-MH) lub baterie typu D

- klasa wodoodporności – IP 55

- wymiary ok. 160 x 160 x 200 mm

- zakres temperatur pracy - -20oC do +50oC

- gwarancja – 2 lata

Zakres dostawy:

- niwelator

- detektor z uchwytem na łatę

- pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem

- akumulatorki

- dodatkowy zbiornik na baterie typu D

- zasilacz

- walizka transportowa

- świadectwo instrumentu

- gwarancja producenta 2 lata

- instrukcja w języku polskim

- Teodolit elektroniczny z wyposażeniem (1 sztuka)

Dane techniczne:

- Luneta

- długość – ok.  145-150 mm

- powiększenie – 30x

- średnica obiektywu – 45 mm

- obraz – prosty

- pole widzenia 1o30'

- rozdzielczość – 3"

- Pomiar kąta

- metoda pomiaru – odczyt absolutny

- odczyt – H: dwustronny, V: dwustronny

- minimalny odczyt – 1"/5"

- dokładność – 2"

- Wyświetlacz

- rodzaj wyświetlacza – dwustronny podświetlany

- klawiatura – 5 przycisków

- Kompensator

- typ – jednoosiowy

- zakres - ±3’

- Warunki pracy

- zakres temperatury - -25oC ~ +50oC

- wilgotność, zapylenie – IPX6

- Inne

- spodarka – odłączana

- wymiary (wys. x szer. x gł.) – 345 x 190 x 155 mm

- masa ( z baterią) – 5 kg (+/- 10%)

- Zasilanie

- baterie – akumulator (3, 7 V)

Zakres dostawy:

- teodolit

- statyw aluminiowy

- walizka transportowa

- akumulator

- ładowarka

- instrukcja obsługi w języku polskim

- świadectwo instrumentu

- oryginalna gwarancja 2 lata

- Poziomica elektroniczna, cyfrowa + laser ( 2 sztuki)

Podstawowe cechy:

- zakres pomiarowy – 360o

- wychylny laser

- pomiar w stopniach

- pomiar w procentach

- pomiar w mm/m

- wskazanie od pionu i poziomu za pomocą strzałek

- sygnał akustyczny wskazujący osiągnięcie poziomu lub pionu

- przenoszenie kątów w trybie odniesienia

- magnesy mocujące

- podświetlany ekran

- dodatkowa pamięć wyników pomiarów do maks. 9 wartości

Dane techniczne:

- wymiary ( szer. x wys. x. gł.) –  od. 640 x 72 x 33 do 650x75x35

- materiał wykonania – aluminium, tworzywo

- dokładność - ± 0,1o dla kątów 0o i 90o’; ± 0,2o dla kątów 2o-89o

- dokładność libelek -  + 0,5 mm/m

- zasilanie – 2 x baterie AAA

- waga od 0,9 kg do 1,20 kg

- libelle – 2

Zakres dostawy:

- poziomica cyfrowa

- miękki futerał

- baterie

- gwarancja producenta 2 lata

- Odbiornik GPS ( 1 sztuka)

- klasa produktu – nawigacje GPS – turystyczne, treningowe

- rozdzielczość ekranu – 128 x 160 pikseli

- wyświetlacz dotykowy – nie

- mapa bazowa w zestawie

- możliwość dodawania map

- rodzaj baterii – AA (x2)

- żywotność baterii- ok. 25 godzin

- wbudowana pamięć – 1,7 GB

- czytnik kart pamięci

- typy odczytywanych kart pamięci – Micro SecureDigital (microSD)

- porty I/O – 1 x mini-USB

- wbudowana antena

- wodoszczelność

- liczba pamiętanych pozycji – 1000

- liczba pamiętanych tras – 50

- pomiar pola powierzchni

- Dalmierz laserowy ( 1 sztuka)

Funkcje:

- pomiar odległości

- pomiar powierzchni

- pomiar objętości (kubatury)

- trójwierszowy podświetlany wyświetlacz

- proste funkcje Pitagorasa

- dodawanie wartości mierzonych

- pomiar powierzchni ścian

- pomiar minimalnej i maksymalnej odległości

- pomiar ciągły

- wartości zapisane: 10

Dane techniczne:

- dioda laserowa – 635nm,<1mw

- zasięg pomiarowy – 0,05 – 60 m

- klasa lasera – 2

- dokładność pomiarowa, typ – 1,5 mm

- czas pomiaru, typ – < 0,5 s

- czas pomiaru maks. – 4 s

- zasilanie – 2 baterie x 1,5 V (AAA)

- automatyczne wyłączenie przyrządu – 5 min.

- ciężar – ok. 0,1 kg (+/- 10%)

- wymiary (długość x szerokość x wysokość) –od.  110 mm x 42 mm x 22mm do 115x45x25

- wodoszczelność pyłoszczelność – IP54

Zakres dostawy:

- dalmierz laserowy

- certyfikat producenta

- pokrowiec z opaską na rękę

- dwie baterie 1,5 V

- instrukcja obsługi w języku polskim

- oryginalna gwarancja producenta 3 lata

- tarczki celownicze 6 sztuk

- okulary laserowe

- wsparcie techniczne

- Węgielnica z regulacją nachylenia ( 1 sztuka).

Dane techniczne:

- obudowa – plastikowo- metalowa

- dokładność – wyższa niż 1'

- posrebrzana góra i dół pryzmatu

- masa – . 70- 80g.

Wyposażenie dodatkowe:

- ciężarek do pionu sznurkowego

- Parametr – 150 g,  wysokość – 59,5- 62 mm, średnica w najszerszym miejscu – 35 mm, wysokość główki – 11mm, średnica główki – 10 mm

- Parametr – 200 g,  wysokość – 67 - 68mm, średnica w najszerszym miejscu – 39 mm, wysokość główki – 11mm, średnica główki – 10 mm.

- Parametr – 250 g, wysokość – 72 -74 mm, średnica w najszerszym miejscu – 41,5 mm, wysokość główki – 11mm, średnica główki – 10 mm

- Tachimetr ( 1 sztuka).

- powiększenie – 30x

- dokładność odczytu kąta - 2"

- dokładność wyświetlania kąta - 5"

- zasięg pomiaru dokładności – 1000m

- dokładność pomiaru odległości: ± 5mm + 3ppm x D

- dokładność wyświetlania odległości – 1 mm

- pomiar ciągły

- wyświetlacz 4 x LCD, 8 znaków

- zapis danych – rejestrator zewnętrzny

- kompensator – cieczowy

- waga – ok. 7-8kg

- pionownik optyczny

- gwarancja 6 miesięcy

- 2 x bateria

- ładowarka

- tyczka teleskopowa

- pryzmat

- kabel transmisyjny

- karta pamięci

- skrzynka transportowa