Załącznik nr 1h do SIWZ

## Nazwa i adres szkoły do której nastąpi dostawa

Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, ul Mazowiecka 47b.

- Nazwa przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem np. że ma to być wyposażenie pracowni)

Wyposażenie komputerowe / multimedialne

- Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).

- SERWER

| procesor | zainstalowany co najmniej 1 procesor przeznaczony dla serwerów, w architekturze 64b, posiadający co najmniej 4 rdzenie i co najmniej 8MB pamięci cache, osiągający min. 7300 punktów w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera). Wyniki testów procesorów mają być aktualne z dniem opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego. Jeżeli oferowany procesor nie występuje w tej stronie do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora. |
| --- | --- |
| płyta główna | przeznaczona dla oferowanego serwera karta sieciowa 1000/100/10 Mb/s minimum 4 gniazda PCIe w tym 2 gniazda PCIe x16 karta graficzna zintegrowana na płycie głównej |
| pamięć operacyjna | co najmniej 4GB 1600Mhz, z możliwością rozbudowy do co najmniej 32GB |
| dysk twardy | 2 jednakowe dyski o pojemność co najmniej 1TB każdy, interfejs SATA, prędkość obrotowa co najmniej 7200 obr/min, zapewniające możliwość wkładania i usuwania w trakcie pracy serwera ("hot-plug") |
| kontroler dysków twardych | pozwalający na zbudowanie konfiguracji RAID 0,1 |
| porty | Minimum 6 portów USB w tym co najmniej 2 typu 3.0 i co najmniej 2 z przodu serwera Minimum 1 port transmisji szeregowej port VGA |
| obudowa | Układ "Tower", zapewniająca możliwość instalacji w szafie przemysłowej 4U, zasilacz co najmniej 450W, co najmniej 4 wnęki typu hot plug, co najmniej 2 porty USB dostępne od frontowej strony serwera |
| dodatkowo | Mysz, klawiatura, napęd DVD +/- RW |
| oprogramowanie | zainstalowany 64b sieciowy system operacyjny przeznaczony dla serwerów |
| wsparcie dla systemów operacyjnych | co najmniej: Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000/Advanced Server, Red Hat Linux, SUSE Linux |
| zgodności z normami i standardami | Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej „CE” Certyfikat producenta potwierdzający, że zestaw komputerowy został wyprodukowany z normą ISO 9001:2008 |
| gwarancja i wparcie techniczne | 24 miesiące od daty dostawy komputera w miejscu użytkowania. Wykonawca zapewni dedykowany numer oraz adres e-mail dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacja posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego |

LAPTOP DLA NAUCZYCIELA

| przekątna ekranu | co najmniej 17,3 cali |
| --- | --- |
| nominalna rozdzielczość | co najmniej 1600 x 900 pikseli, matryca LCD |
| procesor | Klasy x86 przeznaczony do urządzeń mobilnych, co najmniej 2 rdzeniowy, wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 3500 punktów w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera). Wyniki testów procesorów mają być aktualne z dniem opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego. Jeżeli oferowany procesor nie występuje w tej stronie do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora. |
| Pamięć operacyjna | Co najmniej 8GB RAM DDR3 (1600 MHz) |
| dysk twardy | Co najmniej 1 TB, SATA |
| napęd optyczny | Wbudowany napęd DVD+/- RW |
| karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 Dodatkowa akcelerowana karta graficzną pozwalająca na osiągnięcie wartości „Passmark G3D Mark” min. 840 punktów w testach kart graficznych opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.videocardbenchmark.net/ (dotyczy tylko wydajności karty graficznej bez względu na testowaną konfiguracje komputera). Wyniki testów karty graficznej mają być aktualne z dniem opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego. Jeżeli oferowana karta nie występuje w tej stronie do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora. |
| wyjścia karty graficznej | HDMI |
| karta dźwiękowa | Stereo |
| czytnik kart pamięci | SDXC, SDHC, SD |
| komunikacja | WiFi IEEE 802.11b/g/n , LAN 100 Mbps, Bluetooth |
| interfejsy | Co najmniej 4 x USB, w tym co najmniej 1 x USB 3,0 |
| dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność | wbudowana kamera |
| akcesoria | Zasilacz sieciowy i bateria |
| zgodności z normami i standardami | Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej „CE” Certyfikat producenta potwierdzający, że zestaw komputerowy został wyprodukowany z normą ISO 9001:2008 |
| gwarancja i wparcie techniczne | 24 miesiące od daty dostawy komputera. Wykonawca zapewni dedykowany numer oraz adres e-mail dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacja posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego |

LAPTOP DLA UCZNIA (11 sztuk)

| 1 | Procesor | Procesor klasy x86 w architekturze 64b, posiadający co najmniej 2 rdzenie i co najmniej 3MB pamięci cache, osiągający min. 4200 punktów w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera). Wyniki testów procesorów mają być aktualne z dniem opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego. Jeżeli oferowany procesor nie występuje w tej stronie do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora. |
| --- | --- | --- |
| 3 | Pamięć RAM | 4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz) |
| 4 | Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 16 GB |
| 5 | Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 2/1 |
| 6 | Dysk twardy | Nie mniej niż 500 GB SATA |
| 7 | Wbudowane napędy optyczne | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |
| 8 | Typ ekranu | Matowy, LED |
| 9 | Przekątna ekranu | 15,6" |
| 10 | Nominalna rozdzielczość | 1366 x 768 (HD) |
| 11 | Karta graficzna | Karta graficzna uzyskująca wynik co najmniej 440 punktów w teście G3d Mark |
| 12 | Wielkość pamięci karty graficznej | Co najmniej 1GB |
| 13 | Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa |
| 14 | Kamera internetowa | 0,3 Mpix |
| 15 | Łączność | Wi-Fi 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Mbps |
| 16 | Rodzaje wyjść / wejść | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. USB 3.0 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. |
| 17 | Bateria | Co najmniej 4400 mAh, Li-Ion |
| 18 | Zainstalowany system operacyjny | System operacyjny zainstalowany i gotowy do użycia, nie wymagający aktywacji. System operacyjny w wersji 64-bitowej, w pełni poprawnie funkcjonujący z wymienionym sprzętem. |
| 19 | Dodatkowe informacje | Wydzielona klawiatura numeryczna Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Wielodotykowy, intuicyjny touchpad 24 miesięcy gwarancji |
| 21 | Dołączone akcesoria | Zasilacz Bateria (podstawowa) |

WSKAŹNIK LASEROWY

| 1 | moc wiązki wychodzącej: 5 mW |
| --- | --- |
| 2 | zasilanie: 2 x AAA 1,5 V ("małe paluszki") |
| 3 | rozmiar plamki na odległości 5 metrów: 4-6 mm |
| 4 | Gwarancja 2 lata |

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY

| Sposób uzyskania obrazu | DLP |
| --- | --- |
| Rozdzielczość natywna | co najmniej 1.920 x 1.080 (FullHD) |
| Kontrast | co najmniej 6000:1 |
| Jasność | co najmniej 3000 ANSI lm |
| Głośność | maksymalnie 32 dB w trybie cichym |
| Żywotność lampy | co najmniej 5.000h |
| Moc/źródło światła | maksymalnie 240W |
| Zmiana ogniskowej | co najmniej 1.2x |
| Odległość od ekranu | 1 - 10 m |
| Przekątna | 23.5" - 300" |
| Wejścia | HDMI, 2xVGA, Composite, S-Video, audio-stereo |
| Wyjścia | VGA, audio-stereo |
| Sterowanie | USB, RJ-45, RS232, trigger 12V do ekranu |
| Wbudowany głośnik | o mocy co najmniej 10W |
| Waga | maksymalnie 3,5 kg |
| Akcesoria | Pilot z bateriami, Instrukcja obsługi, przewód VGA, przewód HDMI, przewód zasilający |
| Akcesoria | Pilot z bateriami, Instrukcja obsługi, przewód VGA, przewód HDMI, przewód zasilający |
| Gwarancja | co najmniej: 2 lata na projektor, co najmniej 1 rok lub 1000h na lampę |
| Dodatkowo: | Brak filtrów w systemie chłodzenia Blokada typu KENSINGTON Korekcja trapezowa +/- 40 stopni Menu w języku polskim Zabezpieczenie kodem PIN |

DRUKARKA

Specyfikacje

| 1 | Technologia |  | Laser |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | LCD (ekran) |  | Tak |
| 3 | Podajnik papieru |  | 250 arkuszy |
| 4 | Podajnik dokumentów ADF |  | 35 arkuszy |
| 5 | Odbiornik papieru |  | 100 arkuszy |
| 6 | Interfejs standardowy | USB 2.0 | Tak |
|  |  | 10/100 Ethernet Base | Tak |
| 7 | Pamięć (RAM) | Standardowa | 64 MB |
| 8 | Funkcjonalność automatycznego dupleksu | Druk | Tak |
| 9 | Gramatury papieru |  | od 60 do 163 g/m2 |
| 10 | Czas wydruku 1 strony |  | 8,5 sek. |
| 11 | Automatyczny dupleks | Monochromatyczne | Tak |
| 12 | Ręczny dupleks |  | Tak |
| 13 | Rozdzielczość druku |  | (2400 x 600 dpi) |
| 14 | Prędkość kopiowania |  | 25 kopii/min. |
| 15 | Rozdzielczość kopiowania Skan |  | 600 x 600 dpi |
| 16 | Kopiowanie wielokrotne |  | 99 stron |
| 17 | Rozdzielczość skanowania | Optyczna | 1200 dpi |
|  |  | Interpolowana | 19,200 x 19,200 dpi |
| 18 | Możliwość skanowania do | Obrazu (PC) | Tak |
|  |  | OCR (PC) | Tak |
|  |  | E-maila (PC) | Tak |
|  |  | Pliku (PC) | Tak |
| 19 | Miesięczne obciążenie |  | 10000 stron |
| 20 | Obsługiwane Systemy operacyjne |  | Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Windows 7; Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x; Linux. |

KAMERA

| Obraz |
| --- |
| 1 | Typ matrycy | CMOS |
| 2 | Rozmiar matrycy [cal] | 1/3.9 |
| 3 | Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] | 5.43 (2D), 2 x 5.43 (3D HD) |
| 4 | Stabilizator obrazu | Optyczny |
| Inne | F: 1.8 - 10, Zoom rozszerzony: 12x (3D) / 17x (2D), Nastawianie ostrości: Ręczny, F (w przeliczeniu na format 35 mm) tryb fotografii: 29.8 - 298 mm (16:9); 36.3 - 363 mm (4:3), F (w przeliczeniu na format 35 mm) tryb filmu: 3D: 33.4 mm - 400.8 mm (16:9) / 2D: 29.8 mm - 298 mm (16:9); 36.3 mm - 363 mm (4:3), Śledzenie ostrości (tylko 2D) |
| Obiektyw |
| 1 | Obiektyw | zmiennoogniskowy |
| 2 | Zbliżenie optyczne | x10 |
| 3 | Zbliżenie cyfrowe | x160 |
| 4 | Ogniskowa minimalna 35mm [mm] | 3.2 |
| 5 | Ogniskowa maksymalna 35mm [mm] | 32 |
| Nagrywanie |
| 1 | Nośnik danych | Karta SD, Karta SDHC, Karta SDXC, |
| 2 | Format HD | 1080i, 1080p |
| Dźwięk |
| 1 | System dźwięku | Stereo |
| 2 | Mikrofon | Mikrofon z zoomem |
| 3 | Inne | Wbudowany głośnik - Clear Phase Stereo, Dźwięk: Dolby Digital; 5.1 kanałów |
| Oświetlenie |
| 1 | Wewnętrzne źródło światła | Lampa błyskowa |
| 2 | Filmowanie przy minimalnym oświetleniu | 6 luksów |
| Funkcje |
| 1 | Tryby ekspozycji | Auto, Reflektor, Zmierzch, Portret, Krajobraz, Fajerwerki, Plaża, Śnieg, Portret o zmierzchu, Wschód i zachód słońca |
| 2 | Balans bieli | Plener, Pomieszczenie, Zapamiętywany po naciśnięciu, Automatyczny |
| 3 | Dodatkowe funkcje | Aparat fotograficzny |
| 4 | Zastosowane technologie | rozpoznawanie twarzy, mozłiwość robienia zdjęć podczas nagrywania filmów, wykrywanie uśmiechu |
| 5 | Inne | Automatyczny zapis danych geolokalizacyjnych przez GPS |
| Techniczne |
| 1 | Ekran | Dotykowy, kolorowy |
| 2 | Przekątna ekranu [cal] | co najmniej 3.5 |
| 3 | Inne | Rozdzielczość wyświetlacza [tys. punktów]: min. 1200, Format filmu: 3D: zgodność z formatem MPEG4-MVC / H.264 AVCHD 2.0. 2D: Nagrywanie w trybie panoramicznym 16:9, Wbudowany odbiornik GPS |
| Złącza |
| 1 | HDMI | Wyjście |
| 2 | USB | TAK |
| 3 | Dodatkowe złącza | Słuchawkowe, Kompozytowe, Gniazdo mikrofonowe |
| 4 | Inne | Możliwość ładowania przez USB, |
| Ogólne |
| 1 | Załączone wyposażenie | Przewód zasilający, Akumulator, Kabel HDMI, Oprogramowanie, Kabel USB, Pilot, Zasilacz |
| 2 | Gwarancja | 24 miesiące |

EKRAN PRZENOŚNY

| 1 | Rodzaj ekranu | Przenośny |
| --- | --- | --- |
| 2 | Sposób mocowania | Na trójnogu |
| 3 | Format | 1:1 |
| 4 | Materiał | Matt White |
| 5 | Współczynnik odbicia światła [Gain] | 1.0 |
| 6 | Kąt odbicia światła [stopnie] | 75 |
| 7 | Wysokość powierzchni projekcyjnej [cm] | 195 |
| 8 | Szerokość powierzchni projekcyjnej [cm] | 195 |

ZASILACZE UPS  -  2szt

| 1 | Gwarancja | 2 lata w serwisie zewnętrznym |
| --- | --- | --- |
| 2 | moc wyjściowa | co najmniej 650 VA |
| 3 | moc wyjściowa | co najmniej 390 W |
| 4 | napięcie wejściowe | 230 V |
| 5 | Częstotliwość | 50 Hz |
| 6 | Ochrona przed przepięciami | Znamionowa energia przepięcia nie mniej niż 270 Dżuli |
| 7 | Typ akumulatora | Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny |
| 8 | zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumul. | Elektroniczne |
| 9 | zabezpieczenie przeciążeniowe akumul. | Elektroniczne |
| 10 | czas podtrzymania | przy obciążeniu 50 nie mniej niż 8 minut |
| 12 | ilość gniazd wyjściowych | 4 szt. |
| 13 | zimny start | Tak |
| 14 | Sygnalizacja | optyczno akustyczna |
| 16 | Typ | Zasilacz line-interactive |

Serwer (UPS)  Sztuk 1

| 1 | Gwarancja | 2 lata |
| --- | --- | --- |
| 2 | moc wyjściowa | nie mniej niż1400 VA |
| 3 | moc wyjściowa | nie mniej niż 700 W |
| 4 | napięcie wyjściowe | 230 V |
| 5 | Częstotliwość | 50 Hz |
| 6 | zakres napięcia wejściowego | 180 - 290 V |
| 7 | kształt napięcia wyjściowego | aproksymacja sinusoidy lub sinusoida |
| 12 | częstotliwość prądu akumulatora | 50 Hz +/-1Hz |
| 14 | czas podtrzymania | przy 50% obciążeniu nie mniej niż 11 minut |
| 16 | ilość gniazd wyjściowych | nie mniej niż IEC 320 C13 6 szt. (zasilanie) |
| 18 | Sygnalizacja | optyczna i/lub dźwiękowa |
| 19 | Interfejs | RJ-11, USB |

KASA FISKALNA SZKOLENIOWA

| 1 | Ilość sztuk: | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ilość grup towarów | min.20 |
| 3 | Ilość kodów PLU | min. 2000 |
| 4 | Liczba kasjerów | min. 5 |
| 5 | Liczba stawek VAT | min. 7 |
| 6 | Dodatkowe wyposażenie | Szuflada na gotówkę |

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH

| 1 | Ilość sztuk | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wyposażenie | - kabel łączący kasę fiskalną z czytnikiem kodów kreskowych - zasilacz |
| 3 | Odczytywane kody | UPC/EAN 8/13; RSS; Code 39; Code/EAN 128; Code 93; Interleaved 2 of 5; Discrete 2 of 5; MSI; Code 32; Code 11; Codabar/NW7; IATA |
| 4 | Odporność na wodę i kurz | Szczelna obudowa |
| 5 | Odporność na upadek | wielokrotny upadek z wysokości 1,5 metra na beton |
| 6 | Odporność na drgania | przystosowany do pracy w typowych warunkach sklepowych i biurowych |
| 7 | Dodatkowe funkcje | Czytnik kodów kreskowych kompatybilny z kasą fiskalną szkoleniową podaną powyżej w tabelce |

KOMPLET FLAG UNII EUROPEJSKIEJ

| 1 | Ilość flag: | 28 flag Państw należących do Unii Europejskiej + flaga Unii Europejskiej |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wymiary flag: | 150cm x 90cm |
| 3 | Materiał flagowy: | 100% poliester |
| 4 | Obszycie: | Podwójny szew, wzmocnione od strony masztu, 2 metalowe oczka do zawieszenia na maszt |
| 5 | Dodatkowe informacje: | Drukowane metodą sitodruku, nadruk nie blaknie, nie ściera się, nie farbuje, flagi nie wymagające prasowania, prane w temp. 30ºC, flagi fabrycznie nowe |

STOJAK NA FOLDERY, ULOTKI, CZASOPISMA

| 1 | Ilość sztuk: | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Konstrukcja: | 7 półek wykonane z gustownej blachy prostokątnie perforowanej, każda z nich posiadająca możliwość regulacji kąta pochylenia, konstrukcja stojaka całkowicie rozkręcana. Do składania nie są potrzebne narzędzia. Boczna noga jest dzielona w połowie a wszystkie półki są odkręcane. |
| 3 | Wymiary: | wysokość: 1700 mm szerokość: 850 mm głębokość: 400 mm |
| 4 | Kolor: | srebrny |

PROGRAM MULTIMEDIALNY DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH (dla 12 osób, jedna sztuka)

| 1 | Nośnik: | Płyta CD |
| --- | --- | --- |
| 2 | Licencja: | bezterminowa |
| 3 | Aktualizacje do zakupionej wersji: | Bezpłatne |
| 4 | Funkcje programu: | do obsługi fakturowania i sprzedaży dostępne statystyki związane z wykorzystaniem miejsc (tzw. “obłożenie”) i finansami systemow druków i SMSów (potwierdzenia rezerwacji, podziękowania, karty meldunkowe, itp). Druki i SMSy mogą być generowane w języku polskim lub angielskim zapewnia możliwość współpracy z centralami telefonicznymi współpracuje z drukarkami fiskalnymi pozwala na wymianę danych z programami gastronomicznymi umożliwia eksport danych do programów księgowych może zapewniać wymianę danych systemem rezerwacji pokoi na stronie obiektu umożliwia synchronizacje z popularnymi portalami rezerwacyjnymi, typu : booking.com, hrs i wieloma innymi umożliwia opracowanie programów wydarzeń i imprez pozwala na tworzenie kalkulacji kosztów usług turystycznych pozwala na obliczanie kosztów imprez turystycznych dla grup oraz kosztów jednostkowych ustala ceny imprez i usług turystycznych umożłiwia rezerwację imprez i usług turystycznych umożliwia sporządzanie dokumentacji dotyczącej kalkulacji imprez i usług turystycznych umożliwia opracowanie dokumentacji związanej z zamawianiem usług turystycznych licencja na 12 stanowisk pracy (12 komputerów) |

- Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy (w tym termin liczony od daty zawarcia umowy, względnie określenie oczekiwań Partnera co do konkretnego miesiąca, kwartału), montażu, instalacji, konfiguracji, instruktażu i wdrożenia urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych Określenie miejsca dostawy!

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i instalacja, konfiguracja i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych. Zamawiane urządzenia, oprogramowanie i instalacje elektroniczne oraz multimedialne przeznaczone są na potrzeby  Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym.

Wykonawca zobowiązany będzie do transportu, rozładunku wraz z wniesieniem do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczeń budynku przy ulicy Mazowiecka 47b, 
09-226 Zawidz Kościelny.

Dostawa może obejmować urządzenia o parametrach lepszych, a przynajmniej równoważnych pod każdym względem w stosunku do wskazanych w powyższym opisie. Występujące w powyższej tabeli parametry należy traktować jako przykładowe minimum. Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcje obsługi, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego w celu do, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz musi spełniać wymagania Zamawiającego.

- Opis wymagań Zamawiającego w zakresie oznaczeń i dostawy

Koszt transportu i instalacji sprzętu komputerowego, urządzeń i oprogramowania ponosi  Dostawca. Odbiór urządzenia nastąpi w oparciu o protokół odbioru potwierdzający prawidłowość dostawy i instalacji oraz innych wymienionych usług.